ООО «СЕВКАВНИПИАГРОПРОМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ЕЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пояснительная записка

МК - 76– ПЗ

Том II.

Генеральный директор						А. А.  Пудеян

Главный архитектор проекта					И. Н.  Фрисс

2011 г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Елкинского СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БАГАЕВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МК № 01583000400200000070001

Том II

Материалы по обоснованию

2020 г.

г. Ростов-на-Дону

Перечень текстовых материалов

| Действующая редакция | Новая редакция | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1. Введение | 1. Введение | Внесены изменения |
| 2. Цели и задачи территориального планирования | 2. Цели и задачи территориального планирования | Внесены изменения |
| 3. Комплексная оценка территории и потенциал развития сельского поселения | 3. Комплексная оценка территории и потенциал развития сельского поселения |  |
| 3.1. Общие сведения о Елкинском сельском поселении | 3.1. Общие сведения о Елкинском сельском поселении |  |
| 3.2. Историческая справка | 3.2. Историческая справка |  |
| 3.3. Природно-ресурсный потенциал | 3.3. Природно-ресурсный потенциал |  |
| 3.3.1 Климатический и агроклиматический потенциал | 3.3.1 Климатический и агроклиматический потенциал |  |
| 3.3.2 рельеф | 3.3.2 рельеф |  |
| 3.3.3 Геология и гидрография | 3.3.3 Геология и гидрография |  |
| 3.3.4. Полезные ископаемые | 3.3.4. Полезные ископаемые |  |
| 3.3.5. Растительность | 3.3.5. Растительность |  |
| 3.3.6. Почвенные ресурсы | 3.3.6. Почвенные ресурсы |  |
| 3.3.7. Земельный фонд | 3.3.7. Земельный фонд |  |
| 3.3.8. Выводы оценки ресурсного потенциала | 3.3.8. Выводы оценки ресурсного потенциала |  |
| 3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал | 3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал |  |
| 3.4.1. Планировочная структура поселения. | 3.4.1. Планировочная структура поселения. |  |
| 3.4.2. Населенные пункты | 3.4.2. Населенные пункты |  |
| 3.4.2.1. Хутор елкин | 3.4.2.1. Хутор елкин |  |
| 3.4.2.2. Хутор кудинов | 3.4.2.2. Хутор кудинов |  |
| 3.4.2.3. Хутор верхнеянченков | 3.4.2.3. Хутор верхнеянченков |  |
| 3.4.3. Население и демографический потенциал. | 3.4.3. Население и демографический потенциал. |  |
| 3.4.4. Наличие предприятий и организаций на территории поселения | 3.4.4. Наличие предприятий и организаций на территории поселения |  |
| 3.4.5. Сельское хозяйство | 3.4.5. Сельское хозяйство |  |
| 3.4.6. Транспорт | 3.4.6. Транспорт |  |
| 3.4.7. Инженерная инфраструктура | 3.4.7. Инженерная инфраструктура |  |
| 3.4.8. Прочие коммунальные и инженерные сооружения | 3.4.8. Прочие коммунальные и инженерные сооружения |  |
| 3.4.9. Резервные площадки нового строительства | 3.4.9. Резервные площадки нового строительства |  |
| 3.4.10. Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу | 3.4.10. Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу |  |
| 4. Гипотеза экономического развития | 4. Гипотеза экономического развития |  |
| 4.1. Сельское хозяйство | 4.1. Сельское хозяйство |  |
| 4.2. Промышленность | 4.2. Промышленность |  |
| 4.3. Прогноз перспективной численности населения | 4.3. Прогноз перспективной численности населения |  |
| 4.4. Бюджетная обеспеченность | 4.4. Бюджетная обеспеченность |  |
| 4.5. Основные направления социально-экономического развития Елкинского сельского поселения | 4.5. Основные направления социально-экономического развития Елкинского сельского поселения |  |
| 5. Градостроительные мероприятия генерального плана поселения | 5. Градостроительные мероприятия генерального плана поселения |  |
| 5.1. Планировочное развитие территории поселения | 5.1. Планировочное развитие территории поселения | Внесены изменения |
| 5.2. Функциональное зонирование территории | 5.2. Функциональное зонирование территории | Внесены изменения |
| 5.3. Планировочное развитие территорий населённых пунктов | 5.3. Планировочное развитие территорий населённых пунктов | Внесены изменения |
| 5.4. Система социально-бытового обслуживания населения | 5.4. Система социально-бытового обслуживания населения |  |
| 5.5. Организация производственных зон | 5.5. Организация производственных зон |  |
| 5.6. Ландшафтное планирование и озеленение территории | 5.6. Ландшафтное планирование и озеленение территории | Внесены изменения |
| 5.7. Памятники истории и культуры | 5.7. Объекты культурного наследия | Внесены изменения |
| 5.8. Развитие транспортной инфраструктуры | 5.8. Развитие транспортной инфраструктуры |  |
| 5.9. Развитие инженерной инфраструктуры | 5.9. Развитие инженерной инфраструктуры |  |
| 5.9.1. Водоснабжение | 5.9.1. Водоснабжение |  |
| 5.9.2. Водоотведение | 5.9.2. Водоотведение |  |
| 5.9.3. Санитарная очистка территории | 5.9.3. Санитарная очистка территории |  |
| 5.9.4. Электроснабжение | 5.9.4. Электроснабжение |  |
| 5.9.5. Теплоснабжение | 5.9.5. Теплоснабжение |  |
| 5.9.6. Газоснабжение | 5.9.6. Газоснабжение |  |
| 5.9.7. Связь. | 5.9.7. Связь. |  |
| 5.10. Первоочередные мероприятия | 5.10. Первоочередные мероприятия |  |
| 5.11. Основные технико-экономические показатели | 5.11. Основные технико-экономические показатели | Внесены изменения |
| 6. Генеральные планы населенных пунктов | 6. Генеральные планы населенных пунктов |  |
| 6.1. Генеральный план х. Елкин | 6.1. Генеральный план х. Елкин |  |
| 6.1.1. Обоснование территориального развития населенного пункта | 6.1.1. Обоснование территориального развития населенного пункта |  |
| 6.1.2. Функциональное зонирование | 6.1.2. Функциональное зонирование | Внесены изменения |
| 6.1.3. Реконструкция и развитие жилых зон | 6.1.3. Реконструкция и развитие жилых зон |  |
| 6.1.4. Развитие общественных зон | 6.1.4. Развитие общественных зон |  |
| 6.1.5. Организация производственных зон | 6.1.5. Организация производственных зон |  |
| 6.1.6. Озеленение | 6.1.6. Озеленение |  |
| 6.1.7. Транспортное и пешеходное движение | 6.1.7. Транспортное и пешеходное движение |  |
| 6.1.8. Инженерная подготовка территории | 6.1.8. Инженерная подготовка территории |  |
| 6.1.9. Основные показатели по схеме генплана х. Елкин | 6.1.9. Основные показатели по схеме генплана х. Елкин | Внесены изменения |
| 6.2. Генеральный план х. Кудинов | 6.2. Генеральный план х. Кудинов |  |
| 6.2.1. Обоснование территориального развития населенного пункта | 6.2.1. Обоснование территориального развития населенного пункта |  |
| 6.2.2. Функциональное зонирование | 6.2.2. Функциональное зонирование |  |
| 6.2.3. Реконструкция и развитие жилых зон | 6.2.3. Реконструкция и развитие жилых зон |  |
| 6.2.4. Развитие общественных зон | 6.2.4. Развитие общественных зон |  |
| 6.2.5. Организация производственной зоны | 6.2.5. Организация производственной зоны |  |
| 6.2.6. Озеленение | 6.2.6. Озеленение |  |
| 6.2.7. Транспортное и пешеходное движение | 6.2.7. Транспортное и пешеходное движение |  |
| 6.2.8. Инженерная подготовка территории | 6.2.8. Инженерная подготовка территории |  |
| 6.2.9. Основные показатели по схеме генплана х. Кудинов | 6.2.9. Основные показатели по схеме генплана х. Кудинов | Внесены изменения |
| 6.3. Генеральный план х. Верхнеянченков | 6.3. Генеральный план х. Верхнеянченков |  |
| 6.3.1. Обоснование территориального развития населенного пункта | 6.3.1. Обоснование территориального развития населенного пункта |  |
| 6.3.2. Функциональное зонирование | 6.3.2. Функциональное зонирование | Внесены изменения |
| 6.3.3. Реконструкция и развитие жилых зон | 6.3.3. Реконструкция и развитие жилых зон |  |
| 6.3.4. Развитие общественных зон | 6.3.4. Развитие общественных зон |  |
| 6.3.5. Организация производственных зон | 6.3.5. Организация производственных зон |  |
| 6.3.6. Озеленение | 6.3.6. Озеленение |  |
| 6.3.7. Транспортное и пешеходное движение | 6.3.7. Транспортное и пешеходное движение |  |
| 6.3.8. Инженерная подготовка территории | 6.3.8. Инженерная подготовка территории |  |
| 6.3.9. Основные показатели по схеме генплана х. Верхнеянченков | 6.3.9. Основные показатели по схеме генплана х. Верхнеянченков | Внесены изменения |
| 7. Мероприятия по охране окружающей среды | 7. Мероприятия по охране окружающей среды |  |
| 7.1. Охрана атмосферного воздуха | 7.1. Охрана атмосферного воздуха |  |
| 7.2 Охрана геологической среды | 7.2 Охрана геологической среды |  |
| 7.3. Охрана и рациональное использование почвенного слоя | 7.3. Охрана и рациональное использование почвенного слоя |  |
| 7.4. Охрана поверхностных и поземных вод | 7.4. Охрана поверхностных и поземных вод |  |
| 7.5 Охрана окружающей природной среды при складировании (утилизации) промышленных и бытовых отходов | 7.5 Охрана окружающей природной среды при складировании (утилизации) промышленных и бытовых отходов |  |
|  | 8. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ | Добавлены сведения |
| Заключение | Заключение |  |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	12

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	16

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	19

3.1. Общие сведения о Елкинском сельском поселении	19

3.2. Историческая справка	20

3.3. Природно-ресурсный потенциал	20

3.3.1 Климатический и агроклиматический потенциал	20

3.3.2 Рельеф	23

3.3.3 Геология и гидрография	24

3.3.4. Полезные ископаемые	24

3.3.5. Растительность	24

3.3.6. Почвенные ресурсы	25

3.3.7. Земельный фонд	26

3.3.8. Выводы оценки ресурсного потенциала	31

3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал	31

3.4.1. Планировочная структура поселения.	31

3.4.2. Населенные пункты	32

3.4.2.1. Хутор Елкин	32

3.4.2.2. Хутор Кудинов	33

3.4.2.3. Хутор Верхнеянченков	34

3.4.3. Население и демографический потенциал.	35

3.4.4. Наличие предприятий и организаций на территории поселения	38

3.4.5. Сельское хозяйство	39

3.4.6. Транспорт	45

3.4.7. Инженерная инфраструктура	46

3.4.8. Прочие коммунальные и инженерные сооружения	48

3.4.9. Резервные площадки нового строительства	48

3.4.10. Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу	48

4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	51

4.1. Сельское хозяйство	51

4.2. Промышленность	55

4.3. Прогноз перспективной численности населения	56

4.4. Бюджетная обеспеченность	63

4.5. Основные направления социально-экономического развития Елкинского сельского поселения	66

5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА     ПОСЕЛЕНИЯ	68

5.1. Планировочное развитие территории поселения	68

5.2. Функциональное зонирование территории	69

5.3. Планировочное развитие территорий населённых пунктов	71

5.4. Система социально-бытового обслуживания населения	73

5.5. Организация производственных зон	75

5.6. Ландшафтное планирование и озеленение территории	76

5.7. Объекты культурного наследия	78

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры	81

5.9. Развитие инженерной инфраструктуры	82

5.9.1. Водоснабжение	82

5.9.2. Водоотведение	85

5.9.3. Санитарная очистка территории	87

5.9.4. Электроснабжение	88

5.9.5. Теплоснабжение	90

5.9.6. Газоснабжение	91

5.9.7. Связь.	92

5.10. Первоочередные мероприятия	94

5.11. Основные технико-экономические показатели	96

6. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ	101

6.1. Генеральный план х. Елкин	101

6.1.1. Обоснование территориального развития населенного пункта	101

6.1.2. Функциональное зонирование	103

6.1.3. Реконструкция и развитие жилых зон	104

6.1.4. Развитие общественных зон	105

6.1.5. Организация производственных зон	109

6.1.6. Озеленение	109

6.1.7. Транспортное и пешеходное движение	110

6.1.8. Инженерная подготовка территории	113

6.1.9. Основные показатели по схеме генплана х. Елкин	115

6.2. Генеральный план х. Кудинов	118

6.2.1. Обоснование территориального развития населенного пункта	118

6.2.2. Функциональное зонирование	119

6.2.3. Реконструкция и развитие жилых зон	120

6.2.4. Развитие общественных зон	121

6.2.5. Организация производственной зоны	124

6.2.6. Озеленение	124

6.2.7. Транспортное и пешеходное движение	125

6.2.8. Инженерная подготовка территории	128

6.2.9. Основные показатели по схеме генплана х. Кудинов	129

6.3. Генеральный план х. Верхнеянченков	132

6.3.1. Обоснование территориального развития населенного пункта	132

6.3.2. Функциональное зонирование	133

6.3.3. Реконструкция и развитие жилых зон	134

6.3.4. Развитие общественных зон	135

6.3.5. Организация производственных зон	137

6.3.6. Озеленение	137

6.3.7. Транспортное и пешеходное движение	138

6.3.8. Инженерная подготовка территории	139

6.3.9. Основные показатели по схеме генплана х. Верхнеянченков	140

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	143

7.1. Охрана атмосферного воздуха	143

7.2 Охрана геологической среды	146

7.3. Охрана и рациональное использование почвенного слоя	147

7.4. Охрана поверхностных и поземных вод	152

7.5 Охрана окружающей природной среды при складировании (утилизации) промышленных и бытовых отходов	159

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ	161

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	163

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Изменение площадей Елкинского сельского поселения	165

Авторский коллектив

В разработке генерального плана принимали участие:

Главный архитектор проекта					Фрисс И. Н.

Начальник градостроительного отдела			Липовая О. В.

Заведующий группой						Карабедова Л. А.

Архитектор 3 категории                                                        Шкалдык Е. Н.

Экономист проекта						Болгов Д. А.

Экономист проекта						Пустовая Е.Ю.

Начальник отдела инженерных

коммуникаций							Кириченко В. Н.

Главный специалист по разделу

«Газоснабжение» 							Кириченко В. Н.

Ведущий инженер по разделу

«Водоснабжение, водоотведение»				Коноплева Т. В.

Главный специалист по разделу

«Электроснабжение»						Липова Г. П.

Главный специалист по разделу

«Теплоснабжение»						Резник С. А.

Главный специалист по разделу                                         Цибизов М.С.

«Сети связи»

Главный специалист по разделу 	Сынковский С.Е.

«Автомобильные дороги»

Справка   ГАПа

Решения, принятые генеральным планом, соответствуют требованиям градостроительных, экологических, санитарных, противопожарных норм и регламентов, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный архитектор проекта                                        		И.Н.Фрисс

Перечень внесенных изменений

Проект внесения изменений в генеральный план Елкинского сельского поселения Багаевского района выполнен специалистами ООО «УК» «ДонГИС» на основании Муниципального контракта №01583000400200000070001 от 17.03.2020 г. и в соответствии с Постановлением Администрации Багаевского района от 27.01.2020 г. № 58 «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Багаевского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ».

Целью проекта является внесение изменений в Генеральный план Елкинского сельского поселения в части изменения границ населенных пунктов х. Елкин, х. Кудинов, х. Верхнеянченков в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства для внесения сведений о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Изменения в тексте пояснительной записки представлены жирным курсивом.

1. ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Елкинского сельского поселения Багаевского района Ростовской области разработан на основании Областного закона «Об областном бюджете на 2011 год», Постановления Главы администрации Багаевского района от 13.12.2007 года № 2217 «О разработке проектов генеральных планов сельских поселений Багаевского района Ростовской области» и в соответствии с дополнительным соглашением №5 от 11.01.2011 г. к Муниципальному контракту №76 от 15.09.2008 г.

Инвестор проекта - Фонд софинансирования расходов и средства районного бюджета.

Проектная документация выполнена в соответствии с действующим федеральным и региональным градостроительным законодательством на основании:

- Задание на разработку проекта внесение изменений в генеральный план Елкинского сельского поселения Багаевского района Ростовской области.

- Муниципальный контракт №01583000400200000070001 от 17.03.2020 г. по выполнению работ по внесению изменений в Генеральный план Елкинского сельского поселения Багаевского района Ростовской области.

- Схема территориального развития Ростовской области», утвержденная Областным Законодательным собранием.

- Кадастровая карта территории Елкинского сельского поселения.

- Схема территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области», разработанная ФГУП «РосНИПИУрбанистики»( г.Санкт-Петербург) в 2007 году.

- Справки местной администрации и районных организаций.

- Материалы по отводу земельных участков.

- Материалы обследования.

- Статистические данные, представленные Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 2008 год.

- Сведения и документы государственных картографо-геодезических фондов.

- Материалы аэрофотосъемки.

Градостроительная документация соответствует требованиям:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 года       № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- «Методическими рекомендациями о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения территориально-планировочной документации Ростовской области» (Приложение №1 к Приказу Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области № 36 от 02.10.2010 года;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (редакция 2009 г.)

- «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области», 2010 год;

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22.07.2008 г.;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (с изменениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997г № 60-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

- Областной закон о градостроительной деятельности в Ростовской области № 853-ЗС от 14.01.2007г (с изменениями и дополнениями);

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.11.2015 №2444-р «Об утверждении комплексного плана мероприятий по внесению в государ-ственный кадастр недвижимости сведений о границах между субъектами Россий-ской Федерации, границах муниципальных образований и границах населенных пунктов в виде координатного описания»;

- Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» (утв. приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244);

- Нормативы градостроительного проектирования Ростовской области», утвержденные Постановлением Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области от 09.08.2016 № 9;

- Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (утв. приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10).

А также другие нормативные правовые акты государственной власти и Ростовской области и требования технических регламентов.

Генеральный план сельского поселения является документом градостроительного проектирования, связанного с рассмотрением территориальных, расселенческих и функциональных аспектов развития проектируемой территории.

Приведены основные направления развития производства. Дана общая их оценка, связанная с возможным привлечением инвестиций, которые в свою очередь определяют долгосрочные перспективы развития поселения в целом.

Приводимые в работе направления развития производства, опираются на данные современного состояния, с определенным уровнем углубления, необходимого для целей территориального планирования.

Проект внесения изменений в генеральный план опирается на материалы Генерального плана, разработанные ООО «Севкавнипиагропром» г. Ростов-на-Дону 2011 г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Целью разработки генерального плана Елкинского сельского поселения – как документа территориального планирования муниципального образования является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учёта интересов граждан и их объединений.

Градостроительная деятельность в соответствии с генеральным планом обеспечит безопасность и благоприятные условия жизнедеятельности человека, ограничит негативное воздействие хозяйственной и другой деятельности на окружающую среду и обеспечит охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

В соответствии с градостроительным Кодексом Российской Федерации Генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий сельского поселения и устанавливает перечень основных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности.

Исходя из этого, основными задачами, решаемыми при разработке Генерального плана Елкинского сельского поселения, являются следующие:

анализ внешних и внутренних факторов, предпосылок социально-экономического и пространственного развития сельского поселения;

ориентации на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

формирование социальной и транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивающей максимум удобств для проживания и трудовой деятельности населения;

повышение устойчивости природно-экологического каркаса.

Выполнен анализ существующего положения, с учётом всех планировочных ограничений, определены отличительные особенности населённых пунктов в составе поселения – х. Елкин (административного центра), х. Верхнеянченков, х.Кудинов, уникальность мест их расположения, проведена оценка их потенциальных возможностей для развития, выявлены направления и территории развития различных функциональных зон – селитебных, промышленных, рекреационных, выполнены расчёты перспективной численности населения, объёмов строительства и реконструкции. Определены пути совершенствования транспортной и инженерно-технической инфраструктур поселения, возможности улучшения экологического состояния, а также первоочередные мероприятия реализации основных положений генерального плана.

Генеральный план Елкинского сельского поселения Багаевского района содержит следующие положения, которые отражает цели и задачи территориального планирования:

установление зон различного функционального назначения и ограничения на их использование;

проектные предложения:

- по установлению границ сельского поселения;

- по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- по установлению границ объектов градостроительной деятельности особого регулирования;

- по выделению территорий резерва для развития населенных пунктов поселения;

по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

Генеральным планом установлены:

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктуры во взаимосвязи с развитием региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- границ зон охраны памятников истории и культуры, особо ограняемых природных территорий;

предусмотрены меры:

- по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- по улучшению экологической обстановки;

разработаны первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Генеральным планом определены приоритетные направления развития сельского поселения с расчётным сроком реализации – 20 лет и выявлены первоочередные мероприятия на срок 10 лет.

Целью проекта, согласно технического задания к муниципальному контракту № 01583000400200000070001 от 17.03.2020 г. и  постановления Администрации Багаевского района от 27.01.2020 г. № 58 «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений Багаевского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ», является внесение изменений в Генеральный план Елкинского сельского поселения в части изменения границ населенных пунктов х. Елкин, х. Кудинов, х. Верхнеянченков с учетом кадастрового деления территории сельского поселения.

Основными задачами проекта являются внесение изменений в графическую и текстовую часть Генерального плана Елкинского сельского поселения в части изменения границ населенных пунктов по следующим направлениям:

1)	Установление границ населенных пунктов с учетом кадастрового деления территории.

2)	Установление границ функциональных зон в соответствии с кадастровым делением территории.

3)	Внесение изменений в текстовую и графическую части Генерального плана Елкинского сельского поселения

4)	Выполнение описания границ населенных пунктов:

-	Графическое описание местоположения границ населенных пунктов.

-	Текстовое описание местоположения границ населенных пунктов.

3. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. Общие сведения о Елкинском сельском поселении

Территория Ёлкинского сельского поселения располагается в восточной части Багаевского района. Площадь территория поселения составляет 12 095 га.

Общая протяженность границ составляет 70 км

Поселение граничит:

-на севере – с Ажиновским сельским поселением и с Октябрьским районом;

-на юге – с Багаевским сельским поселением и Веселовским районом;

-на востоке – с Ажиновским сельским поселением;

-на западе – с Багаевским сельским поселением.

Территория сельского поселения включает в себя земли населенных пунктов, сельхозназначения, промышленности, транспорта и энергетики, земли лесного фонда, а также земли особо охраняемых территорий и запаса. По территории протекают реки Подпольная, Сусат, а также протоки и ерики.

На территории Елкинского сельского поселения расположены: х. Кудинов, х. Верхнеянченков и х. Елкин, который является административным центром сельского поселения.

Численность населения, проживающего на территории Елкинского сельского поселения, составляет 4 415 человек, в т.ч. в х. Елкин - 3 187 чел.

Земли сельскохозяйственного назначения представлены пашней, пастбищами, сенокосами и многолетними насаждениями.

Территорию Елкинского сельского поселения пересекает участок автомобильной дороги регионального значения Р 61-4.1 “г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск- г. Волгодонск”, длина отрезка которой в границах поселения составляет 10,1 км.

Расстояние от административного центра - х. Елкин до ближайшей железнодорожной станции «Новочеркасск» составляет 31 км. На расстоянии 5 км. расположена ст. Багаевская, на расстоянии 85 км. – г. Ростов-на-Дону.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики поселения. Выгодные климатические условия, орошаемые плодородные земли позволяют выращивать все основные виды сельскохозяйственных культур.

Промышленные предприятия на территории Елкинского сельского поселения отсутствуют.

3.2. Историческая справка

Елкинский сельский совет был образован в 30-е годы прошлого столетия. В его состав входили хутор Елкин, хутор Кудинов, хутор Верхнеянченков, хутор Ажинов, хутор Карповка, хутор Калинин, хутор Сараи.

На территории сельского Совета располагалась Ажиновская МТС, которая обслуживала колхозы, располагавшиеся в этих хуторах.

В эти годы на территории сельского Совета велась активная политическая жизнь, сопровождавшаяся драматическими событиями, которые описаны в книге «Большой разлив»

Во время Великой Отечественной войны территория сельского Совета оказалась в зоне оккупации немецких войск. В январе 1943 года хутора сельского Совета были освобождены. Началось восстановление разрушенного войной хозяйства.строительство новой жизни.

В 50-х гг. Ажиновская МТС была переименована овощемолочный совхоз «Ажиновский»

В 1967 году произошло преобразование Ёлкинского сельского Совета, в результате которого образовался Ажиновский сельский Совет. Территориально хозяйство было разделено на совхоз «Ажиновский» и Опытно-показательное хозяйство «Елкинское»

В 1994 году Елкинский сельский Совет преобразован в Елкинскую сельскую администрацию

С вступлением в силу Федерального Закона № 131 от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Елкинская сельская администрация преобразована в Администрацию Ёлкинского сельского поселения.

3.3. Природно-ресурсный потенциал

3.3.1 Климатический и агроклиматический потенциал

Территория Елкинского поселения расположена в западной подобласти атлантико-континентальной степной области умеренного пояса. Климат умеренно континентальный с недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно теплой зимой. Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция атмосферы.

Территория отмечается обилием солнечного света и тепла.

Для территории характерно преобладание антициклонов, с которыми связанна преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – пасмурная, с моросящими осадками, туманами, гололедом и низкой облачностью. В теплый период циклоны сопровождаются ливнями и грозами обширная зона обложных осадков.

Зима умеренно мягкая обычно малоснежная, с частыми оттепелями; устанавливается она в конце ноября и продолжается в среднем три с половиной месяца. Для зимнего периода характерна пасмурная, сырая и ветреная погода.

Весна короткая, засушливая. Весенний период начинается в середине марта и характеризуется интенсивным ростом температуры воздуха.

Для затяжных вёсен характерны неоднократные возвраты холодов. Последние весенние заморозки в воздухе прекращаются в середине апреля.

Лето. С переходом средней суточной температуры воздуха через 15ºC (в начале мая) начинается лето. Лето жаркое и засушливое.

Осень наступает в первых числах сентября. В начале осени стоит ясная и сухая погода. Постепенно уменьшается приток солнечной радиации, увеличивается повторяемость дождей и их продолжительность. С переходом средней суточной температуры воздуха через 10ºС (середина октября) начинаются первые заморозки.

Характеристика сезонов года.	      Табл.1

| Сезон | Средние даты | Самые ранние даты | Самые поздние даты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Продолжи- тельность периода | Начало | Конец | Продолжи- тельность периода | Начало | Конец | Продолжи- тельность периода |
| Зима | 29.XI | 13.III | 105 | 29.X | 23.I | 44 | 29.I | 1.IV | 141 |
| Весна | 14.III | 7.V | 55 | 24.I | 15.IV | 37 | 2.IV | 31.V | 106 |
| Лето | 8.V | 20.IX | 136 | 16.IV | 5.IX | 108 | 1.VI | 8.X | 162 |
| Осень | 1.IX | 28.XI | 69 | 6.IX | 28.X | 41 | 9.X | 28.I | 133 |

Среднегодовая температура воздуха изменяется довольно равномерно от 9,2 оС до 9,5 оС. Годовой ход температуры четко выражен. Наиболее высокие температуры достигают 22,9 - 23,8 оС.

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен – 36-3 оС. Абсолютный максимум температуры воздуха достигается в июле, достигая +40 – 43 оС.

На территорию Елкинского сельского поселения в среднем за год выпадает 483-486 мм осадков (в Астрахани такое количество осадков выпадает за 3 года, а в Сочи – за 3 месяца). Большая часть осадков выпадает за тёплый период (300 или 62%), меньшая (185 мм или 38 %) – в холодный период. Летом преобладают осадки ливневого характера с большой интенсивностью, когда количество осадков за сутки может составлять месячную норму.

Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы.

Относительная влажность воздуха имеет обратный годовой ход. Наибольшая относительная влажность наблюдается зимой. В ноябре – декабре её значения колеблются, в среднем от 40 до 50 % затем относительная влажность увеличивается и в январе – феврале, достигает 80 – 90%. Летом с апреля по октябрь относительная влажность в среднем равна 40 –50%.

Средняя годовая относительная влажность составляет 72 %. Число влажных дней в среднем, составляет 97 за год.

Территория поселения подвержена влиянию таких неблагоприятных метеорологических явлений как засухи, суховеи, сильные ветры, пыльные бури, град, заморозки, метели, гололед.

Ветровой режим складывается под воздействием широтной циркуляции. В течение всего года преобладают ветры восточного направления, особенно в холодный период. С июня по сентябрь повторяемость восточных ветров уменьшается. Увеличивается повторяемость ветров северо-восточных, северных и западных направлений, но преобладание восточного направления сохраняется.

Наибольшую повторяемость в течение года имеет скорость ветра 2 – 5 м./сек. (46% случаев), повторяемость скорости 6 – 7 м/сек. составляет 15%. Ветры восточных направлений характеризуются наиболее значительной (из средних) скоростью в течение года. Средняя годовая скорость ветра 6,4 м/сек. имеет и наибольшую повторяемость (28%).

Характерной особенностью климата рассматриваемой территории являются зимы, с неустойчивым характером залегания снежного покрова. Только в 20 % зим снежный покров, установившийся в начале зимы, не сходит в течение всей зимы; в 60 % зим снежный покров устанавливается поздно и сходит рано. В остальные годы он не устанавливается совсем. Высота снежного покрова чаще всего (60 % зим) не превышает 20 см.

Выводы:

- климат поселения умеренно континентальный с мягкой малоснежной зимой и тёплым часто жарким сухим летом.

- территория поселения относится к строительно-климатическому району III В., продолжительность отопительного периода составляет 175 дней.

-  на территории поселения отмечается обилие солнечного света и тепла.

-  основной расход солнечного тепла приходится на испарение.

-  территория поселения относится к зоне недостаточного увлажнения.

-  наиболее устойчивым годовым ходом отличаются сильные ветры

меридионального направления.

-  преобладающее направление ветра – восточное.

- холодный период отличается существенной частотой сильных ветров, общих и низовых метелей в снежные зимы, гололёдно-изморозевых явлений.

- для тёплого периода характерны конвективные явления, такие, как сильные дожди и ливни, шквалы и град.

Тепло- и влагообеспеченность вегетационного периода сельскохозяйственных культур определяют условия их произрастания и формирования урожая. Периодом активной вегетации для большинства сельскохозяйственных культур является средняя суточная температура воздуха выше 10 оС. Территория Елкинского поселения в достаточной мере обеспечена теплом. Переход температуры через +10 ºС наблюдается в среднем 17 апреля, а самая поздняя – 7 мая. Продолжительность периода с температурой выше +10 оС равна 170 - 180 дней.

Поздние весенние и ранние осенние заморозки могут в значительной степени ограничить длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур.

Последние заморозки (весенние) на территории поселения наблюдаются до первой декады мая, а первый осенние в первых числах октября. Продолжительность безморозного периода составляет 156 - 205 дней.

3.3.2 Рельеф

Территория Елкинского сельского поселения расположена в пределах Нижнедонской аллювиальной террасовой равнины и Манычской низменной равнины.

Нижнедонская аллювиальная террасовая равнина объединяет пойму и комплекс надпойменных террас, морфологически по-разному выраженных в рельефе. Пойма развита на всем протяжении долины и представляет собой аккумулятивную равнину. Она возвышается над крезом реки Дон в среднем на 3,5 м. Рельеф поймы характеризуется сложным сочетанием эрозионных (старицы, ерики) и аккумулятивных (береговые валы, гряды) форм. Пониженные участки встречаются в центральной части поймы, имеют различную форму и происхождение – это озера, лопатины, старицы. Положительными формами рельефа поймы являются валы в прирусловой части поймы Дона и ериков, сложенные песчано-глинистыми отложениями.

Физико-геологические процессы, получившие развитие на рассматриваемой территории, представлены: заболачиванием, наиболее интенсивно развитым в пределах поймы и низких надпойменных террас, получили развитие эоловые процессы. Подчиненное, незначительное значение имеют суффозионно-просадочные и эрозионные процессы, развитые в пределах высоких надпойменных террас рек.

3.3.3 Геология и гидрография

Вся территория Елкинского поселения расположена в пределах Нижнедонской аллювиальной террасовой равнины, объединяющей пойму и комплекс надпойменных террас, морфологически по-разному выраженных в рельефе.

Территория Елкинского поселения относится к территориям ограниченно благоприятным для строительства. С поверхности она сложена, большей частью, покровными суглинками, обладающими просадочными свойствами и относящимися к 1–ому типу просадочности, хотя локально на данной территории встречаются суглинки 2–го типа просадочности. Факторами, осложняющими строительство, служат просадочные явления, эрозионные и оползневые процессы.

В пределах рассматриваемой территории кроме просадочных процессов получили развитие процессы плоскостного смыва и в незначительной степени овражно-балочная эрозия.

Поверхностные воды на территории поселения представлены притоками р. Дон - р. Сусат и р. Подпольная.

В соответствии с современным гидрогеологическим районированием Елкинского сельское поселение расположено в Ергенинский артезианском бассейне.

К богатству поселения можно отнести теплоэнергетические подземные воды. Территория расположена в южной зоне термальных вод. Уровень залегания грунтовых вод в настоящее время понизился и составляет 3,5-4 м. и имеют хлоридно-натриевый состав и весьма высокую минерализацию – от 38 до 10 г/дм3.

При целенаправленном их изучении необходимо учитывать, что они являются комплексным минеральным полезным ископаемым, использовать которое можно в бальнеологических целях, а также в качестве сырья для получения ценных химических элементов (брома, йода, бора, фтора, лития).

3.3.4. Полезные ископаемые

Согласно информации ОАО «Югнедра» на территории Елкинского сельского поселения отсутствуют установленные залежи полезных ископаемых (Письмо № ЮР-05-42/659 от 30.03.2011г. – прилагается в Томе II «Исходная документация»)

3.3.5. Растительность

Территория Елкинского поселения относится к Восточно-Европейской (Понтической) степной провинции, разнотравно-типчаково-ковыльной подзоны.

Здесь сохранились два типа зональной растительности:

- умеренно сухая степь, типчаково-ковыльная с умеренным ксерофитным степным разнотравьем;

- сухая степь типчаково-ковыльная с пустынно степным разнотравьем и полукустарниками на каштановых почвах в комплексе с солонцами.

Елкинского сельское поселение, как и весь район, принадлежит к числу малолесных районов. Все леса относятся к группе защитных лесов. Также на территории сельского поселения имеется сеть государственных лесных полос для защиты урожая сельскохозяйственных культур в засушливые годы.

Характерная растительность для территории Ёлкинского сельского поселения –широколиственные деревья (тополь, ива, ясень, клен, дуб)

Особое место в районе занимает травяная растительность речных пойм. Растительный покров речных пойм отличается высокой степенью динамичности, мозаичности и пестроты.

Флора Багаевского поселения насчитывает 8 видов, занесенных в Красную книгу Ростовской области.

На перспективу предлагается формирование экологического каркаса территории, в которой лесам, древесно-кустарниковой растительности и зеленому фонду отводится фундаментальная роль.

3.3.6. Почвенные ресурсы

Территории Елкинского сельского поселения свойственно преобладание аллювиальных луговых почв, расположенных в пойме реки Дон. Профиль этих почв заметно прогумусирован (особенно в слоях суглинистого аллювия), главным образом, за счет остаточного (аллювиального) гумуса, содержащегося в самом почвообразующем аллювии. Мощность гумусового горизонта составляет 40 см., ниже которого залегают суглинки и супеси.

Кроме интразональных почв на рассматриваемой территории представлены и два подтипа зональных почв: черноземы обыкновенные и черноземы южные, относящиеся к восточно-европейской фации.

Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв без соблюдения почвозащищающих технологий, увеличение удельного веса пропашных культур.

3.3.7. Земельный фонд

Территория Елкинского сельского поселения по состоянию на 01.01.2008 г. составляет 12 095 га. Земли сельскохозяйственного назначения составляют 77,3%, земли поселений (населенных пунктов) – 2,0%, государственные и муниципальные земли – 14,2%, земли промышленности, транспорта, связи – 0,1%, земли лесного фонда – 0,3%, земли особо охраняемых территорий – 0,1, земли запаса 6,0%.

Распределение земельного фонда поселения по категориям земель

на 01.01.2009г.

Табл.№2

| №№ п/п | Категории земель | Общая площадь, тыс. га. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 9355,6 | 77,3 |
| 2 | Земли поселений | 1947,6 | 2,0 |
|  | в т. ч. государственные и муниципальные земли | 1717 | 14,2 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи, обороны и иного назначения | 11,8 | 0,1 |
| 4 | Земли лесного фонда | 39 | 0,3 |
| 5 | Земли особо охраняемых территорий | 15 | 0,1 |
| 6 | Земли запаса | 726 | 6,0 |
|  | Итого земель в административных границах | 12095 | 100 |

Сельскохозяйственная освоенность территории составляет 70,5%, распаханность – 77,3%, общая залесенность – 0,3 %.

Распределение земельного фонда поселения по угодьям

на 2008 г.                                               Табл.№3

| №№ п/п | Наименование угодий | Площадь, га. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь | 12095 | 100 |
| 1. | Всего сельхозугодий, | 8527 | 70,5 |
| 1.1 | в том числе: пашня | 6595 | 54,5 |
| 1.1.1 | из ни нее орошаемая | 3812 |  |
| 1.2 | многолетние насаждения, | - | 31,5 |
| 1.3 | кормовые угодья | 1932 | 16,0 |
| 1.3.1 | в т.ч. сенокосы | 669 | 5,5 |
| 2. | Лесные земли | 39 | 0,3 |
| 3. | Под древесно-кустарниковой растительностью | 118 | 10,0 |
| 4. | Под водой | 176 | 1,5 |
| 5. | Болота | 136 | 1,1 |
| 6. | Прочие земли | 3099 | 25,6 |
|  | Справочно: |  |  |
|  | Освоенность территории (удельный вес сельхозугодий) |  | 70,5 |
|  | - удельный вес пашни |  | 54,5 |
|  | - распаханность |  | 77,3 |
|  | - залесенность |  | 0,3 |

Закрепление форм собственности на землю Елкинского

сельского поселения на 01.01. 2008 г.	    Табл.№4.

| Наименование форм собственности земель | Общая площадь, га. | Структура, % | в т. ч. пашня, га. | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего земель, из них: | 12095 | 100 | 6595 | 100 |
| - в собственности | 584,7 | 4,8 | 584,7 | 8,7 |
| - во владении | 1815,3 | 15,0 | - | - |
| - в пользовании | 6485 | 53,7 | 5900,3 | 89,6 |
| - аренда сторонних Собственников | 110 | 0,9 | 110 | 1,7 |
| - аренда земель фонда Перераспределения | 3100 | 25,6 | - | - |

На территории поселения наибольшее количество земель (53,7% общей площади) находится в пользовании.  Сохранился и используется в аренде фонд перераспределения земель (25,6 %) который формируется за счет земельных участков, поступающих в этот фонд:

1) при добровольном отказе от земельного участка;

2) если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из наследников не принял наследство, либо все наследники лишены завещателем наследства, либо наследник отказался от наследства в пользу государства или отказался от наследства без указания, в пользу кого он отказывается от наследства;

3) при принудительном изъятии земельного участка в случаях, предусмотренных настоящим Земельным Кодексом

Для развития населенных пунктов допускается изъятие сельскохозяйственных земель худшего качества. В этих условиях вопрос сравнительной оценки сельскохозяйственных земель для целей планировочного анализа и выбора территорий для нового строительства приобретает особую актуальность.

Средние значения показателей кадастровой стоимости

| №№ п/п | Вид функционального использования земель | Кадастровая стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Земли под домами многоэтажной застройки | 4,1 |
| 2 | Земли под домами индивидуальной жилой застройки | 10,3 |
| 3 | Земли дачных и садоводческих объединений граждан | 4,75 |
| 4 | Земли гаражей и автостоянок | 2,7 |
| 5 | Земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 18,9 |
| 6 | Земли учреждений и организаций народного образования | 3,1 |
| 7 | Земли под промышленными объектами | 6,6 |
| 8 | Земли под административно-управленческим и общественными объектами | 2,80 |
| 9 | Земли под военными объектами | 1,04 |
| 10 | Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения | 5,9 |
| 11 | Земли сельскохозяйственного использования | 3,9 |
| 12 | Земли под лесами в поселениях | 1,1 |
| 13 | Земли под обособленными водными объектами | 1,0 |
| 14 | Прочие земли поселений | 1,0 |

земель поселений Багаевского района. (руб./кв.м)

Табл.№5

На территории поселения завершен первый этап земельных преобразований:

- ликвидирована государственная монополия на землю;

- осуществлен переход к многообразию форм собственности на землю;

- проведено бесплатное перераспределение земель в пользу граждан;

- введено платное землепользование;

- передана в частную собственность часть сельскохозяйственных земель;

- выполнен значительный объем земельно-кадастровых работ, оценка земель, инвентаризация, перерегистрация земельных участков;

- созданы объективные условия для оборота земель;

- проведены работы по разграничению неприватизированных земель, находившиеся в Федеральной, региональной и муниципальной собственности;

- проведена сельскохозяйственная перепись земель.

Наблюдается снижение плодородия сельхозугодий (потеря гумуса); в результате водной и ветровой эрозии происходит их уменьшение.

В перспективе, предусматривается продолжение земельной реформы, направленной на совершенствование земельных отношений и формирование земельного рынка с целью увеличения доходной части бюджета.

Особое внимание должно уделяться ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям при использовании сельхозугодий и производстве продукции.

3.3.8. Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы района размещения Елкинского сельского поселения благоприятны для дальнейшего развития. Это, прежде всего, умеренный климат, наличие плодородных почв и водных ресурсов, благоприятно воздействующих на сельскохозяйственное производство.

Сельское хозяйство – основная отрасль экономики поселения. Выгодные климатические условия, орошаемые плодородные земли позволяют выращивать все основные виды сельскохозяйственных культур.

Расположение территории поселения относительно крупных центров: г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска, магистральных дорог - оказывает положительное влияние на его развитие.

3.4. Градостроительная ситуация и экономический потенциал

3.4.1. Планировочная структура поселения.

Планировочная структура сельского поселения формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого количества определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных.

Основными природными планировочными осями являются река Подпольная и река Сусат протекающие по территории Елкинского сельского поселения, а также, косвенно, река Дон, пойма которой формирует северо-западную часть поселения.

Основной антропогенной планировочной осью является участок автомобильной дороги регионального значения Р 61-4.1«г.Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г.Семикаракорск- г.Волгодонск», проложенная по территории поселения по диагонали- с юго-запада на северо-восток, с которой осуществляются въезды в населенные пункты, сложившиеся западнее: х. Елкин, х. Кудинов и х. Верхнеянченков.

На территории поселения проложена целая сеть грунтовых дорог и вдоль полей высажены ветро- и пылезащитные лесополосы.

На отдельных земельных участках, за пределами населенных пунктов, расположены предприятия сельскохозяйственного производства: фермы, машинотракторные станции и т.д.

Большую часть территории сельскохозяйственных земель занимают земли, находящиеся в собственности ООО «Елкинское», ОАО «РООМС», а также земли, находящиеся в собственности крестьянских фермерских хозяйств и физических лиц .

Особенностью сельского поселения является также наличие значительного количества археологических памятников - курганных могильников, рассредоточенных по всей территории поселения.

3.4.2. Населенные пункты

3.4.2.1. Хутор Елкин

Административным центром Елкинского сельского поселения является хутор Елкин, расположенный в юго-западной части поселения. Главный въезд в населенный пункт осуществляется с автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»)– г. Семикаракорск - г. Волгодонск», с юго-восточной стороны. Численность населения хутора составляет 3 187 чел, площадь территории в пределах установленных границ – 456,4 га.

Планировочная структура населенного пункта представляет собой достаточно компактное жилое образование с упорядоченной сетью жилых улиц и проездов. Кварталы имеют плотную застройку 1-но- и 2-х-квартирными малоэтажными и индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Территорией для размещения нового жилищного строительства являются муниципальные земли в восточной и юго-западной частях хутора.

Общественный центр сформировался двумя обособленными  территориями- вдоль ул. Тимирязева и пер. Центральный, в состав которых входят: здание администрации поселения, кафе «Экспресс« на 110 пос.мест; учебный комбинат; врачебная амбулатория на 50 посещений в смену; детский дом для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ОГОУ),; социально-реабилитационный центр, филиал сбербанка, административное здание ООО «Елкинское»,  сельский дом культуры на 450 мест; средняя общеобразовательная школа на 432 учащихся,  а так же аптека и магазины. Из культовых зданий имеется молельный дом. В границах хутора расположены два кладбища.

В восточной части хутора сформировалась производственная зона, где расположены: предприятие ОАО РООМС (контора и гаражи), автомастерская, гаражи и машинный двор ООО «Елкинское», мастерские БУОС, а также пекарня и участок недействующего трудового лагеря. Юго-западнее, за чертой населенного пункта, расположена свино-товарная ферма на 500 голов (нормативный санитарный разрыв не выдержан, санитарно-защитная зона отсутствует). Юго-западнее, за чертой населенного пункта, расположена свино-товарная ферма на 500 голов (нормативный санитарный разрыв не выдержан, санитарно-защитная зона отсутствует),

Рекреационная зона не сложилась, практически отсутствуют зеленые насаждения общего пользования.

Благоустройство хутора неудовлетворительное, на большей части улично-дорожной сети отсутствует асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Не соблюдаются санитарно-защитные разрывы от предприятий и объектов коммунально-складского хозяйства и кладбища до жилой застройки. В частности, расположение несанкционированные захоронения химических отходов с восточной стороны хутора и территория свалки мусора расположенная в юго-западной стороне за чертой населенного пункта, не удовлетворяет санитарным требованиям.

Система инженерного обеспечения недостаточно развита.

Водоснабжение хутора осуществляется от 4 отдельно расположенных артезианских скважин. Качество воды - удовлетворительное, однако общий объем воды недостаточен. Водохозяйственные сооружения нуждаются в реконструкции.

Централизованная канализация застройки отсутствует, водоотведение осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от электроподстанции 35/10/6/0,4 кВ, расположенной в северо-восточной части хутора, через подводящие воздушные ЛЭП 0,4 кВ и через трансформаторные подстанции.

Теплоснабжение – печное и от индивидуальных АОГВ.

Хутор Елкин газифицирован (газораспределительный пункт находится в восточной части населенного пункта), телефонизирован и радиофицирован.

3.4.2.2. Хутор Кудинов

Хутор Кудинов расположен вблизи автомобильной дороги «г.Ростов-на-Дону – г.Семикаракорск –г.Волгодонск», северо-восточнее административного центра Елкинского сельского поселения  х. Елкин. Население хутора составляет 852 чел, площадь – 136,4 га.

Въезд в хутор осуществляется по асфальтированному съезду с вышеупомянутой автодороги.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру жилых кварталов усадебной застройки.

Единая общественная зона, не сложилась; общественные здания расположены на отдельных участках- средняя общеобразовательная школа на 204 учащихся, начальная школа, 4 магазина, а так же сельский дом культуры(недействующий).

Жилая застройка представлена 1-2- квартирными домами усадебного типа.

В юго-восточной части хутора расположен недействующий трудовой лагерь.

Участки производственных предприятий на территории хутора отсутствуют.

Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Отсутствуют санитарно-защитные зоны. Кладбище, расположенное в северо-восточной части хутора не удовлетворяет санитарным требованиям, т.к. находится непосредственно в жилой застройке.

Система инженерного обеспечения не развита.

Водоснабжение поселка осуществляется от артезианской скважины. Количества воды – не достаточное. Качество - удовлетворительное.

Канализация застройки осуществляется в выгребные ямы.

Электроснабжение – от подводящей воздушной ЛЭП 10 кВ, через  ТП – 10/6 кВ.

Теплоснабжение - печное.

Газоснабжение- отсутствует.

Хутор Кудинов телефонизирован и радиофицирован.

3.4.2.3. Хутор Верхнеянченков

Хутор Верхнеянченков, территория которого составляет 72,8 га, расположен южнее х. Кудинов (непосредственно примыкая к нему), вблизи автодороги «г.Ростов-на-Дону – г.Семикаракорск –г.Волгодонск». Население - 376 человек.

В планировочном отношении населенный пункт имеет достаточно упорядоченную структуру, являющейся продолжением структуры х. Кудинов.

Из общественных зданий имеется один магазин.

Жилая застройка представлена индивидуальными одноквартирными домами усадебного типа с обширными территориями огородов и садовых участков.

Восточнее, за пределами границ населенного пункта расположено действующеее кладбище.

Рекреационная зона отсутствует.

Благоустройство территории недостаточное, не все улицы имеют асфальтированное покрытие проезжих частей и тротуаров.

Система инженерного обеспечения не развита - отсутствуют централизованная канализация и газоснабжение.

Водоснабжение поселка осуществляется от артезианской скважины, расположенной в х. Кудинов. Количество воды – недостаточное. Качество– удовлетворительное.

Электроснабжение – от подводящих воздушных ЛЭП 0.4 кВ, от ТП – 35/10/6/0.4 кВ, расположенной в х. Кудинов

Теплоснабжение - печное.

Хутор Верхнеянченков телефонизирован и радиофицирован.

3.4.3. Население и демографический потенциал.

Динамика численности населения и его возрастная структура по праву считаются важнейшими социально-экономическими показателями. Именно они характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития поселения. Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, оказывают влияние на изменение численности населения.

Численность населения Елкинского сельского поселения на 01.01.2008 г. составила 4 415 человек или 12% от численности населения Багаевского района.

Существующая численность населения и расселения в границах

Елкинского сельского поселения

Табл. №6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Функциональное назначение населенных пунктов | Численность населения на 01.01.2008г., чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Елкин | административный центр поселения | 3187 |
| 2. | Кудинов | хутор | 852 |
| 3. | Верхнеянченков | хутор | 376 |
|  | Всего в границах поселения: |  | 4415 |

Из таблицы видно, что наибольшее число жителей (72,2 %) проживает в х. Елкин, административном центре поселения.

Численность населения Елкинского сельского поселения

по итогам Всероссийской переписи населения 1989 и 2002 гг.

Табл.№7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | 1989 г. | 2002 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Елкин | 2714 | 3018 |
| 2. | Кудинов | 714 | 847 |
| 3. | Верхнеянченков | 297 | 385 |
|  | Всего в границах поселения: | 3715 | 4250 |

Численность постоянного населения Елкинского сельского поселения с 1989 г. по 2002 г увеличилась на 14,4 % и составила 4250 чел. В динамике численности населения 2002-2008 гг. можно выделить увеличение численности населения (на 4%) в основном за счет механического прироста.

Сложившийся естественный прирост и миграция в границах

Елкинского сельского поселения

Табл.№8

| Показатели | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | В среднем за 5 лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 1.01. | 4267 | 4316 | 4334 | 4330 | 4344 | 4338 |
| Родилось < + > | 32 | 49 | 37 | 47 | 67 | 46 |
| Умерло < - > | 39 | 59 | 63 | 87 | 57 | 61 |
| Естественный прирост (< + >, < - >) | -7 | -10 | -26 | -40 | +10 | 19 |
| Прибыло < + > | 132 | 95 | 100 | 148 | 145 | 120 |
| Убыло < - > | 76 | 67 | 78 | 94 | 84 | 80 |
| Приток (отток)(< + >, < - >) | +56 | +28 | +22 | +54 | +61 | 44 |
| Численность населения на конец года: | 4316 | 4334 | 4330 | 4344 | 4415 | 4348 |
| Кроме того, проживающих без постоянной прописки | 78 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 |

Преобладание смертности над рождаемостью в дальнейшем может оказать негативное влияние на численность населения, в т.ч. уменьшение населения в трудоспособном возрасте.

Несмотря на отрицательное значение естественного прироста в течение 4 лет, снижения численности населения Елкинского сельского поселения не происходит, благодаря стабильно положительному механическому приросту, что указывает на привлекательность поселения для мигрантов.

Возрастной состав Елкинского сельского поселения на 01.01.2008г.

Табл.№9

| Возрастные группы | Существующая численность населения, чел. | Структура, % |
| --- | --- | --- |
| Младше трудоспособного возраста | 1057 | 23,9 |
| В трудоспособном возрасте | 2592 | 58,7 |
| Старше трудоспособного возраста | 766 | 17,4 |
| Итого: | 4415 |  |

Ситуация на 2008 г. характеризуется превышением доли трудоспособного населения над пенсионерами на 29,6 %.

Характеристика маятниковых трудовых миграций жителей

Елкинского сельского поселения на 01.01.2008г.

Табл.№10

| № п/п | Наименование | Показатели | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность населения на 01.01.2008 года, чел. | 4415 | 100 |
| 2. | В том числе: в трудоспособном возрасте. | 2592 | 58,7 |
| 3. | Из них занято на предприятиях и учреждениях других населённых пунктов и близлежащих городов. | 175 | 3,4 |
| 4. | Количество учащихся дневных отделений средних специальных и высших учебных заведений, ежедневно выезжающих в г. Ростов-на-Дону и другие населённые пункты. | 55 | 1,2 |

| 3.4.4. Наличие предприятий и организаций на территории поселения Табл.№11 |
| --- |
| Полное наименование предприятия, организации, учреждения, КФХ | Количество, шт. | Основные виды деятельности предприятия, организации, КФХ | Численность работающих, чел. |
|  |  |  | Существующее состояние | 1ая очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Сельхозпредприятия по производству продукции | 6 | Растениеводство, овощеводство, производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 116 | 200 | 260 |
| в т.ч. |
| ООО “Елкинское” | 1 | Растениеводство | 98 | х | х |
| ОАО “Ростовская Областная мелиоративная станция” | 1 | Овощеводство | 10 | х | х |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 4 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 8 | х | х |
| 2. Прочие занятые в сельском хозяйстве | - | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 500 | 600 | 680 |
| 3. Предприятия торговли и общепита | 20 | Розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах, торговля строительными материалами, розничная торговля в неспециализируемых магазинах | 70 | 150 | 200 |
| 4. Здравоохранение и ветеринарная деятельность | 2 | Деятельность больничных учреждений широкого профиля | 15 | 20 | 25 |
| 5. Образование | 2 | Основное общее и среднее (полное) общее образование, | 114 | 140 | 280 |
| 6. Социальное обеспечение | 2 | Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания, предоставление прочих видов социальных услуг | 51 | 60 | 70 |
| 7. Административные, финансово-кредитные, страховые и общественные организации | 1 | Деятельность органов местного самоуправления поселковых и сельских населенных пунктов | 13 | 20 | 30 |
| 8. Культурно-бытовое обслуживание | 2 | Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа | 6 | 20 | 50 |
| ВСЕГО: | 35 |  | 885 | 1210 | 1595 |

3.4.5. Сельское хозяйство

Природно-климатические условия территории Елкинского сельского поселения благоприятны для развития сельского хозяйства и характеризуются достаточной продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации. Район входит в центральную природно-экономическую зону специализации сельского хозяйства области, характеризующуюся скотоводческо-овощеводческой специализацией.

Сельское хозяйство Елкинского сельского поселения представлено единственным крупным предприятие ОАО “Елкинское”.

Табл.№12

| Полное наименование предприятия, организации, учреждения | Площадь закрепленных земель, га. | Вид деятельности предприятия, организации, КФХ | Численность работающих, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО “Елкинское” | 6141 | Растениеводство | 91 |
| ОАО “Ростовская Областная мелиоративная станция” | 344 | Овощеводство | 10 |
| Всего по сельскохозяйственным предприятиям | 6485 |  | 101 |
| КФХ | 109,85 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции | 8 |
| ЛПХ | 230,6 | х | 1457 хоз-в |
| Итого: | 6825,45 | х | 109 |

Из общего числа товаропроизводителей преобладают сельскохозяйственные предприятия с общей площадью землепользования 6485 га. (53,6% к общей площади землепользования).

Багаевский район (традиционно овощеводческий) до 1990 года специализировался на производстве овощей для поставки населению городов Ростовской области. Объем производства овощной продукции колхозами и населением превышал 85-90 тыс. тонн. За последние годы объем производства овощей снизился в 2,5 раза. Основными причинами снижения производства овощей стали отсутствие госзаказа и несоизмеримо низкие цены на овощную продукцию в сравнении с ценами на минеральные удобрения, горючее, сельскохозяйственную технику, средства защиты растений.

Состояние отрасли животноводства в целом по району характеризуется слабой устойчивостью. Производителями основных видов животноводческой продукции – молока, мяса, яиц – являются личные подсобные хозяйства, что обусловлено практически полным отсутствием в районе специализированных животноводческих предприятий.

Уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения района в продуктах питания: хлебопродукты (зерно), подсолнечник, картофель, овощи, яйца - 100%, мясо – на 59%, молоко и молочно-кислые продукты – на 84%.

Производство сельскохозяйственной продукции

на душу населения района (кг/год, шт/год)

Табл.№13

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | район |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 46 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 293 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 290 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 536 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1 498 | 1 860 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 390 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 1 646 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,2 | х |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,4 | 0,8 |

Производство сельскохозяйственной продукции на территории Елкинского сельского поселения представлена в таблице №14.

Основные показатели сельского хозяйства Елкинского сельского поселения

Табл.№14

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | Сельхоз- предприятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га. | 6855,6 | 6515 | 110 | 230,6 |
| Зерновые и зернобобовые | га. | 5851 | 5741 | 110 | - |
| Технические культуры – всего, | га. | 30 | 30 | - | - |
| в т. ч. Подсолнечник | га | 30 | 30 | - | - |
| Картофель | га. | 500 | 400 | - | 100 |
| Овощи | га. | 474,6 | 344 | - | 130,6 |
| Бахчевые | га. | - | - | - | - |
| Кормовые культуры | га. | - | - | - | - |
| Поголовье скота и птицы |
| Крупный рогатый скот | гол. | 324 | - | 26 | 298 |
| в т. ч. Коровы | гол. | 180 | - | - | 180 |
| Овцы и козы | гол. | 200 | - | 25 | 175 |
| Птица | гол. | 12 000 (6000) | - | - | 12 000 (6000) |
| Лошади | гол. | 9 | - | - | 9 |
| Пчелы | семей | 20 | - | - | 20 |
| Свиньи | гол. | 624 | - | - | 624 |
| Валовое производство |
| Зерно (в весе после доработки) | тыс. тонн | 14,6 | 14,3 | 0,3 | - |
| Подсолнечник | тыс. тонн | 0,05 | 0,05 | - | - |
| Картофель | тыс. тонн | 10,3 | 8,1 | - | 2,2 |
| Овощи | тыс. тонн | 6,8 | 4,6 | - | 2,2 |
| Молоко | тыс. тонн | 0,9 | - | - | 0,9 |
| Мясо (жив. вес / уб. вес) | тыс. тонн | 0,145/0,105 | - | 0,008/0,004 | 0,137/0,101 |
| Мед | кг | 400 | - | - | 400 |
| Яйца | тыс. шт. | 1380,0 | - | - | 1380,0 |

Структура производства основных видов продукции

по категориям хозяйств (% от хозяйств всех категорий)

Табл.№15

| Наименование | Сельхозпредприятия | Крестьянские (фермерские) хозяйства | ЛПХ |
| --- | --- | --- | --- |
| Зерно | 98 | 2 | - |
| Картофель | 79 | - | 21 |
| Овощи | 68 | - | 32 |
| Молоко | - | - | 100 |
| Мясо | - | 6 | 94 |
| Яйца | - | - | 100 |
| Подсолнечник | 100 | - | - |

Производство зерна, картофеля, овощей и подсолнечника сосредоточено, в основном, на сельскохозяйственных предприятиях, а производство молока, мяса и яиц – в личных подсобных хозяйствах.

Валовое производство с/х продукции во всех категориях хозяйств

Табл.№16

|  | Единица измере- ния | Валовое производство, т. | Производство продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 га с/х угодий ( 8527 га.) | на душу населения, кг. (4415 чел.) | Примечание, % обесп. |
|  |  |  |  | Физиоло-гическая норма потреб-ления | Фактическое производство |  |
| Зерно | т | 14600 | 1,7122 | 0,117 | 3,3069 | товарное производство |
| Картофель | т | 10300 | 1,2079 | 0,117 | 2,333 | товарное производство |
| Овощи | т | 6800 | 0,7975 | 0,076 | 1,5402 | товарное производство |
| Молоко | т | 900 | 0,1055 | 0,390 | 0,2039 | собственное потребление |
| Мясо (уб.в.) | т | 105 | 0,0123 | 0,078 | 0,0238 | собственное потребление |
| Яйца | тыс. шт. | 1380,0 | 0,1618 | 0,290 | 0,3126 | товарное производство |
| Подсолнечник | т | 50 | 0,0059 | 0,038 | 0,0113 | собственное потребление |

Уровень производства с/х продукции в настоящее время полностью удовлетворяет потребность населения в зерне, картофеле, овощах и яйцах, за исключением мяса, которым население обеспечено на 31 %, молока – на 52% и подсолнечника (30%).

Сравнительные показатели производство сельскохозяйственной продукции на душу населения Багаевского района (кг/год, шт/год)

Табл.№17

| №№ п/п | Показатели | Приходится на душу населения | Физиологическая норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | область | Район (место в области по производству) | Елкинское сельское поселение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Мясо (убойный вес) | 58 | 46 (32) | 24 | 78 |
| 2 | Молоко | 203 | 293 (28) | 204 | 390 |
| 3 | Яйца | 298 | 290 (29) | 313 | 290 |
| 4 | Картофель | 148 | 536 (12) | 2333 | 117 |
| 5 | Хлебопродукты (зерно) | 1498 | 1860 (27) | 3307 | 117 |
| 6 | Подсолнечник | 337 | 390 (27) | 11 | 38 |
| 7 | Овощи (местного производства) | 122 | 1646 (2) | 1540 | 76 |
| 8 | Приходится на 1 жителя (га): |  |  |  |  |
| 9 | Сельхозугодия | 1,9 | 2,0 | 1,9 |  |
| 10 | Пашня | 1,3 | 1,7 | 1,5 |  |

Обеспеченность пашней на 1 человека в поселении больше общепринятого показателя и составляет 1,5 га (по району – 1,7 га, по области -1,3 га),  требуемая принятая норма – 0,8 га.

В ы в о д ы:

1. Поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения в продуктах питания. По производству отдельных видов продуктов на душу населения показатели по поселению выше среднерайонных показателей (яйца, картофель, хлебопродукты) и среднеобластных (молоко, яйца, картофель, хлебопродукты, овощи).

2. Дальнейшее развитие с/х производства зависит от чёткой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночного ориентированного аграрного сектора экономики решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и других вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

Существующей мерой укрепления финансового положения сельхозпредприятий может стать и создание в их составе перерабатывающих цехов, хранилищ, организация собственных фирменных магазинов, кафе-ресторанов и пр., а также создание агрохолдингов (вертикальных интегрированных компаний - цепочка: земля-производство-реализация через сеть магазинов, кафе и пр.).

За последние годы наблюдается снижение материально-технической обеспеченности сельскохозяйственных предприятий.

3. Сложившаяся специализация сельского хозяйства на территории сельского поселения соответствует природно-экономическим условиям поселения и сохраняется на перспективу.

3.4.6. Транспорт

В настоящее время все грузовые и пассажирские перевозки на территории Елкинского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

На территории сельского поселения проложены следующие автомобильные дороги регионального и местного значения :

-   участок автомобильной дороги регионального значения Р 61-4.1«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон»)- г. Семикаракорск-  г. Волгодонск», протяженностью в пределах поселения 10,1 км, III технической категории, с которой устроены съезды, обеспечивающие въезды в каждый населенный пункт и отдельно расположенные производственные предприятия, как справа, так и слева по ходу километража.

-    межмуниципальная автомобильная дорога ММ 61-80 – подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» к х. Елкин III технической категории;

-     автомобильные дороги местного значения, находящиеся в муниципальной собственности – IV и V технических категорий, протяжённостью 17,1 км.

-     автомобильные дороги местного значения, протяжённостью 12,2 км.

Автодороги имеют асфальтобетонное и щебёночное покрытие.

Кроме этого, по территории поселения проложена целая сеть грунтовых полевых дорог.

Дорожная сеть общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории Елкинского сельского поселения находится в ведении Министерства транспорта Ростовской области. Остальные дороги находятся  в ведении муниципального образования «Елкинского сельское поселение».

В соответствии с перспективным развитием автотранспортного движения дороги нуждаются в реконструкции с доведением параметров до нормативов более высокой категории. Недостаточная протяженность и низкий технический уровень дорог вызывает значительные издержки для автомобильных перевозок.

В рамках Федеральных целевых программ «Модернизация транспортной  системы России», «Юг России», региональных транспортных программ предусматривается реконструкция дорог, проходящих по территории Елкинского сельского поселения. В частности, реконструкция автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали федерального значения М-4 «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» с доведением её параметров до категории I Б – I В.

В Багаевском районе действует сеть пригородных и междугородных автобусных маршрутов. Эти маршруты обслуживают передвижение населения района, в т.ч. и населения Елкинского сельского поселения в центр области, к железнодорожным станциям – двум автовокзалам ОАО «Донавтовокзал» и ОАО «Ростдонавтовокзал».

Помимо этого, через поселение проходят транзитные маршруты, связывающие г. Ростов-на-Дону с соседними областями Российской Федерации.

3.4.7. Инженерная инфраструктура

Территория сельского поселения достаточно насыщена инженерными коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими населенные пункты и производственные зоны Елкинского сельского поселения.

Исходя из данной ситуации, возникает потенциальная возможность задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок по электро- и газоснабжению.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения являются для населенных пунктов Елкинского сельского поселения буровые на воду скважины, имеющиеся в каждом населенном пункте в составе водохозяйственных сооружений с разводкой водопроводными сетями по улицам. Данную схему нельзя охактеризовать, как устойчивую. Объем каптируемой воды недостаточен, хотя качество- удовлетворительное. При этом, водохозяйственные сооружения, включая сети водопровода, имеют значительную степень износа.

Существующее положение систем водоотведения характеризуется как неудовлетворительное. Централизованная система канализования  хозяйственно-бытовых и производственных стоков стоков отсутствует.  Водоотведение осуществляется в выгребные ямы, что отрицательно сказывается на санитарном состоянии территории, наносит ущерб экологии и, в конечном счете, здоровью жителям поселения. Централизованная система водоотведения ливневых стоков, также, отсутствует.

В перспективе целесообразно развивать сеть локальных очистных сооружений.

В настоящее время санитарная очистка территорий всех населённых пунктов осуществляется путем самовывоза твердых бытовых отходов на свалку ТБО, расположенную  на территории Багаевского сельского поселения,  в общем количестве  1.5 тыс. тонн в год. Имеет место и  использование стихийных свалок.

Электроснабжение потребителей Елкинского сельского поселения осуществляется от сетей бывшего ОАО РАО ЕС.

По территории поселения проходят транзитные воздушные ЛЭП 110 кВ, от которых запитывается электроподстанция «Елкинская 35/10/6» и далее, от неё – потребители населённых пунктов и промпредприятия, отходящими воздушными ЛЭП 10 кВ через трансформаторные подстанции 10/6 кВ, расположенные в каждом населённом пункте.

Теплоснабжение потребителей Елкинского сельского поселения децентрализованное. На территории жилых, общественных и производственных зон имеется несколько локальных котельных на газовом и твёрдом топливе. Часть потребителей имеет индивидуальные котлы на газовом топливе. Кроме этого имеется и печное отопление

На перспективу планируется переход на газовое топливо, реконструкция существующих тепловых сетей и котельных.

В настоящее время газифицирован хутор Елкин;  в х. Кудинов и х. Верхнеянченков газифицикация отсутствует.

На территории Елкинского сельского поселения действуют следующие основные виды телекоммуникационных услуг: телефонная фиксированная (стационарная) связь, сотовая подвижная связь, почтовая связь. Охват населения телевизионным и радиовещанием составляет порядка 100 %. Услуги сотовой подвижной радиотелефонной связи предоставляют несколько операторов. Число абонентов операторов СПС постоянно растет.

Растет , также, число абонентов стационарной сети, ведется модернизация сетей с переходом на цифровизацию.

В перспективе имеется возможность 100% охвата населения и предприятий всеми видами телекоммуникационных услуг.

3.4.8. Прочие коммунальные и инженерные сооружения

На территории Елкинского сельского поселения размещается 3 действующих кладбища: одно –  рядом с жилыми кварталами в х. Елкин, второе -  вблизи с жилыми кварталами в  х. Кудинов, а также– восточнее х. Верхнеяченков. Не для всех кладбищ есть возможность устройства санитарно-защитных зон и организации территории расширения. Кроме них, на данный момент. имеется не действующее кладбище, расположенное в жилом квартале в х. Елкин.

Также, в границах сельского поселения имеется несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, находящаяся в недопустимой близости к селитебной зоне х. Елкин .

На территории поселения, в районе животноводческих ферм, имеется скотомогильник (яма Беккери).

3.4.9. Резервные площадки нового строительства

По результатам комплексной оценки территории, предложений руководства местного муниципального органа и администрации Багаевского района, инвестиционныхпредложений, руководства действующих предприятий, а также, экономических расчетов выявлены площадки перспективного территориального развития жилых, общественных, рекреационных, производственно-коммунальных и др. функциональных зон. Такие территории определены в каждом населённом пункте.

В х. Елкин для развития селитебной зоны- это свободные участки в структуре существующих кварталов жилой застройки, а также, территории, располагающиеся восточнее и юго-западнее хутора, общая площадь которых составляет 52 га. Юго-восточнее и севернее, с соблюдением санитарных разрывов, определены участки размещения перспективных коммунально-складских предприятий и предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции общей площадью 21,6 га.

Территория, предполагаемая к развитию селитебной зоны в х. Кудинов- это свободные участки в структуре существующих кварталов жилой застройки. Севернее и восточнее, с соблюдением санитарных разрывов, определены участки производственных предприятий общей площадью 5,7 га.

Территорией, предлагаемой к развитию селитебной зоны в х. Верхнеянченков, являются, в основном, свободные участки в структуре существующих кварталов жилой застройки.

3.4.10. Выводы по градостроительной ситуации и экономическому потенциалу

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по следующим факторам:

- современное градостроительное состояние территории;

- агроклиматические условия;

- оценка сельскохозяйственных земель;

- оценка производственного потенциала;

- анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;

- оценка транспортной и инженерной инфраструктур;

- анализ состояния современной природной среды;

- инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития Елкинского сельского поселения:

- в отношении территориального развития как административного центра поселения- х.Елкин, так и развития остальных населённых пунктов на землях сельского поселения;

- в части развития жилых зон, в т. ч. инвестиционными компаниями;

- в части размещения новых производственных предприятий, согласно имеющихся предложений;

- формирования благоприятной рекреационной зоны;

- в сфере развития транспортной инфраструктуры, «подвязанная» на реконструируемую автотрассу «г. Ростов-на-Дону (от магистрали федерального значения М-4 «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск;

- в отношении возможности обеспечения увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Елкинское сельское поселение имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, однако, уровень сельскохозяйственного производства в настоящее время не полностью удовлетворяет потребности населения поселения в таких продуктах питания, как молоко, мясо, яйца, фрукты.  По производству отдельных видов продуктов на душу населения показатели по поселению выше среднерайонных показателей (зерно, овощи) и выше среднеобластных показателей (зерно, картофель, овощи).

Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства зависит от четкой государственной политики, направленной на создание высокоэффективного, рыночно ориентированного аграрного сектора экономики и решения таких вопросов, как внедрение новых технологий, обновление устаревших основных фондов и техники на новые, высокопроизводительные; организация заготовки, переработки и, особенно, сбыта сельхозпродукции, создание оптовых рынков и др. вопросов, связанных с налоговой политикой, страхованием и упорядочением земельного законодательства.

В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе.

Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.

Дальнейшее развитие промышленного производства Елкинского сельского поселения неразрывно связано с развитием инфраструктуры.

4. ГИПОТЕЗА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

4.1. Сельское хозяйство

Перспектива развития сельского хозяйства Елкинского сельского поселения определена исходя из сложившихся экономических и природных условий, на основании анализа динамики современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки.

При этом использованы следующие материалы:

- «Программа экономического и социального развития Ростовской области на 2003 – 2006 г.»;

- «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Ростовской области» и др.

Основными направлениями развития сельского хозяйства на территории поселения являются: восстановление, стабилизация, возобновление роста производства продукции, создание благоприятных условий для его устойчивого развития, обеспечивающего продовольственную безопасность и уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Важную роль в оптимизации хозяйственной структуры поселения и повышения ее эффективности будет иметь наращивание производственного потенциала в животноводстве. Кроме этого это позволит несколько снизить уровень социальной напряженности, связанной с нехваткой рабочих мест.

В отраслевом разрезе перспективы животноводческой отрасли в первую очередь связаны с развитием скотоводства и свиноводства.

Равноприоритетное значение получает укрепление системы кормообеспечения (совершенствование полевого и лугопастбищного кормопроизводства), как необходимый фактор восстановления и ускоренного развития животноводства.

Дополнительным источником развития территории станет развитие промышленных производств, основанных на собственном сельскохозяйственном сырье.

Проектируемый уровень развития сельскохозяйственного производства, может быть, достигнут при ликвидации существующих недостатков, создании материально-производственной базы, наличии инвестиций, долгосрочных кредитов, создании агрохолдингов и пр. При «неблагоприятных» условиях развития (дальнейший упадок сельхозпредприятий, инвестиций нет, законодательной базы нет, существующие законы и постановления «не работают», хозяйства экономически несостоятельны и пр.) обеспечение населения продуктами питания будет происходить только за счет личных подсобных хозяйств и небольшого количества крепких фермерских хозяйств; доля ввозимых продуктов увеличится.

Потребность в продуктах питания на расчетный срок

по Елкинскому сельскому поселению

Табл. № 17

| №№ п/п | Наименование | Норма потребления, кг/чел. | Годовая потребность, т (на 5390чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлебопродукты в переводе на зерно | 117 | 630,6 |
| 2 | Хлеб печеный | 124 | 668,4 |
| 3 | Макаронные изделия | 4,4 | 23,7 |
| 4 | Крупы и бобовые | 14,6 | 78,7 |
| 5 | Картофель | 117 | 630,6 |
| 6 | Овощи, включая консервы | 76 | 409,6 |
| 7 | Фрукты и свежие ягоды | 80 | 431,2 |
| 8 | Сухофрукты | 3,6 | 19,4 |
| 9 | Сахар | 38 | 204,8 |
| 10 | Растительное масло | 13 | 70,1 |
| 11 | Мясо и мясопродукты | 78 | 420,4 |
| 12 | Колбаса | 18 | 97,0 |
| 13 | Рыба и рыбопродукты | 23,7 | 127,7 |
| 14 | Молоко и молочные продукты | 390 | 2102,1 |
|  | в т. ч. цельное и кислое | 207 | 1115,7 |
| 15 | Яйца | 230 шт. | 1239,7 |

Структура посевных площадей принята в соответствии с рекомендуемой системой ведения хозяйства области для центральной зоны. В результате применения научно-обоснованной системы земледелия производство продукции к расчетному сроку увеличится: зерна – на 11%, картофеля – в 1,2 раза, овощей – в 1,4 раза.

Стратегическое направление развития – производство продовольственного зерна (сильных, ценных сортов), производство фуражного зерна, переработка зерна на местах в населенных пунктах сельзхозпредприятиями (сушка, переработка в муку, мини-хлебопекарни, мини-цеха по производству комбикормов и пр.), сбор и переработка продукции личных подсобных хозяйств.

Очень важно внедрение новых технологий с использованием высокоурожайных сортов.

Развитие животноводства определяется наличием кормовых ресурсов. Предусматривается развивать имеющиеся отрасли: мясо-молочное скотоводство, птицеводство, свиноводство. Необходима покупка племенного скота для восстановления и улучшения генофонда стада. В рамках выполнения программы реализации национального проекта в направлении «Ускоренное развитие животноводства» планируется закупить племенных нетелей и племенной ремонтный молодняк свиней, племкроссы птицы.

Роль личного сектора в производстве сельхозпродуктов сохранится.

Функционирование личных подсобных хозяйств (ЛПХ) должно осуществляться при оказании активной государственной поддержки с учётом их большой не только экономической, но и социальной значимости для области. Предполагается последующая трансформация части ЛПХ в крестьянские (фермерские) хозяйства, а также дальнейшее их развитие как формы семейного предпринимательства на основе расширения рыночных отношений с крупными и средними субъектами рынка.

Для хозяйств всех форм собственности требуется:

- организация ремонта техники, закупка техники, минитехники;

- создание кооперативных и частных МТС, а также станций по техническому обслуживанию оборудования животноводческих ферм;

- агросервисное обслуживание;

- приобретение списанной техники и её ремонт и пр.

Основные показатели сельского хозяйства Елкинского сельского

поселения на расчетный срок (по категориям хозяйств)

Табл. № 18

| Показатели | Единица измерения | Все категории хозяйств | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сельхоз- пред- приятия | Фермеры | Личный сектор (приусадебные земли, сады, огороды) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Посевная площадь – всего, в том числе: | га | 7240 | 6891,4 | 118 | 230,6 |
| зерновые и зернобобовые | га | 5900 | 5782 | 118 | - |
| технические культуры – всего, | га | 23 | 23 | - | - |
| в т. ч. подсолнечник | га | 23 | 23 | - | - |
| картофель | га | 620 | 520 | - | 100 |
| Овощи | га | 600 | 469,4 | - | 130,6 |
| кормовые культуры | га | 97 | 97 | - | - |
| Поголовье скота и птицы |  |  |  |  |  |
| Крупный рогатый скот | гол. | 433 | - | 43 | 390 |
| в т. ч. коровы | гол. | 250 | - | 20 | 230 |
| Овцы и козы | гол. | 225 | - | 25 | 200 |
| Птица (в т. ч. куры-несушки) | гол. | 12700 (6000) | - | - | 12700 (6000) |
| Свиньи | гол. | 710 | - | - | 710 |
| Валовое производство | тонн |  |  |  |  |
| Зерно (в весе после доработки) | тонн | 16290 | 15960 | 330 | - |
| Подсолнечник | тонн | 44 | 44 | - | - |
| Картофель | тонн | 12325 | 10125 | - | 2200 |
| Овощи | тонн | 9520 | 7040 | - | 2480 |
| Молоко | тонн | 1250 | - | 100 | 1150 |
| Мясо (жив. вес /уб. вес) | тонн | 160/119 | - | 9/5 | 151/114 |
| Яйца | тыс. шт. | 1460 | - | - | 1460 |

Баланс производства и потребления

сельскохозяйственной продукции

Табл. №19

| Наименование продукции | Валовое произ- водство, т | Потребность | +избыток -недостаток | % обеспечен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Современное состояние (4415 чел.) |
| Зерно | 14600 | 516,6 | +14083,4 | 100 |
| Подсолнечник | 50 | х | х | х |
| Картофель | 10300 | 516,6 | +9783,4 | 100 |
| Овощи | 6800 | 335,5 | +6464,5 | 100 |
| Мясо и мясопродукты | 145 | х | х | х |
| в уб. весе | 105 | 344,4 | -239,4 | 31 |
| Молоко цельное | 900 | 913,9 | -13,9 | 98 |
| Яйца, тыс. шт. | 1380 | 1015,5 | +364,5 | 100 |
| Расчетный срок (5390 чел.) |
| Зерно | 16290 | 630,6 | +15659,4 | 100 |
| Подсолнечник | 44 | х | х | х |
| Картофель | 12325 | 630,6 | +11694,4 | 100 |
| Овощи | 9520 | 409,6 | +9110,4 | 100 |
| Мясо и мясопродукты (уб. вес) | 119 | 420,4 | -301,4 | 28 |
| Молоко цельное | 1250 | 1115,7 | +134,3 | 100 |
| Яйца, тыс. шт. | 1460 | 1239,7 | +220,3 | 100 |

Перспектива развития сельского хозяйства определена с учетом сложившихся природных условий и ресурсного потенциала поселения, на основании анализа динамики современного состояния и во многом связана с реализацией аграрного потенциала в части интенсификации производства зерна.

4.2. Промышленность

Развитие промышленности сельского поселения на перспективу согласуется с основными целевыми программными документами Ростовской области, Багаевского района и основными направлениями реализации промышленной политики «Схемы территориального планирования Ростовской области» и «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области». В первую очередь, это освоение и расширение мощностей, повышение эффективности работы предприятий, повышение конкурентоспособности товаропроизводителей, привлечение инвестиций и совершенствование нормативно правовой базы.

В ближайшие несколько лет ожидается рост объема промышленного производства, в т.ч. производства пищевых продуктов. Организация производства с технологией максимально глубокой переработки сельхозпродукции обеспечит круглогодичную занятость трудоспособного сельского населения и будет стимулировать развитие малого предпринимательства.

Генеральным планом определено размещение участков перспективных объектов промышленного назначения со специализацией по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции и санитарной классификацией по вредности производства II – V, из которых:

- с санитарной классификацией II-IV – 40 га;

- с санитарной классификацией IV-V – 20 га.

Генеральным планом предлагается развитие следующих производств (классификация дана  в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200—03) :

а) КЛАСС II:

- Свинофермы до 12 тыс. голов.

- Фермы крупного рогатого скота от 1200 до 2000 коров и до 6000 скотомест для молодняка.

- Фермы звероводческие (норки, лисы и др.).

- Фермы птицеводческие от 100 тыс. до 400 тыс. кур-несушек и от 1 до 3 млн. бройлеров в год.

- Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

- Закрытые хранилища навоза и помета.

- Производства по обработке и протравлению семян.

б) КЛАСС III:

- Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие.

- Фермы овцеводческие на 5—30 тыс. голов.

- Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. бройлеров

- Кролиководческие фермы.

в) КЛАСС IV:

- Тепличные и парниковые хозяйства.

- Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений (зона устанавливается и для предприятий по переработке и хранению пищевой продукции).

- Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов.

- Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов.

- Склады горюче-смазочных материалов.

г) КЛАСС V:

- Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна.

- Материальные склады.

- Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов.

4.3. Прогноз перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена по методу трудового баланса в сравнении с демографическим методом, основанном на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

В связи со сложностью точного прогнозирования демографических процессов на перспективу было рассмотрено два варианта динамики численности населения города: негативный и позитивный. Однако общие тенденции в демографических процессах являются характерными для всех вариантов в большей или меньшей степени, что будет зависеть от целого ряда, как внешних, так и внутренних факторов.

Расчётная численность населения по методу трудового баланса определена исходя из абсолютной численности градообразующих кадров, удельного веса населения, занятого в сфере обслуживания и удельного веса незанятого населения.

Расчётная численность населения определена по формуле:

Н = ,

где:  А –  абсолютная численность градообразующих кадров;

Т –  численность населения в трудоспособном возрасте, %;

а –  численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве в трудоспособном возрасте, %;

в –  численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, %;

п –  численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, %;

ТП –  численность работающих пенсионеров, %;

Б  –  численность обслуживающей группы населения, %.

Сводная таблица градообразующих кадров, чел.

Табл.№20

| № п/п | Наименование | Существующее состояние | I этап реализации расчётного срока (10 лет) | II этап реализации расчётного срока (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское хозяйство и предприятия обслуживающие сельское хозяйство | 116 | 200 | 260 |
| 2. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки. | 10 | 50 | 150 |
| 3. | Здравоохранение и ветеринарная деятельность | 13 | 15 | 15 |
| 4. | Образование | 114 | 140 | 280 |
| 5. | Социальное обеспечение | 51 | 60 | 70 |
| 6. | Административные, общественные и финансовые организации | 13 | 20 | 30 |
| 7. | Культурно-бытовое обслуживание | 6 | 20 | 50 |
|  | Всего: | 363 | 505 | 855 |

Расчётная численность населения составит:

- на I этап реализации расчётного срока:

Н =  =  ≈  2 810 (чел.)

- на II этап реализации расчётного срока:

Н =  =  ≈ 3 340 (чел.)

Успешная реализация национальных проектов отразится на демографических показателях города. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных, а также мероприятий, осуществляемых администрацией. Программа президента по материальному стимулированию рождаемости призвана повысить уровень рождаемости.

В настоящее время наблюдается сокращение численности населения из-за низких показателей естественного прироста.

Ожидаемая перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического движения населения.

Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по формуле:

где: Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);

Нп - существующая численность населения на исходный год;

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста

и миграции и расчетная численность населения

| Показатели | Елкинское сельское поселение |
| --- | --- |
|  | Позитивный вариант | Негативный вариант |
| Естественный прирост | 0 | -0,4 |
| Миграция | 1,0 | 1,0 |
| Расчетные коэффициенты для определения численности населения |  |  |
| I этап реализации расчетного срока (10 лет) | 1,1046 | 1,0616 |
| II этап реализации расчетного срока (20 лет) | 1,2202 | 1,1271 |

Табл. №21

Расчет численности населения:

I. Позитивный вариант:

I этап реализации расчетного срока: 4 415 = 4 415 ( 1,1046 ( 4880 (чел.)

II этап реализации расчетного срока: 4 415 = 4 415 ( 1,2202 ( 5390 (чел.)

II. Негативный вариант:

I этап реализации расчетного срока: 4 415= 4 415 ( 1,0616 ( 4690 (чел.)

II этап реализации расчетного срока: 4 415= 4 415 ( 1,1271 ( 4980 (чел.)

Сводные показатели численности населения

по этапам реализации расчетного срока

Табл. №22

| Показатели | Существующее положение | Оценка |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап реализации расчетного срока | II этап реализации расчетного срока |
|  |  | негативный вариант | позитивный вариант | негативный вариант | позитивный вариант |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Елкинское сельское поселение: | 4 415 |  |  |  |  |
| - расчетная численность; | х | х | 2 810 | х | 3 340 |
| - ожидаемая численность по естественному приросту | х | 4 690 | 4 880 | 4 980 | 5 390 |

В связи с существенной разницей между двумя расчетами перспективной численности населения Елкинского сельского поселения, расчетная численность населения принимается по естественному приросту и миграции:

- по I-му этапу реализации расчетного срока –  4 880 чел;

- по II-му этапу реализации расчетного срока – 5 390 чел.

Ожидаемая численность населения по естественному приросту

по населенным пунктам Елкинского сельского поселения

(позитивный вариант)

Табл.№23

| Этапы | Наименование населенных пунктов | Всего, чел. |
| --- | --- | --- |
|  | х. Елкин | х. Кудинов | х. Верхнеянченков |  |
| Существующее положение | 3187 | 852 | 376 | 4 415 |
| I этап реализации расчетного срока | 3520 | 940 | 420 | 4880 |
| II этап реализации расчетного срока | 3890 | 1040 | 460 | 5390 |

Возрастная структура населения принята следующей:

1. На Iй этап реализации расчетного срока:

- в возрасте младше трудоспособного – 24 %;

- в трудоспособном возрасте – 57 %;

- в возрасте старше трудоспособного – 19 %.

2. На IIй этап реализации расчетного срока:

- в возрасте младше трудоспособного – 24 %;

- в трудоспособном возрасте – 58 %;

- в возрасте старше трудоспособного - 18 %.

Динамика возрастной структуры населения Елкинского сельского поселения на перспективу по рассматриваемым вариантам

Табл. №24

| Возрастные группы | Существующая численность населения, чел. | Расчетная численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | I этап реализации расчетного срока (10 лет) | II этап реализации расчетного срока (20 лет) |
|  |  | Позитив. | Негатив. | Позитив. | Негатив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Младше трудоспособного возраста | 1 057 | 1 170 | 1 130 | 1290 | 1 190 |
| В трудоспособном возрасте | 2 592 | 2 780 | 2 670 | 3 130 | 2 890 |
| Старше трудоспособного возраста | 766 | 930 | 890 | 970 | 900 |
| Итого: | 4 415 | 4 880 | 4 690 | 5 390 | 4 980 |

Использование трудовых ресурсов

Елкинского сельского поселения на перспективу

Табл. №25

| № п/п | Наименование | Существующее состояние | I этап реализации расчетного срока (10 лет) | II этап реализации расчетного срока (20 лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Трудовые ресурсы, в том числе: | 2 592 | 2 780 | 3 130 |
| 1. | Сельское хозяйство и предприятия, обслуживающие сельское хозяйство | 116 | 200 | 260 |
| 2. | Прочие занятые в сельском хозяйстве | 500 | 600 | 680 |
| 3. | Предприятия торговли, общепита, сбыта и заготовки | 70 | 150 | 200 |
| 4. | Здравоохранение и ветеринарная деятельность | 15 | 20 | 25 |

| 5. | Образование | 114 | 140 | 280 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Культурно-бытовое обслуживание | 6 | 20 | 50 |
| 7. | Социальное обеспечение | 51 | 60 | 70 |
| 8. | Административные, общественные и финансовые учреждения | 13 | 20 | 30 |
|  | Итого занятых трудовой деятельностью на территории поселения: | 885 | 1 210 | 1595 |
| II. Не занятые трудовой деятельностью. | 1477 | 1 150 | 810 |
| III. Учащиеся с отрывом от производства. | 55 | 70 | 110 |
| IV. Трудоспособное население, выезжающее на работу в г. Ростов-на-Дону и другие населенные пункты | 175 | 350 | 615 |

Перспективы развития рынка труда связаны с разработкой и реализацией инвестиционных, отраслевых и иных программ, предусматривающих необходимость создания, модернизации и сохранения рабочих мест не только в сельском поселении, но и Багаевском районе в целом.

Основными направлениями в работе администрации района в целях обеспечения потребности развивающейся экономики  в рабочей силе являются:

- разграничение полномочий, функций в области регулирования рынка труда и сферы занятости между службой занятости, администрацией района и работодателями;

- организация обучения безработных граждан рабочим профессиям для трудоустройства на с/х предприятия за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- оказание содействия в трудоустройстве выпускников учебных заведений (особое внимание уделять выпускникам с/х учебных заведений) за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- поддержка малого бизнеса и предпринимательства в целях создания рабочих мест и содействия занятости;

- организация общественных работ в целях обеспечения временной занятости населения за счет консолидации федерального, местного бюджетов и средств работодателя;

- в целях приобретения трудового навыка, профилактики безнадзорности и правонарушений среди населения, увеличить создание временных рабочих мест для подростков за счет консолидации федерального, областного, местного бюджетов и средств работодателя.

По результатам анализа демографической ситуации в Елкинском сельском поселении проблема депопуляции может быть решена только при одновременном решении двух задач:

а) уменьшение смертности, стабилизация структуры населения и повышения продолжительности и качества жизни, путем реализации социальных и экономических программ;

б) регулирование потоков внешней миграции.

4.4. Бюджетная обеспеченность

В основу распределения общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и регулирующих источников доходов.

В 2008 году бюджет Елкинского сельского поселения сформирован за счет местных закрепленных и регулирующих налогов, аренды земли, а также за счет безвозмездных поступлений.

Сумма доходной части бюджета за 2008 год -  3939,0 тыс. руб.,  в т. ч. доходы, сформированные на местном уровне:

-	налоговые   1525,0 тыс. руб. (38,7 %);

-	неналоговые 1588,9 тыс. руб. (40,3 %);

-	безвозмездные поступления 82,1 тыс. руб. (21,0 %).

Структура доходов бюджета Елкинского сельского поселения в 2008 году

Табл. №26

| № п/п | Показатели | На 2009 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение, % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Налоговые доходы – всего | 1525,0 | 38,7 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | налог на доходы физических лиц | 413,2 | 10,5 | 93,5 |
|  | единый сельхозналог | 1,3 | 0,03 | 0,3 |
|  | налог на имущество | 57,9 | 1,5 | 13,1 |
|  | земельный налог | 795,5 | 20,2 | 180,2 |
|  | прочие налоговые доходы | 257,1 | 6,5 | 58,2 |
| 2 | Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности | 1588,9 | 40,3 |  |
| 3 | Безвозмездные поступления (дотации) | 825,1 | 21,0 |  |
| 4 | Всего доходов: | 3939,0 | 100,0 | 892,2 |

Собственные доходы поселения не являются основным источником формирования бюджета поселения, их удельный вес в 2008 г. составил 38,7%.

Постоянно увеличивающиеся расходы местных бюджетов при недостаточном росте объема собственных доходов вызывают необходимость наделения средствами этих бюджетов. Это осуществляется главным образом за счет регулирующих источников, т. е. средств, поступивших из источников вышестоящих бюджетов. В Елкинском сельском поселении их удельный вес в 2008году составил 21,0 %.

Главные стороны деятельности местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического и социального развития на подведомственной им территории. Возрастание расходов связано с новым строительством и с повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, культурно-бытового назначения, а также на решение вопросов местного самоуправления.

Направление использования средств бюджета Елкинского поселения характеризуют данные таблицы №35.

Структура расходов бюджета Елкинского сельского поселения

в 2008 году.

Табл. №27

| № п/п | Показатели | Всего на 2009 г. (тыс.руб.) | Структурное соотношение в % | В расчете на душу населения (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Местное самоуправление | 2165,3 | 55,6 | 490,4 |
| 2 | Военкомат | 95,3 | 2,4 | 21,6 |
| 3 | Здравоохранение | 15,0 | 0,4 | 3,4 |
| 4 | ЖКХ | 136,6 | 3,5 | 30,9 |
| 5 | Культура | 534,8 | 13,7 | 121,1 |
| 6 | ГО и ЧС | 39,0 | 1,0 | 8,8 |
| 7 | Прочие расходы | 907,2 | 23,3 | 205,5 |
| 8 | Всего расходов: | 3893,2 | 100,0 | 881,8 |

Выводы:

1. Несмотря на то, что за прошедшие годы в Багаевском районе были осуществлены определенные шаги в создании единых принципов формирования доходов бюджета, в настоящее время Елкинское сельское поселение обеспечено собственными доходами на 38,7 %.

2. На перспективу намечается тенденция общего увеличения налоговых поступлений за счет налога на доходы физических лиц (увеличение численности трудоспособного населения; повышение уровня заработной платы), земельного налога (закрепление земель в собственности) и налога на имущество (строительство новых объектов на территории поселения).

3. Предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от их кадастровой стоимости, что вызовет дополнительное увеличение доходов в бюджет всех уровней.

4. Налоговые поступления предусматривается направлять, в основном, на решение социальных вопросов.

5. Формирование бюджета сельского поселения на перспективу сохранится, как за счет собственных источников, так и за счет перераспределения средств источников вышестоящих бюджетов.

4.5. Основные направления социально-экономического развития Елкинского сельского поселения

Общая концепция социально-экономического развития Елкинского сельского поселения предложена Схемой территориального планирования Багаевского района и направлена в первую очередь на повышение уровня жизни и улучшение условий проживания граждан.

Региональная политика в отношении административного центра Елкинского сельского поселения – хутора Елкин ориентирована на обеспечение его статуса, как центра обслуживания локальных систем расселения.

Приоритетным направлением строительно-инвестиционного комплекса в расчетный период будет являться жилищное строительство. В расчетный период на территории Елкинского сельского поселения, в связи с действующей в области программой ипотечного кредитования и жилищными программами, намечается дальнейшее увеличение объемов нового жилищного строительства, что будет стимулом для роста различных форм малого предпринимательства в сфере строительства, повысит спрос на строительные услуги, расширит потенциальный рынок для строительных предприятий и организаций поселения.

Наличие на территории Елкинского сельского поселения высокой естественной базы и благоприятных агроклиматических ресурсов для получения различных видов сельскохозяйственной продукции определяют аграрную направленность в развитии производительных сил поселения. Аграрный комплекс в значительной мере определяет уровень экономического развития поселения, занятость и благосостояние его населения. Схемой территориального планирования Багаевского района предложены территории для размещения объектов агропромышленного комплекса – хутора Елкин.

При планировании развития территории малый бизнес может быть наиболее реальной формой развития и формирования однородного социально-экономического пространства.

Для развития целесообразно создание на территории поселения центра поддержки малого предпринимательства с образовательными, юридическими, экономическими функциями. Следует рассмотреть возможность создания передвижных центров поддержки малого агробизнеса, по принципу «Одно окно», что возможно будет способствовать решению проблем предпринимателей закреплению населения на селе.

С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться во всех отраслях производства, строительства, транспорта, сельском хозяйстве новых видах связи и пр. В непроизводственной сфере – этот процесс может развиваться в сфере образования, здравоохранения, торговли и бытовых услуг, финансовой и кредитной деятельности.

Развитие малого предпринимательства на перспективу предусматривается с учетом региональных особенностей, а также исходя из требований рынка, спроса на продукцию и услуги, исходя из имеющихся в поселении природных трудовых и интеллектуальных ресурсов.

Возможное увеличение численности населения Елкинского сельского поселения на перспективу почти в 1,2 раза, за счёт миграционного притока, обусловлено наличием ресурсов для привлечения населения на постоянное место жительства, климатическим фактором, определяющим благоприятные условия для жизни и здоровья населения, а также, наличием инвестиционных проектов.

5. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

5.1. Планировочное развитие территории поселения

Территориальное развитие Елкинского сельского поселения рассматривается во взаимосвязи с развитием соседних с ним Ажиновского и Багаевского сельских поселений и в соответствии с мероприятиями, намеченными «Схемой территориального планирования Юго-Западного района Ростовской области». В соответствии с указанной градостроительной документацией Елкинское сельское поселение участвует в формировании системы расселения европейского типа. Все составляющие структурные элементы складывающейся системы расселения объединены или объединяются транспортными, производственными, трудовыми, рекреационными и информационными связями.

Генеральным планом Елкинского сельского поселения даны перспективные направления развития населенных пунктов, определены участки жилого, общественного и производственного строительства, разработаны предложения по формированию транспортной системы, организации природно-экологического каркаса поселения, совершенствованию инженерно-технической инфраструктуры.

Площадь территории сельского поселения с учетом внесения изменения в границы Елкинского сельского поселения согласно Областного закона Ростовской области от 14 декабря 2004 года N 217-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Багаевский район" и муниципальных образований в его составе» (в ред. Областного закона Ростовской области от 23.05.2017 N 1114-ЗС) составит 13799,64 га.

Планировочная структура поселения формируется исходя из следующих основных положений:

- сложившейся градостроительной ситуации;

- планируемым градостроительным развитием Юго-западного района Ростовской области.

- реконструкции внешней транспортной сети –автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали федерального значения М-4 «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск»;

Основными планировочными осями территории поселения остаются: автодорога регионального значения «г. Ростов-на-Дону - г. Семикаракорск - г. Волгодонск», р. Дон, р. Подпольная, а также другие транспортные связи, связывающие населенные пункты друг с другом, вдоль которых предлагается развитие жилых и производственных комплексов, их планировочных структур.

Приоритетными площадками перспективного развития сельского поселения определены прилегающие к населенным пунктам земли, тем самым расширяющие их границы.

На этих территориях предусмотрено градостроительное планирование селитебных и производственных зон х. Елкин, х. Кудинов, х. Верхнеянченков, формирование рекреационных зон поселения, размещение новых инвестиционных площадок. Эти решения укрепляют определенную градостроительную самодостаточность каждого из перечисленных населенных пунктов с усилением транспортных связей между ними.

Территориальное развитие всего поселения и населенных пунктов не нарушит прав собственников земельных участков.

5.2. Функциональное зонирование территории

Выполненное зонирование территории Елкинского сельского поселения является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана сельского поселения зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов; месторождения полезных ископаемых; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены, как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах поселения:

- жилые - с малоэтажной и индивидуальной застройкой усадебного типа;

- общественно-деловые - включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- перспективного развития селитебной зоны (за расчётный срок);

- производственные – включающие территории промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые парки и скверы, бульвары, лесопарковое озеленение и зону отдыха;

- земель сельскохозяйственного назначения (пашня, выпасы и пр.) различных форм собственности;

- зелёных насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение балок и прибрежных полос рек и прудов;

- инженерной и транспортной инфраструктуры - линейных сооружений и отдельных объектов;

- специального назначения - кладбищ, полигонов ТБО, скотомогильников и т.п.

- иные виды функциональных зон - зоны территорий, требующих защиты и инженерной подготовки.

В северной части х. Елкин на территории земельного участка с кадастровым номером 61:26:0600015:747 установлена функциональная зона «Зона размещения объектов социального назначения» для строительства Спортивно-оздоровительного комплекса закрытого типа. В северо-восточной части населенного пункта в границах улиц ул. Тимирязева, пер. Центральный, ул. Стадионная установлена единая функциональная зона «Зона общественно-делового назначения». На территории земельного участка в створе улиц пер. Якина, ул. Тимирязева, пер. Жуйкова, участка с кадастровым номером 61:03:0030138:20 установлена функциональная зона «Зона жилой застройки».

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- водоохранные зоны рек (200 м и 100м), балок и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, устанавливаемые в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- прибрежная защитная полоса;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

5.3. Планировочное развитие территорий населённых пунктов

Населенные пункты расположены достаточно компактно по отношению друг к другу, что позволяет рассматривать их развитие в тесной взаимосвязи.

Административный центр - х. Елкин получит значительное развитие и селитебной и коммунально-складских зон, предусмотренное на муниципальных землях и землях сельскохозяйственного назначения, расположенных восточнее и юго-западнее от сложившихся границ населённого пункта (расчет потребной территории, необходимой для развития населенного пункта приведен в разделе 6.1.1.). Новые жилые структуры будут формироваться в развитие существующих кварталов усадебной застройки, а также образуя самостоятельную планировочную композицию. Частично застройка предполагается комплексной, с одновременным строительством объектов социальной и культурно-бытовой сферы. Участки восточнее селитебной зоны отведены под формирование коммунально-складской зоны и включаются в проектную черту хутора.

На основании Муниципального контракта №35 от 21 апреля 2014г. с Администрацией Багаевского района, подпрограмма "Развитие территорий для жилищного строительства в Багаевском районе" муниципальной программы Багаевского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Багаевского района", утвержденная Постановлением Главы Администрации Багаевского района от 23 октября 2013 г. №1376, технического задания, кадастровых паспортов территории был разработан Проект межевания территории земельного участка, расположенного по адресу: х. Елкин, ул. Новая б/н (кадастровый квартал 61:03:0600002).

Базовой информацией при разработке проекта межевания являются сведения ГКН на ранее сформированные земельные участки в границах проектируемой территории от 23.05.2014 г., топографическая съемка М 1:500, выполненная Ростовским филиалом (РТГиМЭ) ОАО «Южное АГП» в апреле 2014 г. В результате выполнения проекта межевания территории земельного участка сформировано 26 земельных участков под размещение объектов строительства жилого назначения – индивидуальных жилых домов, суммарной площадью 26000 кв. м, земельный участок под внутриквартальные  улицы, проезды, инженерные коммуникации площадью -13513 кв.м.

Площадь территории населённого пункта составит 592,28 га.

Расположенный севернее от административного центра, х. Кудинов, также рассматривается как перспективный с точки зрения территориального расширения (расчет потребной территории, необходимой для развития населенного пункта приведен в разделе 6.2.1.).  При этом решено развивать его селитебную зону в направлении упорядочения сложившихся кварталов и за счет ликвидации пустырей. Новые кварталы усадебной жилой застройки планировочно увязываются с существующей селитебной зоной.

Площадь территории х. Кудинов в границах генерального плана составит 167,0 га.

Хутор Верхнеянченков расположенный южнее х. Кудинов, также рассматривается как перспективный, с точки зрения территориального расширения относительно сложившихся планировочных параметров (расчет потребной территории, необходимой для развития населенного пункта приведен в разделе 6.3.1.). Развитие селитебной зоны предлагается в черте населенного пункта. Часть новой жилой застройки также предполагается комплексной.

На основании Постановления главы администрации Багаевского района Ростовской области от 21.04.2017г № 407 был разработан проект планировки и межевания территории площадью 2,962 га, расположенной по адресу: Ростовская область, Багаевский район, х.Верхнеянченков. Было сформировано два квартала (квартал №1, квартал №2), предназначенных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, объектов транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения. На территории квартала №1 образовано шестнадцать земельных участков, на территории квартала №2 образовано восемь земельных участков. Зона по установленному градостроительному регламенту: зона жилой застройки первого типа (Ж-1).

Площадь территории в проектируемых границах составит 133,69 га.

5.4. Система социально-бытового обслуживания населения

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность.

Проектными решениями принят уровень обеспеченности основными видами культурно-бытового обслуживания, соответствующий современным стандартам, приближенным к городским условиям проживания. При этом организация обслуживания населения принята с учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположения населённых пунктов, приближенность к  районному центру- ст. Багаевской и областному центру-  городскому округу «г. Ростов-на-Дону», а также наличия существующих объектов обслуживания с возможностью их реконструкции.

Для формирования системы обслуживания, которая позволила бы обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных и реалистичных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг, проектом принята организация многоступенчатой системы культурно-бытового обслуживания. За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, размещаемых в каждом населённом пункте, принята периодичность посещения различных учреждений. Всего выделено 3 ступени:

- 1 ступень - включает в себя учреждения и предприятия повседневного обслуживания, посещаемые населением не реже одного раза в неделю и (или) расположенные в непосредственной близости к местам проживания и работы. К ним относятся: начальная или средняя общеобразовательная школа, детский сад - ясли, досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие бытового обслуживания. В перспективе, данные учреждения должны обслуживать население, проживающее в пределах 15 мин. пешеходной доступности от них, либо обслуживание решаться будет за счёт выездных форм или с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков);

- 2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже одного раза в месяц, расположенные в радиусе 1-часовой транспортной или пешеходной доступности. Это такие объекты, как дом культуры (клуб), больница или поликлиника, торговый центр, ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и т. п. Данные учреждения размещаются в административном центре поселения – х. Елкин, либо в районном центре – ст. Багаевская, а также в г. Ростове-на-Дону;

- 3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые населением реже одного раза в месяц, расположенные в административном центре района – ст. Багаевская и областном центре - г. Ростове-на-Дону. Время транспортной доступности, в данном случае, может составить более 1 часа. Такими объектами являются: специализированные учебные заведения и больницы, крупные торговые центры и многофункциональные комплексы, театры, концертные и выставочные залы, стадионы и т.д.

В соответствии с принятой ступенчатостью обслуживания, а также решениями по территориальному развитию каждого населённого пункта, проектом предусмотрено формирование подцентров общественного обслуживания 1 ступени на базе существующих объектов, а также во вновь проектируемых кварталах. Обеспечение дошкольными и школьными учреждениями будет осуществляться также в общественных центрах обслуживания в каждом населённом пункте. Доступность решается с учётом вышеизложенных положений. В административном центре поселения формируется несколько подцентров обслуживания 1 ступени, как на базе существующих объектов, так и вновь проектируемых, размещаемых в соответствии с нормативными радиусами доступности. Перечень и расчет вместимости необходимых зданий общественного назначения приведён в разделе «Генеральные планы населённых пунктов». При оценке возможности реализации принятых решений генеральным планом учтены разработки и внедрения масштабных Национальных проектов в сфере «Образование», «Здоровье» и «Культура Дона», а также развития учреждений физической культуры и спорта.

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения наиболее массовыми являются торговля, общественное питание, бытовое и большая часть коммунального обслуживания. Государственные нормативы для расчета потребности в этих видах обслуживания устарели. Поскольку вся сеть является частной или кооперативной, развитие её полностью определяется рыночными законами и будет происходить по принципу сбалансированного спроса и предложения, зависящих от уровня жизни населения и рентабельностью функционирования учреждений.

5.5. Организация производственных зон

Генеральным планом Елкинского сельского поселения для организации производственных зон отведена значительная его территория. В их состав включены территории существующих, реконструируемых и проектируемых промышленных, коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств. При этом часть производственных зон включена в границы населённых пунктов.

Проектными решениями предложены следующие основные направления градостроительной реорганизации территорий сложившихся производственных зон, а также формирования перспективных участков производственных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий в соответствии с кадастровыми планами их участков, а также с учётом нормативных санитарно-защитных зон до жилой и общественной застройки;

- изменение функционального использования части производственных территорий для размещения предприятий другого назначения;

- размещение на реорганизуемых производственных территориях новых предприятий с инновационными технологиями;

- перепрофилирование территорий отдельных предприятий, находящихся в селитебной зоне и являющихся источниками загрязнения;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон;

- выявление территорий, пригодных, с градостроительной точки зрения, для формирования промышленно-инвестиционных зон, с возможностью их обеспечения хорошей транспортной доступностью и инженерной инфраструктурой.

Перечисленные мероприятия относятся к производственным предприятиям, как включённым в границы населённых пунктов, так и располагаемым за пределами населённых пунктов: территориям  крестьянским фермерских хозяйств, складам сельхозпродукции, хранения сельхозтехники, территориям производственных предприятий, в том числе, по переработке с/х продукции, санитарной классификацией  IV и V, территориям бывших ферм, АЗС, и т.п.

Планировочное развитие х. Елкин, х. Кудинов, и х. Верхнеянченков в значительной степени определено формированием новых производственных структур, включаемых в их границы или размещаемых на удаленных от них участках. Это зоны, развиваемые в различных направлениях, в т.ч., с включением в производственные участки действующих предприятий.

Производственные зоны, развиваемые за пределами населённых пунктов поселения, связываются проектируемой и реконструируемой транспортной сетью с автомобильными дорогами регионального и межмуниципального значения. При этом предусматривается исключение грузовых транспортных потоков в селитебных зонах населенных пунктов.

В основу формирования новых промышленных зон положен принцип максимальной универсализации с тем, чтобы на этих территориях можно было разместить промышленные предприятия различных классов по санитарной классификации, различной площади и конфигурации их земельных участков и обеспечить по оптимальным схемам транспортное и инженерное обслуживание.

На участках производственных территорий, более приближенных к селитебным зонам, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м, соответственно)

При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобных транспортных связей.

5.6. Ландшафтное планирование и озеленение территории

Основными задачами ландшафтного планирования, реконструкции и развития системы озеленения сельского поселения и его населённых пунктов являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;

- создание благоустроенных рекреационных зон поселения;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса территории поселения.

Поскольку в сложившейся структуре территории сельского поселения, а также, в силу особенностей характера рельефа, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас. Основой этого каркаса являются гослесополосы общей площадью 39 га, водоемы на территории Елкинского сельского поселения, а также прибрежные зоны рек Дон, Подпольная и Сусат, которые предлагаются  к обустройству с формированием  линейных озеленённых пространств, созданию  благоустроенной рекреационной зоны  с  площадками  отдыха, пляжем и спортивной зоной.

Все существующие производственные предприятия, находящиеся в этих зонах, подлежат упорядочению границ их участков, организации нормативных санитарно-защитных зон и внедрению природосберегающих технологий производства.

В общественных центрах населённых пунктов генеральным планом предлагается создание общепоселковых парков, а в подцентрах обслуживания - скверов, связываемых системой озеленённых бульваров. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелёными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки, а в тех случаях, когда это невозможно, предприятия подлежат выносу на территорию проектируемых производственных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками- породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

По периметрам населённых пунктов генеральным планом предусматривается высадка зелёных насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

В соответствии с Приказом Департамента лесного хозяйства Ростовской области от 27.11.2009 №278 «О включении лесных участков, ранее находившихся во владении сельскохозяйственных организаций, в границы лесничеств Ростовской области», в границы Семикаракорского лесничества Багаевского района Ростовской области включены земли, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций. Согласно приложению №2 «Сведения о площади земель лесного фонда, расположенных в границах Багаевского района», площадь земель лесного фонда в границах муниципального образования составляет 170 га.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания.

5.7. Объекты культурного наследия

Ограничения использования земельных участков,

связанные с расположенными на территории Елкинского сельского

поселения объектами культурного наследия

В соответствии со ст. ст.  35, 36 Федерального закона от 26.06.2002  № 73 – ФЗ « Об объектах  культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73 -  ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178 – ЗС « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей  угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73 – ФЗ.

На территории Елкинского сельского поселения расположены объекты культурного наследия:

Перечень объектов археологического наследия, расположенных на территории

Елкинского сельского поселения Багаевского района

Таблица № 27

| № п/п | №№ по поста-новлению | Наименование объекта археоло-гического наследия | Местонахождения объекта археологического наследия | Номер и дата документа о принятии на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | Курганная группа "Верхне-Янченковский" (5 курганов) | ЮВ окраина х. Верхне- Янчееков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 2 | 16 | Курган "Елкинский I" | 2,0 км к В от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 3 | 17 | Курганная группа "Елкинский II" (6 курганов) | 1,5 км к З от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 4 | 18 | Курганная группа " Елкин III" (5 курганов) | 5,0 км к С от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 5 | 19 | Курган "Елкинский IV " | 4,0 км к СВ от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 6 | 20 | Курганная группа "Елкинский V" (3 кургана) | 1,5 км к СВ от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 7 | 21 | Курган "Елкинский VI" | 0,9 км к СВ от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 8 | 22 | Курганная группа "Елкинский VII" (2 курганов) | 0,8 км к С от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 9 | 23 | Курганная группа "Елкинский VIII" (3 курганов) | 3,5 км к С от х. Елкин | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 10 | 24 | Курган "Кудиновский I" | 2,0 км к ССВ от х. Кудинов | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 11 | 25 | Курганная группа "Проездный" (5 курганов) | 4,0 км к СЗ от х. Верхне- Янченков | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 12 | 26 | Курган "Усть-Манычский I" | 1,35 км к СВ от Усть- Манычской ПТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 13 | 27 | Курган "Усть-Манычский II" | 2,75 км к СВ от Усть- Манычской ПТФ | Постановление Главы Администрации Ростовской области от 21.02.1997 №51 |
| 14 |  | Курганный могильник "Янченков I" | З часть х. Кудинов | выявленный |
| 15 |  | Курганный могильник "Янченков II" | В часть х. Кудинов | выявленный |
| 16 |  | Курганный могильник "Елкинский XI" | 1,4 км к Ю от ЮВ окраины х. Елкин | выявленный |
| 17 |  | Курганный могильник "Елкинский X" | 1,3 км к ЮЮВ от ЮВ окраины х. Елкин | выявленный |
| 18 |  | Курганный могильник "Елкинский IX" | 1,2 км к ЮВ от ЮВ окраины х. Елкин | выявленный |

Перечень памятников ВОВ, расположенных на территории

Елкинского сельского поселения Багаевского района

| № | Наименование объекта | Местонахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Памятник погибшим воинам в ВОВ | Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Елкин, пер. Центральный, 47д |
| 2 | Памятник погибшим воинам в ВОВ | Ростовская обл., Багаевский р-н, х. Кудинов, ул. Школьная, 15а |

В соответствии со  ст. ст.  35, 36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ « Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) и ст. 16 Областного закона от 22.10.2004 № 178–ЗС «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ростовской области» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей  угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных, и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности, расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии со ст. 34 Федерального закона № 73 – ФЗ, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территории и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Елкинского сельского поселения не утверждены.

На последующих стадиях проектирования необходимо разработать проект зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на соответствующей территории. В план реализации генерального плана включена подготовка проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения с указанием срока подготовки проектной документации.

После разработки и утверждения границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия внести изменения в генеральный план Елкинского сельского поселения в части нанесения на карты (схемы) ограничений границ территорий и границ зон охраны объектов культурного наследия.

5.8. Развитие транспортной инфраструктуры

Перспективы развития транспортной инфраструктуры Багаевского района, включая Елкинское сельское поселение, тесно связаны с реконструкцией и модернизацией всей транспортной сферы, как в областном масштабе, так и на муниципальном уровне, вызванной недостаточной протяженностью и низким техническим уровнем дорог.

Мероприятия по совершенствованию и развитию транспортной инфраструктуры на территории Елкинского сельского поселения разработаны генеральным планом с учётом  федеральных целевых программ «Модернизация транспортной  системы России» и «Юг России» и региональных транспортных программ,  согласно которым намечена реконструкция автомобильной  дороги регионального значения Р 61-4.1 «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск», протяженностью в пределах поселения 10,1 км, III технической категории,  с доведением ее параметров до технической категории IБ-IВ.

Генеральным планом, кроме этого, предусмотрено:

- реконструкция межмуниципальной автомобильной дороги ММ 61-80 – подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» к х. Елкин III технической категории;

- реконструкция ряда автодорог муниципального значения и прокладка новых, которые свяжут автодорогу «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» с новыми селитебными и производственными зонами. Тем самым будет сформирована структура планировочного развития территории поселения. Трассировка автодорог намечается «по следу» существующих грунтовых дорог;

- развитие локальной сети автодорог, которые обеспечат связь отдельно расположенных участков производственных предприятий с внешней транспортной сетью (предполагаются к развитию за счет средств инвесторов);

- выборочная реконструкция существующих улично-дорожных сетей каждого населённого пункта сельского поселения и их расширение в соответствии с планировочным развитием их территорий (подробнее см. в разделах «Генеральные планы населённых пунктов»);

- устройство автодорог, которые обеспечат связь с площадками инженерных сооружений и территориями специального назначения - кладбищами, полигоном ТБО и т.п.

Значительный рост жилых и производственных структур поселения вызывает необходимость обеспечения населения более частым рейсовым движением пассажирского автотранспорта до районного и областного центров. Решению этого вопроса будет способствовать перевод дорог, связывающих населённые пункты с автодорогами общего пользования, в сеть территориальных.

5.9. Развитие инженерной инфраструктуры

5.9.1. Водоснабжение

Генеральным планом предусматриваются следующие основные мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения территории Елкинского сельского поселения:

- реконструкция водохозяйственных сооружений на территориях населённых пунктов с организацией зон их санитарной охраны;

- развитие площадочных водопроводных сетей и сооружений по мере освоения инвестиционных участков селитебных и производственных зон;

- проведения комплекса мероприятий по уменьшению общего водопотребления.

На перспективу водоснабжение населенных пунктов Елкинского сельского поселения , как и всего Багаевского района , будет осуществляться централизованным водозабором  с каптажем  вод питьевого качества подземного озера, месторазмещение которого установлено севернее ст. Багаевская, на территории Багаевского сельского поселения. Перспективный водозабор с комплексом водохозяйственных сооружений и разводящими водопроводами предусмотрен к освоению на расчетный срок. На первую очередь сохраняется сложившаяся система водоснабжения.

Актуальным является вопрос улучшения качества очистки воды, путём внедрения технологических инноваций, материалов, реагентов (технология «серебряная вода» и т. п.). Важным составляющим реконструкции системы водоснабжения на первую очередь является переустройство водопроводной сети и её сооружений, с заменой ветхих сетей со сверхнормативным сроком службы.

Генеральным планом решены вопросы дальнейшего развития водопроводных сетей и их сооружений, как на территориях отдельных населённых пунктов, так и всего сельского поселения в целом. На расчётный срок предусмотрена схема исключительно централизованного питьевого водоснабжения. При этом все отдельно расположенные скважины и шахтные колодцы, кроме тех, которые удовлетворяют потребность в воде технического качества, должны быть затампонированы. Проектом установлена, также, необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию системы водоснабжения: оптимизация водохозяйственного  баланса с последовательным сокращением удельных  расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды, сокращение использования  питьевой воды на полив  и производственные нужды,  внедрение оборотных систем водоснабжения на производственных предприятиях, установка на сетях датчиков, регистрирующих утечки и порывы сетей, установка счётчиков для водопользователей с оплатой по фактическому потреблению.

Предложения по совершенствованию и развитию систем водоснабжения разработаны генеральным планом в соответствии с Муниципальной программой района и Областной программой «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также Федеральной целевой программой «Жилище». Эти мероприятия направлены на улучшение условий проживания населения, экологической обстановки, вывод на нормативный уровень показателей, характеризующих состояние окружающей среды и гигиенических показателей качества подаваемой воды, на повышение надёжности водоснабжения и  ресурсосбережение.

Водопотребление по поселению

Таблица  №28

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека. | л/сут. | 120 | 250 |
| х. Елкин |
| 2.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 422,0 | 972,0 |
| 2.2 | Водопотребление на производственные нужды(10% от п.2.1) | - “ - | 42,0 | 97,0 |
| 2.3 | Неучтенные расходы (10%от п.2.1 и 2.2) | - “ - | 46,0 | 107,0 |
| 2.4 | Итого: | - “ - | 510,0 | 1176,0 |
| х. Кудинов |
| 3.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 113,0 | 260,0 |
| 3.2 | Водопотребление на производственные нужды ( 3 % от п.3.1) | - “ - | 4,0 | 8,0 |
| 3.3 | Неучтенные расходы (10%от п.3.1 и 3.2) | - “ - | 12,0 | 27,0 |
| 3.4 | Итого: | - “ - | 129,0 | 295,0 |
| х. Верхнеянченков |
| 4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | м3/сут. | 50,0 | 115,0 |
| 4.2 | Водопотребление на производственные нужды ( 3 % от п.4.1) | - “ - | 2,0 | 4,0 |
| 4.3 | Неучтенные расходы (10%от п.4.1 и 4.2) | - “ - | 5,0 | 12,0 |
| 4.4 | Итого: | - “ - | 57,0 | 131,0 |
| 5 | Водопотребление на производственные нужды предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 30,0 | 40,0 |
| 6 | Всего: | - “ - | 726,0 | 1642,0 |

Принятая проектом централизованная система водоснабжения, обеспечит:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, а также нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление производственных и сельскохозяйственных предприятий;

- производственные нужды этих предприятий;

- противопожарные мероприятия.

Водопроводные разводящие сети проектируются кольцевыми, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, из полиэтиленовых труб ( 110-225 мм с колодцами с запорной арматурой и пожарными гидрантами. Глубина заложения сетей – 1,8 м до верха трубы.

Пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанавливаемых на сети водопровода через каждые 150 м.

5.9.2. Водоотведение

В связи с отсутствием на территории сельского поселения системы централизованного водоотведения хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, проектом решается двуединая задача - организация такой системы как для существующей жилой, общественной и производственной застройки, так и для проектируемой. При этом предполагается, что создание этой системы может быть инициировано и начато на нескольких инвестиционных площадках параллельно и независимо друг от друга, со строительством единых для них канализационных очистных сооружений. Задача организации системы водоотведения является одной из приоритетных для поселения и его населенных пунктов.

Проектом предусмотрено:

- строительство рассчитанной мощностью канализационных очистных сооружений биологического типа восточнее х. Елкин, на санитарном расстоянии от него. Мощность очистных сооружений должна быть уточнена на следующих этапах проектирования;

- канализование новой  жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон всех населённых пунктов самотечными и напорными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее пониженных частях населённых пунктов и, далее, напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии от населённых пунктов. Место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение об устройстве централизованной канализации не исключает возможность применения локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки биологической активации процессов и т. п.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить ниже по рельефу;

- канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в сборные канализационные насосные станции (КНС), размещаемые также в пониженным местах с последующей перекачкой на очистные сооружения;

- строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с устройством локальных очистных сооружений. Поверхностные стоки, после их очистки, возможно направить ниже по рельефу, в балки. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств  позволит сократить водопотребление производственных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.

Водоотведение по поселению

Табл.№29

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Елкин |
| 1. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 464,0 | 1069,0 |
| х. Кудинов |
| 2. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 117,0 | 268,0 |
| х. Верхнеянченков |
| 3. | Водоотведение, всего | м3/сут. | 52,0 | 119,0 |
| 4. | Водоотведение от производственных предприятий, находящихся за пределами населенных пунктов | м3/сут. | 25,0 | 35,0 |
| 5. | Всего: | - “ - | 658,0* | 1491,0* |

Примечание: *- с учетом безвозвратных потерь на полив территории и водопой скота и птицы.

Таким образом, общая мощность очистных сооружений составит 1491 м3/сут., в т.ч.: централизованных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных стоков населенных пунктов- 1456  м3/сут.,  локальных очистных сооружений производственных стоков - 35 м3/сут.

Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. Самотечные сети предусматриваются со смотровыми колодцами из труб ПВХ   ( 160-250 мм.

При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальной программой района  и области в целом «Модернизация объектов коммунальной  инфраструктуры» и  федеральной целевой программой «Жилище».

5.9.3. Санитарная очистка территории

В комплекс санитарной очистки проектируемой территории входит уборка участков, улиц, проездов от песка, бумаги, листьев и другого твердого мусора, а также санация озелененных территорий. Твердый мусор будет собираться в мусоросборные контейнеры, устанавливаемые на специально отведенных огражденных площадках с водонепроницаемым покрытием. Контейнерные площадки размещаются на расстояниях, не далее 100м и не ближе 20 метров от участков жилых домов.

Вывоз предусматривается ежедневно, в теплый период года, и один раз в 3 суток, в холодный период,  и будет осуществляться на полигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный на территории   Багаевского сельского поселения.

Расчет годового объема твердого мусора по поселению выполняется из условия

количества мусора, приходящегося на 1 жителя в год - 300 кг или 1,0 м3.

Таким образом, накопление мусора в год составит:

-по х. Елкин - 300  × 3 890 = 1167 000 кг, или 1167,0 т;

-по х. Кудинов – 300 × 1040 = 312 000 кг, или  312,0 т;

-по х. Верхнеянченков – 300 × 460 = 138 000 кг, или 138,0 т.

Общее количество твердого мусора по поселению составит :

1167 +312 +138=1617 т.

Размер участка складирования определен в соответствии с условием обеспечения приема ТБО с размещением мусора в одном ярусе в течении не менее 5 лет («Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для ТБО»).

Таким образом, объем ТБО за 5 лет составит: 1617 × 5 = 8085 т.

При норме площади 0,05 га на 1 тыс. тонн площадь полигона твердых бытовых отходов, необходимая для  утилизации составит:

8,085 × 0,05=0,404 га

На территории полигона ТБО в Багаевском сельском поселении неоходимо выделение 0,404 га для складирования  мусора  Елкинского сельского поселения.

5.9.4. Электроснабжение

Генеральным планом предусмотрено, что электроснабжение потребителей Елкинского сельского поселения будет осуществляться согласно схеме инженерной инфраструктуры Багаевского района, разработанной в составе «Схемы территориального планирования Юго-Западного района» ФГУП «РосНИПИУрбанистики». В связи с развитием Елкинского сельского поселения, формированием новых селитебных и промышленных зон, предлагается реконструкция электроподстанции 35/10(6) кВ «Елкинская», расположенной в центральной части Елкинского сельского поселения.

Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка населённых пунктов, а также отдельно расположенные производственные предприятия на территории сельского поселения.

Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.

Сложившаяся воздушная электросеть подлежит реконструкции с развитием по территориям населённых пунктов и по поселению в целом, с размещением новых трансформаторных подстанций ТП-10/0.6 кВ в центрах нагрузок.

Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

Расчет общей электрической нагрузки по поселению

Табл. №30

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Елкин |
| 1.1. | Селитебная территория | кВт | 5280 | 5 840 |
| 1.2. | Производственные зоны | кВт | 270 | 300 |
| 1.3. | Итого | кВт | 5550 | 6140 |
| х. Кудинов |
| 2.1. | Селитебная территория | кВт | 1410 | 1560 |
| 2.2. | Производственные зоны | кВт | 280 | 310 |
| 2.3. | Итого | кВт | 1690 | 1870 |
| х.Верхнеянченков |
| 3.1. | Селитебная территория | кВт | 630 | 690 |
| 3.2. | Производственные зоны | кВт | 130 | 150 |
| 3.3. | Итого | кВт | 760 | 840 |
| 4. | Производственные зоны за пределами населенных пунктов | кВт | 200 | 250 |
| 5. | ВСЕГО: | кВт | 8200 | 9100 |

Расчет годового потребления электроэнергии

Табл. №31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Елкин |
| 1.1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 3,168 | 5,057 |
| 1.2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,158 | 0,253 |
| 1.3. | Итого | - “ - | 3,326 | 5,310 |
| 2. | х. Кудинов |
| 2.1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 0,846 | 1,352 |
| 2.2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,042 | 0,068 |
| 2.3. | Итого | - “ - | 0,888 | 1,420 |
| 3. | х. Верхнеянченков |
| 3.1. | Потребность на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт ч/год | 0,378 | 0,598 |
| 3.2. | Потребность на производственные нужды | - “ - | 0,019 | 0,030 |
| 3.3. | Итого | - “ - | 0,397 | 0,628 |
| 4. | Потребность на производственные нужды предприятий за пределами населенных пунктов | млн. кВт ч/год | 0,168 | 0,210 |
| 5. | ВСЕГО: | млн. кВт ч/год | 4,779 | 7,568 |

Общая электрическая нагрузка и годовое потребление электроэнергии подлежат уточнению после определения состава перспективных производственных зон, на следующем этапе проектирования.

5.9.5. Теплоснабжение

Генеральным планом предусматривается газификация всех населенных пунктов сельского поселения, а также отдельно расположенных производственных предприятий.

Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.

Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:

- дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных или микрорайонных блочно-модульных котельных;

- все прочие здания общественного назначения будут обеспечены теплоснабжением за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов и мини-котельных.

Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленного производства проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.

Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо.

5.9.6. Газоснабжение

Генеральным планом предусмотрено газоснабжение негазифицированных населённых пунктов – х. Кудинов и х. Верхнеянченков.

Газоснабжение населенных пунктов предполагается выполнить по раздельной схеме - от газораспределительных пунктов (ГРП), устанавливаемых отдельно для каждого из населенных пунктов.

Газоснабжение застройки селитебных зон будет осуществляться по следующей схеме: от подводящих газопроводов среднего давления и, далее, через ГРП, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные шкафные газораспределительные пункты (ГРПШ).

Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:

1 ступень: от межпоселкового газопровода среднего давления к ГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;

ГРП устанавливается для снижения давления до среднего и низкого и поддержания его на заданных уровнях.

2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.

Схемы газопроводов среднего давления приняты тупиковыми.

Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.

Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.

Газоснабжение объектов производственных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав производственных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.

Расчетное потребление газа по поселению

Табл №32

| № п/п | Показатели | Единица Измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Елкин |
| 1.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 5280 | 5 840 |
| 1.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 270 | 300 |
| 1.3. | Итого: | - “ - | 5550 | 6140 |
| 2. | х. Кудинов |
| 2.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 1410 | 1560 |
| 2.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 280 | 310 |
| 2.3. | Итого: | - “ - | 1690 | 1870 |
| 3. | х. Верхнеянченков |
| 3.1. | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды | куб.м/час | 630 | 690 |
| 3.2. | Потребление газа на производственные нужды | - “ - | 130 | 150 |
| 3.3. | Итого: | - “ - | 760 | 840 |
| 4. | Потребление газа на нужды предприятий, расположенных за пределами населенных пунктов | - “ - | 200 | 250 |
| 5. | Всего: | куб.м/час | 8200 | 9100 |

Общий расход газа по поселению в год составит на расчетный срок II этапа-20,76 млн. м. куб., в т.ч. 18,46 млн.  м. куб.- на коммунально-бытовые нужды. Общий расход газа на расчетный срок  I этапа ( первую очередь) составит 18,70 млн. м. куб., в т.ч. 16,70 млн. м.куб.- на коммунально-бытовые нужды.

5.9.7. Связь.

Генеральным планом предусмотрено обеспечение поселения следующими видами услуг связи:

- почтовой связью;

- телефонизацией стационарной и сотовой;

- радиофикацией;

- телевидением.

Решениями генерального плана принято обеспечение услугами почтовой связи в здании отделения связи, совмещенном с автоматической телефонной станцией, располагаемым в отдельно стоящем здании.

Телефонизацией обеспечиваются селитебные и производственные зоны каждого населенного пункта поселения, как существующая, так и проектируемая застройка.  Сети абонентского доступа по шкафной системе предусматривается для зданий общественного назначения, усадебной жилой застройке и производственных объектов.

Для прокладки телефонных кабелей от АТС предусматривается строительство сетей телефонной канализации. Сети телефонизации предусматриваются кабелями ТППэпЗ различной ёмкости.

Радиофикация жилых, общественных зданий и производственных зданий существующей и проектируемой застройки населенных пунктов предусматривается от поселковой сети радиотрансляции. На вводах в здания предусматривается установка абонентских трансформаторов 240/30 В.

Прокладка кабелей проводного вещания предусматривается в отдельном канале телефонной канализации.

При этом на перспективу, основным направлением развития сетей фиксированной связи является комбинированный путь модернизации, то есть постепенный переход от существующих традиционных сетей с технологией коммутации каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутации пакетов. Телефонизация новой застройки населенных пунктов будет осуществляться в рамках формирования широкополосных абонентских сетей доступа, обеспечивающих абонентов наряду с телефонной связью дополнительными услугами по передаче данных и видеоинформации.

Расчетное число абонентов фиксированной связи по поселению

Табл. №33

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок I этапа | Расчетный срок II этапа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | х. Елкин |
| 1.1. | Количество абонентов | шт. | 1200 | 1330 |
| 2. | х. Кудинов |
| 2.1. | Количество абонентов | шт. | 340 | 370 |
| 3. | х. Верхнеянченков |
| 3.1. | Количество абонентов | шт. | 150 | 170 |
| 4. | Количество абонентов предприятий, расположенных за пределами населенных пунктов | шт. | 5 | 10 |
| 5. | Всего: | шт. | 1695 | 1880 |

Главными направлениями развития систем сотовой подвижной связи является постепенная замена аналоговых сетей цифровыми. Системы сотовой подвижной связи в районе развиваются ускоренными темпами. Степень проникновения сотовой подвижной связи составляет 84%. В ближайшие годы следует ожидать дальнейшего интенсивного роста числа абонентов.

Основными направлениями развития систем телевизионного вещания является переход на цифровое телевидение стандарта DVB. Реконструкция происходит в рамках уже официально объявленного перехода РФ на цифровое телевидение стандарта DVB к 2015 году. Наземные радиовещательные сети реализуются на базе стандарта DVB-T. Развитие СКТ идёт путём перехода к интерактивным многофункциональным гибридным сетям на основе стандарта цифрового телевизионного вещания DVB. В дальнейшем предполагается объединить сети кабельного телевидения в единую областную сеть с использованием волоконно-оптических линий. Предусматривается 100% охват всего населения поселения и района в целом телевизионным вещанием.

5.10. Первоочередные мероприятия

Генеральным планом предусмотрены основные мероприятия по реализации положений генерального плана на I этап расчетного срока -10 лет. Они определены с учетом действующих национальных проектов и областных программ: «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Образование», «Здоровье» «Культура Дона», «Газификация сельских населенных пунктов» и др. Другой немаловажной составляющей послужила деловая активность предпринимателей в части инвестирования в развитие производственных предприятий и складских комплексов на землях поселения, а также освоение участков под строительство жилья одновременно с объектами культурно-бытового назначения.

Таким образом, первоочередными мероприятиями намечено:

- в сфере жилищного строительства - возведение комплексов жилой малоэтажной застройки в х. Елкин, х. Кудинов и х. Верхнеянченков. Строительство, частично, будет вестись комплексно, то есть, с одновременным развитием социальной, культурно-бытовой, транспортной и инженерной инфраструктуры. Проектирование – 2011-2015 гг. Начало строительных работ – 2012 - 2015 гг. Будут продолжены строительные работы по возведению индивидуальных жилых домов силами граждан в каждом населенном пункте поселения;

- в сфере строительства объектов социальной и культурно-бытовой инфраструктуры – реконструкция сельских клубов и медицинских учреждений, строительство спортивных комплексов, реконструкция общепоселковых центров с комплексом благоустройства, организацией детских площадок и т. п. Проектирование намечено на 2011 – 2013 гг. Начало строительных работ – 2013 г.;

- в сфере мероприятий по улучшению экологической ситуации в населенных пунктах и поселения в целом – расчистка акваторий реки Подпольная, реки Сусат и реки Дон, укрепление их береговых полос и благоустройство прибрежной   территории. Проектирование и начало выполнения работ – 2012 г. Перевод на газовое топливо всех котельных селитебных и производственных зон, комплексное благоустройство производственных зон, организация санитарно-защитных зон (СЗЗ), введение ограничений градостроительной деятельности на территориях СЗЗ. Реконструкция и благоустройство общепоселковых скверов в х. Елкин, х. Кудинов, и х. Верхнеянченков;

- в сфере производственного строительства и транспорта: строительство комплексных производственно-складских предприятий по переработке и хранению сельскохозяйственной продукции в х. Елкин и х. Кудинов; реконструкция автомобильной дороги  «г. Ростов-на-Дону (от магистрали федерального значения М-4 «Дон») до г. Волгодонск (через г. Семикаракорск)» с доведением ее параметров до технической категории IБ-IВ; реконструкция автодорог – подъездов к населённым пунктам поселения, строительство автомобильных дорог до территорий новых производственных предприятий; организация дополнительных рейсов пассажирских автобусов на маршрутах;

- в сфере развития инженерной инфраструктуры: реконструкция водохозяйственных сооружений во всех населённых пунктах,  газификация кварталов жилой усадебной застройки в х. Елкин, х. Кудинов и  х. Верхнеянченков; строительство разводящих газовых сетей на участках нового жилищного строительства в х. Елкин и др.; реконструкция поселковых котельных с переводом их на газовое топливо; реконструкция электроподстанций и сетей уличного освещения; развитие инженерной инфраструктуры для кварталов малоэтажной комплексной жилой застройки во всех населённых пунктах.

5.11. Основные технико-экономические показатели

Табл. № 34

| № п/п | Показатели | Единица измере-ния | Современное состояние на 2010 г. | Расчетный период 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория сельского поселения |  |  |  |
| 1.1. | Всего: | га | 13670* (12095) | 13799,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1.1. | земли населенных пунктов | - “ - | 661,2 | 892,98 |
| 1.1.2. | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, всего, | га | 11,8 | 11,8 |
| 1.1.3. | земли сельскохозяйственного назначения, всего: | га | 12095* (9355,6) | 11983,57 |
| 1.1.4. | земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 15 | 15 |
|  | ( | природоохранного назначения | - “ - | - | - |
|  | ( | рекреационного назначения | - “ - | - | - |
|  | ( | историко-культурного назначения | - “ - | - | - |
| 1.1.5. | земли лесного фонда | га | 39 | 170 |
| 1.1.6. | земли водного фонда | - “ - | - | 0,29 |
| 1.1.7. | земли запаса | - “ - | 726 | 726 |
| 1.1.8. | прочие земли | га | 1286 | - |
| 1.2. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - | территории резерва для развития населенных пунктов | - “ - | - | - |
|  | - | территории для индивидуального жилищного строительства | - “ - | 410,4 | 528,1 |
|  | - | территории для строительства дач, садоводства, огородничества | - “ - | 230,6 | 230,6 |
| 1.3. | Из общей территории: |  |  |  |
|  | - земли, находящиеся в собственности | - “ - | 230,6 | 230,6 |
|  | - земли, находящиеся в аренде сторонних собственников | - “ - | 110 | 110 |
|  | - земли, находящиеся в пользовании | - “ - | 648,5 | 648,5 |
|  | - земли, находящиеся в аренде сельского поселения | - “ - | - | - |
| 2. | Население |  |  |  |
| 2.1 | Всего | чел. | 4415 | 5390 |
| 2.2. | Показатели естественного движения населения |  |  |  |
|  | - прирост | - “ - | -19 | 0 |
|  | - убыль | - “ - | 46 | 57 |
| 2.3. | Показатели миграции населения | - “ - | 61 | 57 |
|  | - прирост | - “ - | +61 | +975 |
|  | - убыль | - “ - | 145 | 1055 |
| 2.4. | Возрастная структура населения: | чел./% от численности населения | 84 | 80 |
|  | - дети до 15 лет |  |  |  |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | - “ - | 1057/23,9 | 1290/23,9 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | - “ - | 2592/58,7 | 3130/58,1 |
| 2.5. | Численность занятого населения – всего | чел. | 766/17,4 | 970/18,0 |
|  | в том числе: |  | 885 | 1595 |
|  | - в материальной сфере | чел./% от численности занятого населения |  |  |
|  | из них: |  |  |  |
|  | промышленность | - “ - |  |  |
|  | строительство | - “ - | - | - |
|  | сельское хозяйство | - “ - | - | - |
|  | наука | - “ - | 616/69,6 | 940/58,9 |
|  | прочие | - “ - | 114/12,9 | 280/17,6 |
|  | - в обслуживающей сфере | - “ - | - | - |
| 2.6. | Число вынужденных переселенцев и беженцев | тыс.чел. | 155/17,5 | 375/23,5 |
| 2.7. | Число населенных пунктов – всего, из них с численностью населения: | - “ - | 3 | 3 |
|  | свыше 5 тыс. чел. | - “ - |  |  |
|  | 1 – 5 тыс. чел. | - “ - | 1 | 2 |
|  | 0,1 – 1 тыс. чел. | - “ - | 2 | 1 |
|  | менее 0,1 тыс.чел |  | 4415 | 5390 |
| 2.8. | Плотность населения | чел./кв.м. |  |  |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1. | Из общего жилищного фонда: | тыс. кв.м общей площади квартир | 70,4 |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | - “ - |  |  |
|  | - в частной собственности | - “ - | 70,4 |  |
| 3.2. | Обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел. | 15,95 |  |
| 4. | Объекты социального и культур-но-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения, всего | мест | - | 175 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы, всего | - “ - | 636 | 671 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | - | - |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5. | Больницы, всего | коек | - | - |
| 4.6. | Поликлиники, всего | объект | 3 ФАП | 3 ФАП |
| 4.7. | Предприятия розничной торговли, всего | м2 торг. площади | 780 | 1260 |
| 4.8. | Предприятия общественного питания, всего | посад. мест | 110 | 217 |
| 4.9. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | - | 22 |
| 4.10. | Учреждения культуры и искусства (театры, клубы, кинотеатры, музеи, выставочные залы и др.) – всего | мест | 450 | 528 |
| 4.11. | Физкультурно-спортивные сооружения: |  |  |  |
| 4.11.1 | Открытые плоскостные сооружения | га | - | 4,08 |
| 4.11.2 | Закрытые сооружения | м2 пола спортзалов | - | 418 |
| 4.12. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма (санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря для школьников и др.) | - “ - | - | - |
| 4.13. | Учреждения социального обеспечения | объект | - | - |
| 4.14. | Организация и учреждения управления кредитно-финансовые учреждения | - “ - | 2 | 2 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность железнодорожной сети | км | - | - |
| 5.2. | Протяженность автомобильных дорог – всего | км | 30,6 | 30,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - федерального значения | - “ - | - | - |
|  | - регионального значения | - “ - | 21,0 | 21,0 |
|  | - местного значения | - “ - | 9,6 | 9,6 |
| 5.3. | Плотность транспортной сети: |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км/ 100кв.км | - | - |
|  | - автомобильной | - “ - | 0,6 | 0,6 |
| 5.4. | Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами | км | - | - |
| 5.5. | Протяженность трубопроводного транспорта (магистральных газопроводов) | - “ - |  |  |
| 5.6. | Аэропорты | единиц | - | - |
| 5.7. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 1328 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | куб.м/сут. | 726,0 | 1642,0 |
|  | в том числе на хозяйственно- питьевые нужды | - “ - | 585,0 | 1347,0 |
| 6.1.2. | Производительность водозаборных сооружений | - “ - | -* | от магистрального водопровода |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | - “ - | - | - |
| 6.1.3. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут.на чел. | 120 | 250 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Объемы сброса сточных вод в поверхностные водоемы, всего | куб.м/сут | 658,0 | 1491,0 |
|  | в том числе хозяйственно- бытовых сточных вод | - “ - |  | 1491,0 |
| 6.2.2. | Из общего количества сброс сточных вод после биологической очистки | - “ - | - | 1491,0 |
| 6.2.3. | Производительность очистных сооружений канализации | - “ - | - | 1491,0 |
| 6.3. | Энергоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в: |  |  |  |
|  | - электроэнергии | млн.кВт.ч/ год | 4,779 | 7,568 |
| 6.4. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление газа – всего | куб.м/ год | 8200 | 9100 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - “ - | 7320 | 8090 |
| 6.4.2. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 90 % | 100 % |
| 6.5. | Связь |  |  |  |
| 6.5.1. | Охват населения телевизионным вещанием – всего | %/от всего населения | 90 % | 100 % |
| 6.5.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | кол-во номеров | 1695 | 1880 |
| 6.6. | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.6.1. | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке территории | га | 450,0 | - |
| 6.7. | Санитарная очистка территорий |  |  |  |
| 6.7.1. | Количество твердых бытовых отходов | тыс.т/год | 2000* | 1617 |
|  | в том числе количество утилизируемых твердых бытовых отходов | - “ - | - | 1 237 |
| 6.7.2. | Мусороперерабатывающие заводы | единиц /тыс.т/год | - | - |
| 6.7.3. | Мусороперегрузочные станции | - “ - | - | - |
| 6.7.4. | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц | - | Полигон ст.Багаевская |
| 6.7.5. | Общая площадь свалок | га | - | - |
| 7. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | га | 4,0 | 6,0 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | - “ - | - | - |

примечание* Техническая ошибка, площади сельского поселения приведены в соответствии с Областным законом Ростовской области от 23 мая 2017 г. N 1114-ЗС "О внесении изменений в Областной закон "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Багаевский район" и муниципальных образований в его составе" и согласно паспорту МО «Ёлкинское сельское поселение» Багаевского муниципального района.

# 6. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Генеральные планы населенных пунктов, являясь составной частью документа территориального планирования, определяют их границы, функциональное и строительное зонирование территорий, развитие транспортной, инженерной, а также социальной инфраструктур, при условии сохранения существующей застройки, историко-культурного наследия и поддержания экологически благоприятной среды.

В соответствии с этим, основными целями их разработки являются:

- раскрытие градостроительного потенциала территорий населенных пунктов для реализации пространственного развития, с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экономического и санитарного благополучия;

- определение содержания и очередности основных мероприятий градостроительного развития;

- создание основы для комплексного мониторинга градостроительных процессов на территории сельского поселения и населенных пунктов.

Согласно этому определены основные задачи генеральных планов населенных пунктов:

- на основе проведенного анализа внешних и внутренних факторов и предпосылок социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов;

- разработка мероприятий по эффективному использованию существующей застройки и территорий;

- определение мероприятий по сохранению историко-культурного наследия;

- определение направлений и границ территорий для нового жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, спорта и отдыха и т. п.);

- развитие транспортного каркаса населенных пунктов в увязке с внешней транспортно-коммуникационной сетью системы расселения;

- разработка мероприятий по повышению надежности и развитию всех видов инженерной структуры;

- повышение устойчивости природно-экологического каркаса, предложений по инженерной подготовке территорий населенных пунктов.

6.1. Генеральный план х. Елкин

6.1.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Развитие населенного пункта предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2028 г. на 700 чел. (см. п. 4.3. пояснительной записки) и средний состав семьи – 3 чел., потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны, согласно п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит:

700 : 3 = 234 участка;

234 × 0,23 =53,8 га,

при условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит 200,84 га.

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№ 35) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 6,44 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., в черте населенного пункта организуется рекреационная зона площадью 30,22 га.

В границы хутора включены участки производственных предприятий.

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится и составит 592,28 га.

Генеральным планом определены основные направления территориального развития населенного пункта. Таковыми определены: восточное и юго-западное, как основные, а также северное - как второстепенное.

Юго-западные и восточные территории предусмотрены для формирования новых жилых кварталов общей площадью 52 га на муниципальных землях, и рассматриваются, как наиболее оптимальные для развития населённого пункта.

При этом, юго-западное направление территориального развития ещё связано с организацией новой коммунально-складской зоны, включаемой в границу населённого пункта.

Восточное направление территориального развития связано с формированием новых жилых кварталов на муниципальных землях, в черте х. Елкин, общей площадью 30,5 га, а в северной части, в существующих кварталах предусматривается упорядочение застройки.

Новый вектор территориального развития определит и новые транспортные связи.

6.1.2. Функциональное зонирование

На сложившихся застроенных территориях населенного пункта и на площадках перспективного развития, решениями генерального плана выполнено градостроительное функциональное зонирование.

Зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Установлены рамочные условия использования территории х. Елкин, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки и ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана населенного пункта зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику хутора, сложившиеся особенности использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны водоемов. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в проектируемых границах х. Елкин:

- жилые – с малоэтажной и индивидуальной застройкой с приусадебными участками;

- общественно-деловые – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- зоны сельскохозяйственного использования, в состав которых включены: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

- производственные – включающие территории коммунально-складских производств;

- рекреационные – включающие общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение, зоны отдыха;

- зеленых насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы, озеленение прибрежной полосы водоема;

- инженерной и транспортной инфраструктур – линейных сооружений и отдельных объектов;

- зоны специального назначения, в состав которых включены зоны, занятые кладбищами, скотомогильниками и иными объектами;

-иные виды функциональных зон - зоны территорий, требующих защиты и инженерной подготовки.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

-  водоохранные зоны (100м и 50 м), устанавливаемые с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, установленные в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления  хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

6.1.3. Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны хутора в границах:

- жилой застройки и санитарной зоны от комммунально-складской зоны – на востоке;

- жилой застройки – на юго-западе;

- жилой застройки вдоль существующих кварталов – на юге.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренных типов застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 3 890 человек. Вокруг существующей застройки решениями генерального плана сгруппированы кварталы малоэтажной усадебной жилой застройки с приусадебными участками до 0,15 га каждый. Градостроительная емкость этих кварталов составит до 240 участков с жилыми домами общей площадью 28 000 м2 (ориентировочно).

В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной.

При этом, будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, заключающаяся в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройкой, достройкой и т.п.

6.1.4. Развитие общественных зон

Одной из целей генерального плана является организация на территории сельского поселения, в его населенных пунктах четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т.ч.: по отношению к районному центру - ст. Багаевской и городскому округу «г. Ростов-на-Дону».

Проектом решено  доформировать сложившийся двумя массивами общественный центр объектами общественного назначения и организовать два подцентра обслуживания микрорайонного уровня, непосредственно, в жилых зонах.

Таким образом, общепоселковый центр, сформированный вдоль ул. Заярного  будет осуществлять обслуживание 1 ступени (повседневное) и 2 ступени (периодическое), в т.ч., для жителей других населённых пунктов поселения.

В общественном центре, наряду с существующими и предусмотренными к реконструкции зданиями администрации, закусочной- кафе, учебного комбината, амбулаторией, детским  домом , социально-реабилитационным центром, филиалом сбербанка,зданием администрации ЗАО «Елкинское», домом культуры, средней образовательной школой,  аптекой , магазинами и молельным домом, предлагается организовать общепоселковый сквер, детский сад, торгово-развлекательный, спортивный и рыночный комплексы, спортивную  площадку и отделение связи. Существующий подцентр со средней школой и реконструируемым детским садом будет осуществлять обслуживание 1 ступени для существующей жилой застройки.

Генеральным планом, в новых жилых кварталах, проектируются подцентры общественного обслуживания, которые будут осуществлять обслуживание 3 ступени (повседневное). В одном из них, в северной части хутора, планируется разместить благоустроенный сквер с детскими площадками и детский сад.

В юго-западной части хутора сформирован подцентр обслуживания, в котором разместятся детский сад, многофункциональный общественный мини-центр, спортивный комплекс и отделение связи.

В юго-восточном жилом районе разместится рыночный комплекс.

В восточном жилом районе разместится спортивная площадка.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство жилых зданий будет вестись одновременно со строительством объектов общественного назначения.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество – 3 890 чел.

Табл. №35

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 125 | - | 3 – по 45 мест, с учетом радиусов обслужива- ния |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 учебное место | 120 | 467 | средняя школа на 432 места- сохраняется с реконструкцией до 480 | - |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | • | Амбулатория на 50 пос.в см. с аптекой – сохраняются с реконструкцией | - |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 292 | - | 300 – при спортивном комплексе,300- при школе |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 2,9 | - | 1,5 – при спортивном комплексе;1,0-пришколе.0,4 – отдельно расположенные спортплощадки |
| 5. | Клуб, Дом культуры | 1 место | 75 | 292 | 450 сохраняется с реконструкцией | - |
| 6. | Массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 16 | 11 сохраняется с реконструкцией до 16 | - |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 1167 | 660 – в 11 магазинах–сохраняется; 90 – в 3 торгов. павильонах- сохраняется | 420 - в многофункциональном общественном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 117 | - | Оптово-розничный комплекс торг. площ. 1000 м2 |
| 9. | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 | 156 | кафе на 110 мест – сохраняется | 46 – в многофункциональном общественном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 16 | - | 16 – в многофункциональном общественном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 1,6 | - | 1 на 2 выезда – в производственнойенной зоне |
| 12. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,2 | - | 1 – на территории коммунально-складской зоны |
| 13. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 2 | Филиал сбербанка на 2 места - сохраняется | - |
| 14. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 1 | - | 1 объект |
| 15. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 0,4 | - | В районном центре |
| 16. | Объекты социального обеспечения | объект | - | в соответствии с заданием на проектирование | Детский дом для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - |

Обслуживание объектами общественного назначения 3 ступени (эпизодическое обслуживание) и, частично, 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в административном центре района – ст. Багаевская, а также в областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.1.5. Организация производственных зон

Генеральным планом сельского поселения для организации производственных зон в х. Елкин определены территории в юго-восточной, юго-западной и северной частях хутора. В их состав включены участки существующих и проектируемых коммунально-складских предприятий и сельскохозяйственных производств.

Юго- восточную производственную зону формируют участки существующих предприятий: гаражи ОАО РООМС, гаражи и ремонтно-механический двор ООО «Елкинское», мастерские « БУОС», пекарня и участок трудовых лагерей. Здесь предусматривается разместить пожарное депо на 2 выезда и малые предприятия с санитарной классификацией вредности производства IV и V.

Юго- западную производственную зону формирует участок существующей молочной фермы, предусмотренной к реконструкции.

Северную производственную зону формирует участок существующей свинофермы, также предусмотренной к реконструкции.

Проектными решениями генерального плана х. Елкин даны следующие основные направления реорганизации сложившейся производственной зоны населенного пункта, а также формирования перспективных промышленных зон:

- упорядочение границ существующих предприятий с учётом нормативных санитарно-защитных зон – ОАО «РООМС» (гаражи), пекарни, ООО «Елкинское» (гаражи, машинный двор), автомастерской, «БУОС»(мастерские), СТФ ООО «АВЭД»;

- изменение функционального использования производственной территории с выносом производственных предприятий – территории свалки мусора;

- комплексное благоустройство территорий промзон, строительство и ремонт автомобильных подъездов, озеленение территорий предприятий и их санитарно-защитных зон.

6.1.6. Озеленение

Основными планировочными задачами по реконструкции и развитию озеленённого природного комплекса населённого пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных ландшафтов;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в хуторе;

- создание благоустроенной рекреационной зоны;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории х. Елкин, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы зеленых насаждений на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре территории населенного пункта, а также, в силу особенностей характера рельефа, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.

В общественном центре хутора генеральным планом предлагается создание общепоселкового сквера, а также озеленение подцентров общественного обслуживания и парковой зоны вдоль реки Подпольной, связываемых друг с другом системой озелененных бульваров. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В черте населенного пункта предложена организация озеленённых санитарно-защитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки, а в тех случаях, когда это невозможно, предприятия подлежат выносу на территорию проектируемых производственных зон.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.1.7. Транспортное и пешеходное движение

Мероприятия генерального плана по организации и совершенствованию системы транспортного и пешеходного движения населенного пункта непосредственно связаны с программой реконструкции автодорог регионального и межмуниципального значения.

Данной программой, для обеспечения безопасности движения предусмотрена реконструкция съезда с автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск», въезда в населенный пункт, а также выезда на автодорогу с устройством соответствующих полос торможения и разгона. Эта межмуниципальная автомобильная дорога ММ 61-80 – подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» к х. Елкин выполнит роль собирающей и распределяющей автомобильное  движение по внутрипоселковой транспортной сети.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, согласно которой определены:

- главные улицы населенного пункта с шириной в красных линиях до 30 м, с 2-3-полосным движением автотранспорта: ул. Тимирязева, ул. Советская и пер. Жуйкова, а также проектируемые основные улицы в восточной и южной частях хутора широтного и меридионального направлений, которые свяжут его новые жилые кварталы со сложившейся застройкой;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20 м с 2-полосным движением автотранспорта – ул. Кооперетивная, ул. Калинина, пер. Центральный и пер. Советский, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети хутора с расширением ширины улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам, в основном, будет исключено.

В рекреационной зоне организована возможность исключительного пешеходного движения.

Внутри жилой зоны организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания микрорайонного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. принят следующим:

- легковых автомобилей – 220 (включая 5 служебных автомобилей);

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8.

Таким образом, уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 = 176;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 = 26.

Общее число автомобилей на I период расчетного срока, исходя из ожидаемой численности населения 3 520 чел. составит:

- легковых автомобилей – 176 × 3,52 = 620;

- грузовых автомобилей – 26 × 3,52 = 92.

Общее число автомобилей на расчетный срок, исходя из ожидаемой численности населения 3 890 чел. и коэффициента увеличения числа транспортных средств – 1,4, составит:

- легковых автомобилей – 176 × 3,89× 1,4 = 958;

- грузовых автомобилей – 26 × 3,89 × 1,4 = 142.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях промышленных зон.

Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения легкового автотранспорта, в соответствии с п. 3.5.136 «Нормативов…», принята для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, которое составит (исключая такси и ведомственные автомобили):

- на I период (расчетный парк легковых автомобилей):

- (220 - 5) × 0,8 × 3,52 =605;

- 605× 0,9 = 545;

- на расчетный период (расчетный парк легковых автомобилей):

  - (220 - 5) × 0,8 × 3,89 × 1,4 =937 ;

  - 937 × 0,9 = 843 машиномест.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

В генеральном плане населенного пункта в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов…» учтены мероприятия по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее, чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30%;

- на участках промышленных зон – 10%;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах общественного обслуживания – 15%;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15%.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены на I период и на расчетный период, соответственно:

- на территориях жилых кварталов (в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках):

- 605 × 0,3 = 182 машиномест;

- 937 × 0,3 = 281 машиноместо;

- на участках промышленных зон:

- 605 × 0,1 = 61 машиноместо;

- 937 × 0,1 = 94 машиномест;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания:

          - 605 × 0,15 = 91 машиноместо;

          - 937 × 0,15 = 141 машиноместо;

- в местах массового кратковременного отдыха:

- 605 × 0,15 = 91 машиноместо;

- 937 × 0,15 = 141 машиноместо.

6.1.8. Инженерная подготовка территории

На территории х. Елкин имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов II типа, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, наличие солончаков в восточной части населённого пункта и заболоченных участков, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов, проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населённого пункта;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- проведение рекультивации территории, занятой солончаками;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населённого пункта;

- проведение инженерных мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.).

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и её планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учётом следующих требований:

-сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

-обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться с поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

6.1.9. Основные показатели по схеме генплана х. Елкин

Табл. №36

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г | I этап расчетного срока, 2018 г. | Расчетный период 2030 г. (Проект изменений 2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 . | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 456,4 | 561,7 | 592,28 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 299,7 | 375,6 | 500,54 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | -многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | -индивидуальная усадебная застройка, | - " - | 299,7 | 375,6 | 500,54 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 7,8 | 17,7 | 14,24 |
|  | производственных зон; | - " - | - | - | 12,07 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 22,1 | 80,2 | 0,84 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 2,0 | 15,2 | 30,22 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | 4,5 | 20,3 | 7,82 |
|  | зон специального назначения; | - " - | - | 28,0 | 3,36 |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон. | - " - | 120,3 | 24,7 | 23,19 |
| 1.2. | Площади земель сельского населённого пункта территории общего пользования, | - « - | 144,4 | 118,1 | 118,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 2,0 | 15,2 | 15,2 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 22,1 | 78,2 | 78,2 |
|  | прочие территории общего пользования. | - " - | 120,3 | 24,7 | 24,7 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га | - | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития населённого пункта. | - " - | - | - | - |
| 2. | Население. | чел. | 3187 | 3520 | 3890 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 50,83 | 71,92 | 116,7 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | в индивидуальных усадебных и малоэтажных домах. | - " - | 50,83 | 71,92 | 116,7 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,95 | 20,43 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 135 | 135 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 432 | 467 | 467 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | - " - | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | - " - | - | - | - |
| 4.5 | Учреждения здравоохранения | объект | амбулатория | амбулатория | амбулатория |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 660 | 1167 | 1167 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 110 | 156 | 156 |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | - | 16 | 16 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства | мест | 450 | 450 | 450 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 пола спортзала | - | 600 | 600 |
|  |  | га плокостных сооружений | - | 2,9 | 2,9 |
| 4.11 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения социального обеспечения | - " - | 1 | 1 | 1 |
| 4.13 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - " - | 1 | 1 | 1 |

6.2. Генеральный план х. Кудинов

6.2.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Развитие населенного пункта предусматривает два основных вида градостроительной деятельности: совершенствование пространственной организации ранее застроенных территорий и освоение новых площадок, пригодных для строительства.

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2028 г. на 700 чел. (см. п. 4.3. пояснительной записки) и средний состав семьи – 3 чел., потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны, согласно п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит:

190 : 3 = 63 участка;

63 × 0,23 =14,5 га,

при условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит 72,18 га.

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№     ) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 3,99 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., в черте населенного пункта организуется рекреационная зона площадью 10,19 га.

В границы хутора включены участки производственных предприятий.

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится и составит 167,0 га.

Генеральным планом определены основные направления территориального развития населенного пункта, связанные, с одной стороны, с упорядочением сложившейся усадебной застройки и ликвидацией многочисленных пустырей, с другой стороны с формированием развитой производственной и коммунально-складской зон в восточной части хутора. Данные мероприятия позволят сформировать новые участки в жилых кварталах общей площадью 19,0 га на муниципальных землях, и определить территорию перспективного развития производства, в т.ч. малого, как наиболее оптимальную для развития сельского поселения.

Принятое направление территориального развития уточнит сложившиеся транспортные связи.

6.2.2. Функциональное зонирование

На сложившихся застроенных территориях населённого пункта и на площадках перспективного развития, решениями генерального плана выполнено градостроительное функциональное зонирование.

Зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Установлены рамочные условия использования территории х. Кудинов, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки и ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана населенного пункта зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику посёлка, сложившиеся особенности использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в проектируемых границах х. Кудинов:

- жилые – с застройкой малоэтажной индивидуальной с приусадебными участками;

- общественно-деловые – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-зрелищных, торговых и других объектов;

- рекреационные – включающие общепоселковые скверы, бульвары, лесопарковое озеленение зоны отдыха;

- зеленых насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы;

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- специального назначения – кладбища и т. д.

- иные виды функциональных зон - зоны территорий, требующих защиты и инженерной подготовки».

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

-  водоохранные зоны (50 м), устанавливаемые с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;

- зоны санитарной охраны, установленные в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

6.2.3. Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством всех существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны хутора в проектируемых границах.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок, под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки, площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 1040 человек, часть которых будет проживать в новых частях упорядоченных кварталов малоэтажной и индивидуальной жилой застройки усадебного. типа

Площадь приусадебных участков предусматривается до 0,15 га. В новых кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания. Часть перспективной жилой застройки предусматривается комплексной. Градостроительная емкость жилого района составит около 70 участков с домами общей площадью 8500 м2 (ориентировочно).

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выраженная в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также надстройке и достройке.

6.2.4. Развитие общественных зон

Одной из целей генерального плана является организация на территории сельского поселения, в его населенных пунктах четко дифференцированного многоступенчатого культурно-бытового и социального обслуживания населения. Реализация этого положения определяется с учетом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административному центру поселения – х.  Елкин, городскому округу «город Ростов-на-Дону».

Проектными предложениями предусматривается реконструкция общественного центра, с донасыщением его объектами общественного назначения непосредственно в жилых зонах.

Существующие общественные здания: средняя общеобразовательная школа с начальной школой, а также  магазины реконструируются, в соответствии с современными нормативными требованиями. На формируемых генеральным планом обособленных земельных участках проектируются: детское дошкольное учреждение на 35 мест, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), многофункциональный общественный центр, клуб с библиотекой и спорткомплекс.

Поскольку часть территории жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения будет вестись одновременно со строительством жилых зданий.

В приведенной ниже таблице представлен расчет учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»).

Расчетное количество – 1040 чел.

Табл. №37

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 34 | - | 1 – на 35 мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | 1 учебное место | 120 | 125 | 1 средняя школа на 204 места с начальной - сохраняется с реконструкцией | - |
| 3. | Учреждение здравоохранения | пос./см. 1 койка | по заданию органов здравоохранения | • | - | Фельдшерско-акушерский пункт |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 78 | - | 288 – при спорткомплексе |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 0,78 | - | 0,78 – при спорткомплексе |
| 5. | Клуб сельского поселения | 1 место | 75 | 78 | - | 78 - в многофункциональном общественном центре |
| 6. | Сельская массовая библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 4 | - | 4 -в многофункциональном общественном центре |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 312 | 120 – в 1 магазине и в 2 торгов. павильонах - сохраняется | 192 - в многофункциональном общественном центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 32 | - | в х. Верхнеянченков |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадочных мест | 40 | 42 | - | 42 – в многофункциональном общественном центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 4 | - | 4 – в в многофункциональном общественном центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,4 | - | в х. Елкин |
| 12. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 1 | - | 1 – на территории промзоны |
| 13. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 0,5 | - | в х. Елкин |
| 14. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 0,2 | - | в х. Елкин |
| 15. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 0,1 | - | в х. Елкин |
| 16. | Объекты социального обеспечения | объект | - | в соответствии с заданием на проектирование | - | - |

Обслуживание объектами общественного назначения 3 ступени (эпизодическое обслуживание) и, частично, 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в административном центре района – ст. Багаевская, а также в областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.2.5. Организация производственной зоны

Генеральным планом сельского поселения для организации развитой производственной зоны х. Кудинов определена территория, расположенная восточнее существующей селитебной зоны хутора, отделенная от нее существующей лесополосой.

На участках, более приближенных к селитебной зоне, предусмотрено размещение предприятий IV и V класса санитарной опасности (с санитарно-защитными зонами 100 и 50 м соответственно). При формировании производственных зон генеральным планом учтены требования санитарных норм к их размещению по отношению к существующим и проектируемым селитебным зонам, а также наличие удобной транспортной связи - автодороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск».

Состав перспективных предприятий и их мощность определятся при последующих этапах проектирования с внесением соответствующих изменений в генеральный план. Часть территории предусматривается для размещения малых производственных предприятий.

6.2.6. Озеленение

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса населённого пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- создание благоустроенных рекреационных пространств;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории х. Кудинов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостного природного комплекса проектируемой территории.

Поскольку в сложившейся структуре территории населенного пункта, а также, в силу особенностей характера рельефа, озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения всех составляющих элементов ландшафта в единый природный комплекс.

В хуторе генеральным планом предлагается создание двух небольших поселкового скверов, а также, линейного озелененного пространства вдоль ручья, в центральной части хутора. Осуществление этих решений позволит довести уровень обеспеченности зелеными насаждениями общего пользования до 12 м2/чел.

В   восточной части населенного пункта предложена организация озеленённой санитарно-защитной зоны от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.

По периметру населенного пункта генеральным планом предусматривается высадка зеленых насаждений ветрозащитного назначения, которые наряду с существующими лесополосами обеспечат непрерывность системы озеленения.

Санитарно-защитные зоны предприятия должны быть озеленены разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.2.7. Транспортное и пешеходное движение

Мероприятия генерального плана по организации и совершенствованию системы транспортного и пешеходного движения непосредственно связаны с программой реконструкции автодорог регионального и  межмуниципального значения.

Данной программой, для обеспечения безопасности движения предусмотрена реконструкция съезда с автодороги«г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск», въезда в населенный пункт с восточной стороны, а также выезда на автодорогу с устройством соответствующих полос торможения и разгона. выполнит роль собирающей и распределяющей автомобильное  движение по внутрипоселковой транспортной сети.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, согласно которой определены:

- главные улицы населенного пункта с шириной в красных линиях до 30 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Школьная;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20 м с 2-полосным движением автотранспорта – ул. Колесникова, ул. Новая, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Проектом предложена также выборочная реконструкция сложившейся улично-дорожной сети хутора с расширением ширины улиц в соответствии с принятой градацией. Движение грузового автотранспорта по жилым улицам будет исключено.

Внутри жилой зоны организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания.

Генеральным планом определены места для постоянного и временного хранения автомобилей, как грузовых, так и легковых.

Согласно п. 3.5.43 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области» уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. Принят:

- легковых автомобилей – 220 (включая 5 служебных автомобилей);

- грузовых автомобилей – 32.

Учитывая, что объект проектирования – сельское поселение, принимаем коэффициент – 0,8.

Таким образом, уровень автомобилизации на I период расчетного срока на 1000 чел. Составит:

- легковых автомобилей – 220 × 0,8 = 176;

- грузовых автомобилей – 32 × 0,8 = 26.

Общее число автомобилей на I период расчетного срока, исходя из ожидаемой численности населения 940 чел. составит:

- легковых автомобилей – 176 × 0,94 = 165;

- грузовых автомобилей – 26 × 0,94 = 24.

Общее число автомобилей на расчетный срок, исходя из ожидаемой численности населения 1040 чел. и коэффициента увеличения числа транспортных средств – 1,4, составит:

- легковых автомобилей – 176 ×  1,04 × 1,4 = 256;

- грузовых автомобилей – 26 × 1,04 × 1,4 = 38.

Хранение грузового автотранспорта будет осуществляться в гаражах и на открытых стоянках на территориях промышленных зон.

Обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения легкового автотранспорта, в соответствии с п. 3.5.136 «Нормативов…», принята для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, которое составит (исключая такси и ведомственные автомобили):

- на I период (расчетный парк легковых автомобилей):

- (220 - 5) × 0,8 × 0,94 = 162;

- 162 × 0,9 = 146

- на расчетный период (расчетный парк легковых автомобилей):

  - (220 - 5) × 0,8 × 1,04 × 1,4 = 250;

  - 250 × 0,9 = 225 машиномест.

Легковые автомобили будут «парковаться» на приусадебных участках индивидуальных жилых домов.

В генеральном плане населенного пункта в соответствии с п. 3.5.137 «Нормативов…» учтены мероприятия по организации открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей из расчета не менее, чем для 70 % расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в т. ч.:

- на территории жилых кварталов – 30%;

- на участках промышленных зон – 10%;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах общественного обслуживания – 15%;

- в местах массового кратковременного отдыха – 15%.

Таким образом, для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены на I период и на расчетный период, соответственно:

- на территориях жилых кварталов (в кварталах усадебной жилой застройки –  на приусадебных участках):

- 162 × 0,3 = 49 машиномест;

- 250 × 0,3 = 75 машиномест;

- на участках промышленных зон:

- 162 × 0,1 = 16 машиномест;

- 250 × 0,1 = 25 машиномест;

- на территориях общепоселкового центра и в подцентрах обслуживания:

          - 162 × 0,15 = 25 машиномест;

          - 250 × 0,15 = 38 машиномест;

- в местах массового кратковременного отдыха:

- 162 × 0,15 = 25 машиномест;

- 250 × 0,15 = 38 машиномест.

6.2.8. Инженерная подготовка территории

На территории х. Кудинов имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов II типа, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, заболоченность территории в районе ручья, в центральной части хутора, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов, проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населённого пункта;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в производственной зоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в ближайшие водоемы, за пределами населённого пункта;

- проведение инженерных мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и её планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учётом следующих требований:

- сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

- обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться с поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

6.2.9. Основные показатели по схеме генплана х. Кудинов

Табл. № 39

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г | I этап расчетного срока, 2018 г. | Расчетный период 2030 г. (Проект изменений 2020). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 . | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, | га | 134,6 | 153,8 | 167,00 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 75,2 | 94,2 | 147,38 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка; | - " - | - | - | - |
|  | индивидуальная усадебная застройка, | - " - | 75,2 | 94,2 | 147,38 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 0,7 | 4,1 | 4,69 |
|  | производственных зон; | - " - | - | - | - |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 7,7 | 30,9 | - |
|  | рекреационных зон; | - " - | 0,6 | 14,3 | 10,19 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | - | 3,5 | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | 1 | 4,5 | 1,19 |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон. | - " - | 49,4 | 2,3 | 3,55 |
| 1.2. | Площади земель сельского населённого пункта территории общего пользования, | - " - | 57,7 | 41,4 | 41,4 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 0,6 | 14,3 | 14,3 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 7,7 | 24,8 | 24,8 |
|  | прочие территории общего пользования. | - " - | 49,4 | 2,3 | 2,3 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га |  | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития населённого пункта. | - " - |  |  |  |
| 2. | Население. | чел. | 852 | 940 | 1040 |
| 3. | Жилищный фонд. |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 13,59 | 19,23 | 31,20 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | в индивидуальных усадебных домах. | - " - | 13,59 | 19,23 | 31,20 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,95 | 20,46 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 35 | 35 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | 204 | 204 | 204 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | - " - | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | - " - | - | - | - |
| 4.5 | Учреждения здравоохранения | объект | ФАП | ФАП | ФАП |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 60 | 312 | 312 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 42 | 42 |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | - | 4 | 4 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства | мест | - | 78 | 78 |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 пола спортзала | - | 288 | 288 |
|  |  | га плоскостных сооружений | - | 0,78 | 0,78 |
| 4.11 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения социального обеспечения | - " - | - | - | - |
| 4.13 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - " - | - | - | - |

6.3. Генеральный план х. Верхнеянченков

6.3.1. Обоснование территориального развития населенного пункта

Генеральным планом учтена вся сложившаяся планировочная структура и даны предложения по ее оптимизации и дальнейшему формированию, определены направления и территории перспективного развития населенного пункта. Учитывая предполагаемый рост населения к 2028 г. на 80-90 чел. (см. п. 4.3. пояснительной записки) и средний состав семьи – 3 чел., потребность в дополнительной территории для развития селитебной зоны, согласно п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит:

84 : 3 = 28 участков;

28 × 0,23 =6,44 га,

при условии площади каждого нового приусадебного участка до 0,15 га

С учетом планировочного упорядочения сложившихся жилых кварталов, увеличение площади жилой зоны составит 44,87 га.

Согласно расчета потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания (табл.№     ) площадь общественно-деловых зон увеличивается на 4,61 га.

Для обеспечения населения нормативной площадью зеленых насаждений общего пользования – 12 м2  на чел., в черте населенного пункта организуется рекреационная зона площадью 3,9 га.

В границы хутора включены участки производственных предприятий.

Общая площадь населенного пункта в проектируемых границах увеличится и составит 189,04 га.

Генеральным планом определены основные направления территориального развития населенного пункта, связанные, с одной стороны, с упорядочением сложившейся усадебной застройки и ликвидацией многочисленных пустырей, с другой стороны с формированием развитой производственной и коммунально-складской зон в восточной части хутора. Данные мероприятия позволят сформировать новые участки в жилых кварталах общей площадью 19,0 га на муниципальных землях, и определить территорию перспективного развития производства, в т.ч. малого, как наиболее оптимальную для развития сельского поселения.

Принятое направление территориального развития уточнит сложившиеся транспортные связи.

6.3.2. Функциональное зонирование

На сложившихся застроенных территориях населённого пункта и на площадках перспективного развития, решениями генерального плана выполнено градостроительное функциональное зонирование.

Зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Установлены рамочные условия использования территории х. Верхнеянченков, обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки и ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе генерального плана населенного пункта зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает градостроительную специфику населенного пункта, сложившиеся особенности использования его земель, инвестиционные предложения и характер собственности отдельных участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

В состав ограничений на использование территории входят: охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП и др.); зоны санитарной охраны. Вышеуказанные зоны установлены как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.

Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в проектируемых границах х. Верхнеянченков:

- жилые – с застройкой малоэтажными индивидуальными домами с приусадебными участками;

- общественно-деловые – включающие участки объектов социального и культурно-бытового обслуживания;

- рекреационные – включающие сквер, бульвар, лесопарковое озеленение зоны отдыха;

- производственные – включающие территории коммунально-складских производств;

- зоны сельскохозяйственного использования, в состав которых включены: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения;

- иные виды функциональных зон - зоны территорий, требующих защиты и инженерной подготовки.

- зеленых насаждений специального назначения, включающих санитарно-защитные зоны, шумо- и ветрозащитные лесополосы;

- инженерной и транспортной инфраструктуры – линейных сооружений и отдельных объектов;

- специального назначения – кладбища и т. д.

Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений на использование территорий, в состав которых включены следующие:

- зоны санитарной охраны, установленные в целях защиты санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения.

6.3.3. Реконструкция и развитие жилых зон

Генеральным планом предусмотрено сохранение с реконструкцией и благоустройством существующих жилых кварталов с одновременным упорядочением сложившейся планировочной структуры и определением красных линий кварталов. Эти мероприятия предусмотрены для всей сложившейся жилой зоны хутора.

Планировочные мероприятия по упорядочению границ кварталов в указанных пределах не нарушат прав собственников земельных участков.

Освоение новых площадок под жилую застройку определено исходя из планируемой численности населения, предусмотренного типа застройки и площади приусадебных участков для малоэтажной индивидуальной застройки.

Планируемая численность населения на расчетный срок составит 460 человек, часть которых будет проживать в новых кварталах усадебной жилой застройки, формируемых в сложившейся планировочной структуре.

Площадь приусадебных участков в кварталах индивидуальной усадебной жилой застройки предусматривается от 0,15 га. В этих кварталах предполагается как постоянное проживание, так и использование жилых домов для сезонного, дачного проживания.

Вся перспективная жилая застройка предусматривается комплексной. Градостроительная емкость кварталов малоэтажной усадебной застройки составит около 30 участков с домами с ориентировочной общей площадью 3600 м2.

При этом будет продолжать осуществляться реконструкция сложившейся жилой застройки, выраженная в сносе ветхого жилья и замены его современным, благоустроенным, а также в надстройке и достройке.

6.3.4. Развитие общественных зон

Одной из целей генерального плана является организация на территории населенного пункта культурно-бытового и социального обслуживания населения с учетом принятой многоступенчатости обслуживания по поселению. Реализация этого положения определяется с учётом местоположения населенного пункта, в т. ч. по отношению к административным центрам поселения и района, а также к городскому округу «г. Ростов-на-Дону».

Проектными предложениями решено сформировать новый общественный центр, который будет осуществлять повседневное и периодическое обслуживание.

В общественном центре проектируются: детский сад на 15 мест, многофункциональный общественный мини-центр, рыночный и спортивный комплексы, фельдшерско-акушерский пункт.

Поскольку часть территории новой жилой застройки предполагается комплексного освоения, строительство объектов общественного назначения, будет вестись одновременно со строительством объектов общественного назначения.

В приведённой ниже таблице представлен расчёт учреждений и предприятий обслуживания.

Расчет учреждений и предприятий обслуживания

(согласно прил. 8 «Нормативов градостроительного проектирования

городских округов и поселений Ростовской области»)

Расчетное количество – 460 чел.

Табл. № 40

| № п/п | Объект | Единица измерения | Расчетная норма на 1000 чел. | Треб. по расч. | Имеется и как используется | Проектируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Детское дошкольное учреждение | 1 место | 32 | 15 | - | 1 – на 15 мест |
| 2. | Общеобразова- тельная школа | 1 учебное место | 120 | 55 | - | 55 мест – в СОШ х. Кудинов |
| 3. | Учреждение здравоохранения | объект | по заданию органов здравоохранения | • | - | Фельдшерско-акушерский пункт |
| 4. | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 общей площади пола (для закрытых сооружений) | 75 | 35 | - | 300 – при спорткомп- лексе |
|  |  | га (для плоскостных сооружений) | 0,75 | 0,4 | - | 0,5 – при спорткомплексе |
| 5. | Клуб | 1 место | 75 | 35 | - | 35 мест – в проектир. клубе в х. Кудинов |
| 6. | Библиотека | тыс. ед. хранения | 4,0 | 2,0 | - | 2,0 – в проектир. библ. в х. Кудинов |
| 7. | Торговый центр | м2 торг. площади | 300 | 138 | 60 – в 1 магазине сохраняется; | 100- в многофункциональном общественном мини-центре |
| 8. | Рыночный комплекс розничной торговли | м2 торг. площади | 30 | 14 | - | 1000 – в составе розничного рынка |
| 9. | Предприятия общественного питания | количество посадочных мест | 40 | 19 | - | 20– в многофункциональном общественном мини-центре |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания населения | 1 рабочее место. | 4 | 2 | - | 2 – в многофункциональном общественном мини-центре |
| 11. | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | 0,4 | 0,2 | - | в х. Елкин |
| 12. | Жилищно-эксплуатационные конторы | 1 объект | 1 на 20 тыс. жителей | 0,02 | - | - |
| 13. | Отделение (филиал) банка | раб. место | 0,5 на 1 тыс. жителей | 0,2 | - | в х. Елкин |
| 14. | Отделение связи | 1 объект | 1 на 6 тыс. жителей | 0,08 | - | в х. Елкин |
| 15. | Юридические консультации | 1 юрист-адвокат | 1 на 10 тыс. жителей | 0,05 | - | в х. Елкин |
| 16. | Объекты социального обеспечения | объект | - | в соответствии с заданием на проектирование | - | - |

Примечание: * - учащиеся будут обучаться в средней общеобразовательной школе в х. Кудинов.

Обслуживание объектами общественного назначения 1 ступени (эпизодическое обслуживание) и, частично, 2 ступени (периодическое обслуживание) будет осуществляться в административном центре района – ст. Багаевская, а также в областном центре – г. Ростове-на-Дону.

6.3.5. Организация производственных зон

Генеральным планом сельского поселения для х. Верхнеянченков предусматривается единая с х. Кудинов производственная зона, размещаемая восточнее (см. п. 6.2.5).

6.3.6. Озеленение

Мероприятиями, определёнными генеральным планом по восстановлению и созданию единой системы зеленых насаждений населенного пункта являются:

- сохранение, рациональное использование и обогащение сложившегося природного ландшафта;

- сохранение и увеличение площадей зеленых насаждений для улучшения экологической обстановки в населенном пункте;

- обеспечение нормативных требований по озеленению территории х. Верхнеянченков, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;

- формирование целостной системы природного комплекса на территории населенного пункта.

Поскольку в сложившейся структуре хутора Верхнеянченков отсутствуют зеленые насаждения общего пользования, генеральным планом предложено формирование и благоустройство пространства сквера в районе проектируемого общественного центра. По периметру населённого пункта устраиваются ветрозащитные лесополосы.

Ветрозащитные лесополосы озеленяются разновысокими деревьями и кустарниками – породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными качествами – для создания надежных биологических барьеров (фильтров), значительно снижающих негативное влияние ветра, пыли и т.п. на жилую застройку.

В восточной части хутора на основе существующей лесополосы организуется санитарно-защитная зона от проектируемой производственной зоны.

Таким образом, формируется «зеленый каркас», объединяющий все составляющие элементы ландшафта.

В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природного комплекса должны приблизить его к эколого-градостроительным нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия проживания населения.

6.3.7. Транспортное и пешеходное движение

Мероприятия генерального плана по организации и совершенствованию системы транспортного и пешеходного движения непосредственно связаны с программой реконструкции автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

Данной программой, для обеспечения безопасности движения предусмотрена реконструкция съезда с автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск», въезда в населенный пункт, а также выезда на автодорогу с устройством соответствующих полос торможения и разгона. Эта межмуниципальная автомобильная дорога ММ 61-80 – подъезд от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск» к х. Елкин выполнит роль собирающей и распределяющей автомобильное  движение по внутрипоселковой транспортной сети.

Генеральным планом выполнена дифференциация сложившейся и проектируемой поселковой транспортной сети, согласно которой определены:

- главные улицы населенного пункта с шириной в красных линиях до 30 м с 2-3-полосным движением автотранспорта – ул. Школьная, ул. Комиссарова;

- основные улицы в жилой застройке с шириной в красных линиях до 20 м с 2-полосным движением автотранспорта – пер. Мирный, пер. Садовый, пер. Степной, а также ряд проектируемых улиц, которые свяжут центр населенного пункта с новыми жилыми кварталами;

- второстепенные улицы в жилой застройке и проезды. Их ширина в красных линиях составит от 10 до 16 м.

Внутри жилой зоны организованы рациональные маршруты пешеходного движения, связывающие жилую застройку с объектами культурно-бытового обслуживания микрорайонного и общепоселкового значения.

Генеральным планом определено, что места постоянного и временного хранения автомобилей будет осуществляться на приусадебных участках.

6.3.8. Инженерная подготовка территории

На территории х. Верхнеянченков имеют место неблагоприятные физико-геологические процессы и явления, выраженные в просадочности грунтов II типа, образовании стихийных водотоков, вызывающих эрозию почвы, а также, в ряде случаев – наличие неспланированных участков, с выемками, насыпями и т. п.

В целях защиты проектируемой территории от названных факторов, проектом предусмотрен ряд мероприятий по инженерной защите. Принятые решения подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования.

В частности, предусмотрены следующие мероприятия:

- организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов на проезжие части улиц и, далее – вдоль проезжих частей улиц и проездов, а также – по кюветам ниже по рельефу, за пределы населённого пункта;

- организация отвода поверхностных вод с помощью устройств дополнительных водовыпусков по укрепленным ниже по естественному рельефу, ж/б лоткам;

- устройство ливневой канализации при устройстве производственных площадок в промзоне, с очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа «Катрин» с последующим выпуском в пониженные места, за пределы населённого пункта;

- проведение инженерных мероприятий при освоении территорий с просадочными грунтами (укрепление грунтов, уплотнение, замена грунта и т. п.) на последующих стадиях проектирования.

Вертикальная планировка должна отвечать характеру намечаемого использования территории и её планировочной организации.

На последующих стадиях проектирования должна выполняться вертикальная планировка методом минимальных проектных уклонов и отметок по осям улиц и проездов с учётом следующих требований:

- сокращения до минимума объемов земляных работ, а также разности между объемами выемок и насыпей после подсыпки отдельных участков;

- обеспечения отвода поверхностных вод открытой сетью ливнестоков по кюветам проезжих частей, а также вдоль бордюров с выпуском в пониженные места.

Рельеф местности схемой вертикальной планировки, в основном, сохраняется.

Максимальная подсыпка на уличных водоразделах не должна превышать 0,5 м. Водоотвод с тротуаров улиц должен проектироваться с поперечным уклоном к бордюрам проезжих частей.

Перечисленные инженерные мероприятия позволят ликвидировать, а в ряде случаев уменьшить отрицательные природные и техногенные процессы, что будет способствовать благоустройству территории в целом.

6.3.9. Основные показатели по схеме генплана х. Верхнеянченков

Табл. № 41

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2008 г | I этап расчетного срока, 2018 г. | Расчетный период 2030 г. (Проект изменений 2020) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 . | Территория |  |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 70,2 | 130,6 | 133,69 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |
|  | жилых зон, | га | 35,5 | 58,4 | 80,37 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | многоэтажная и среднеэтажная застройка | - " - | - | - |  |
|  | индивидуальная усадебная застройка, | - " - | 35,5 | 58,4 | 80,37 |
|  | общественно-деловых зон; | - " - | 0,01 | 3,5 | 4,62 |
|  | производственных зон; | - " - | - | - | 28,13 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур; | - " - | 4,4 | 23,4 | 12,68 |
|  | рекреационных зон; | - " - | 2,8 | 6,6 | 7,04 |
|  | зон сельскохозяйственного использования; | - " - | - | 1,5 | - |
|  | зон специального назначения; | - " - | - | 6,7 | 1,01 |
|  | режимных зон; | - " - | - | - | - |
|  | иных зон. | - " - | 27,5 | 30,5 | - |
| 1.2. | Площади земель сельского населённого пункта территории общего пользования, | - " - | 34,7 | 51,8 | 29,8 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования; | - " - | 2,8 | 6,6 | 6,6 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади; | - " - | 4,4 | 14,7 | 17,9 |
|  | прочие территории общего пользования. | - " - | 27,5 | 30,5 | 5,3 |
| 1.3 | Из общей площади земель сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории, болота и т.п.). | га |  | - | - |
| 1.4 | Из общей площади земель поселения территории резерва для развития населённого пункта. | - " - |  |  |  |
| 2. | Население. | чел. | 376 | 420 | 460 |
| 3. | Жилищный фонд: |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего, | тыс. кв.м общей площади квартир | 6,0 | 8,5 | 13,8 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: | тыс. кв.м |  |  |  |
|  | в многоэтажных домах; | - " - | - | - | - |
|  | в индивидуальных усадебных домах. | - " - | 6,0 | 8,5 | 13,8 |
| 3.3. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир. | кв.м / чел. | 15,95 | 20,0 | 30,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | мест | - | 15 | 15 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | уч-ся | - | 55 в х. Кудинов | 55 в х. Кудинов |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | - " - | - | - | - |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | - " - | - | - | - |
| 4.5 | Учреждения здравоохранения | объект | ФАП | ФАП | ФАП |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли | м2 торг. площади | 60 | 138 | 138 |
| 4.7. | Предприятия общественного питания | пос. мест | - | 19 | 19 |
| 4.8. | Предприятия бытового обслуживания населения | раб. место | - | 2 | 2 |
| 4.9. | Учреждения культуры и искусства | мест | - | 35 в клубе х. Кудинов | 35 в клубе х. Кудинов |
| 4.10 | Физкультурно-спортивные сооружения | м2 пола спортзала | - | 300 | 300 |
|  |  | га плоскостных сооружений | - | 0,5 | 0,5 |
| 4.11 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | объект | - | - | - |
| 4.12 | Учреждения социального обеспечения | - " - | - | - | - |
| 4.13 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | - " - | - | - | - |

# 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» разработан для реализации генерального плана Елкинского сельского поселения Багаевского района, а именно:

- с целью определения возможности территориального планирования, с учетом экологической ситуации в районе размещения, а также социально-экономического развития территории;

-  выявления условий рационального использования природных ресурсов;

- определения источников вредного воздействия, расположенных на территории поселения на окружающую среду;

- выработке мероприятий, направленных на обеспечение предотвращения ухуд-         шения состояния природной среды;

- оценки возможного ущерба природной среде от планируемых мероприятий по территориальному планированию.

7.1. Охрана атмосферного воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется величиной атмохимической нагрузки, ландшафтными особенностями территории и климатическими факторами.

На рассматриваемой территории расположены и планируются к дальнейшему размещению производственные предприятия скотоводческо-зернового направления, а также, малые предприятия по производству мебели, металлоконструкций, дорожному сервису и т.п.

Основными загрязняющими веществами от производств существующих и проектируемых предприятий, автомобильного транспорта, сгорания газа и твердого топлива будут являться: азота диоксид, азота оксид, диоксид серы, оксид углерода, бензин, пыль комбикормовая, сажа, керосин, бензопирен, пыль древесная, пыль меховая, пыль хлопковая,  пыль мучная, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния, взвешенные вещества, микроорганизмы, пыль зерновая, акроэлин, кислота уксусная и т.д.

За последние три года в районе, согласно данным статистики, отмечается тенденция к уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Планировочные предложения настоящего проекта не противоречат Закону об охране окружающей среды.

Дальнейшее развитие производства Елкинского сельского поселения, в основном, будет базироваться на действующих предприятиях, и дальнейшем их развитии.

По прогнозным данным, в ближайшие несколько лет ожидается рост объема продукции пищевых производств. На расчетный период производство сельского поселения будет развиваться по следующим направлениям:

- Ускоренное развитие животноводства;

- Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе;

- Содействие развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Строительство крупных производственных предприятий на территории поселения не намечается.

Для успешного развития производства с учётом экологических требований, энерго-и ресурсосбережения, генеральным планом призвано обеспечить выполнение комплекса природоохранных мероприятий.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна территории поселения основываются на следующих положениях:

- Решение экономических проблем производственных предприятий, с чем связаны выбросы в атмосферу - высокая степень износа основных фондов предприятий, низкий технологический уровень большинства предприятий, не достаточные темпы замены устаревшего, изношенного оборудования и внедрения передовых технологий.

- Необходимость развития современных высокотехнологичных и менее энергоемких производств.

- Прирост тепловых мощностей энергоснабжения должен обеспечиваться, в основном, за счет газа.

- В перспективе - использование для производства электроэнергии возобновляемых источников энергии и, в первую очередь, солнечной энергии.

Мероприятия по оздоровлению воздушного бассейна территории поселения сводятся к следующему:

По производству:

-  реконструкция предприятий с обязательным внедрением передовых технологий на современном оборудовании;

-  организация высококачественной переработки сельскохозяйственного сырья (в т.ч. производства овощных консервов);

- ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна.

Другие организационные мероприятия:

- максимальное озеленение поселковых территорий, в том числе санитарно-защитных зон;

- улучшение рекреационных условий проживания населения путем сохранения и создания зеленых зон, что имеет важнейшее значение для улучшения экологической обстановки и создания более привлекательного облика поселков;

- ликвидация маломощных неэффективных котельных, работающих на угле;

- использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- использование в перспективе, нетрадиционных источников энергии (ветровой, солнечной);

В качестве основных санитарно-гигиенических, противоэпидемиологических и оздоровительных мероприятий проектом предусматривается:

1. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

Для обеспечения нормируемых санитарно-защитных зон предусматриваются следующие мероприятия:

- ликвидация стационарных и неорганизованных источников загрязнения атмосферного воздуха, оказывающих влияние на жилую застройку.

- внедрение пылегазоочистки

2. Организация санитарно-защитных зон (СЗЗ) от объектов:

- сельскохозяйственного производства;

- коммунально-бытовых (кладбищ, скотомогильника, канализационных очистных сооружений).

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов, в соответствии с давлением и диаметром труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

На первом этапе реализации проекта необходимо выполнение мероприятий:

-     перевод на газовое топливо котельных;

-     газификация предприятий;

-   реконструкция и строительство новых систем газоочистки с доведением её эффективности до 99%;

-  разработка проектов предельно-допустимых выбросов производственных предприятий;

-  повышение уровня отчётности с доведением до 100% на промышленных предприятиях, осуществляющих выбросы в атмосферу.

По транспорту

Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог поселения:

-     доведение технического уровня существующих автомобильных дорог в соответствии с ростом интенсивности движения;

-       реконструкция автомобильной дороги регионального значения Р 61-4.1 «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») - г. Семикаракорск - г. Волгодонск»;

-       частичный перевод автотранспорта на газовое топливо.

При разработке проектной документации на всех стадиях градостроительного проектирования необходимо осуществлять проведение оценки состояния и прогноз изменения качества атмосферного воздуха в результате реализации проектных решений  путем расчетов уровней загрязнения атмосферы от совокупности всех видов источников загрязнения, с учетом рельефа, планировочной организации и микроклиматических условий рассматриваемой территории.

7.2 Охрана геологической среды

Вся территория Елкинского сельского поселения расположена в пределах Нижнедонской аллювиальной террасовой равнины, объединяющей пойму и комплекс надпойменных террас, морфологически по-разному выраженных в рельефе.

Территория Елкинского поселения относится к территориям ограниченно благоприятным для строительства. С поверхности она сложена, большей частью, покровными суглинками, обладающими просадочными свойствами и относящимися к первому типу просадочности, хотя локально на данной территории встречаются суглинки и второго типа просадочности. Факторами, осложняющими строительство, служат не только просадочные явления,но и эрозионные процессы.

В пределах рассматриваемой территории кроме просадочных процессов получили развитие процессы плоскостного смыва и в незначительной степени овражно-балочная эрозия.

Планировка и застройка территории должна осуществляться на основе инженерно-геологического районирования территории и сопоставительной оценки районов по степени благоприятности для градостроительного освоения с учетом прогноза изменения геологической среды строительства и эксплуатации объектов. При строительстве и эксплуатации объектов различного назначения происходят изменения рельефа, нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий. Нарушение параметров поверхностного стока и гидрогеологических условий территории выражаются в повышении или в понижении уровня грунтовых вод, в изменении их химического состава, перемещении областей питания и разгрузки подземных вод. Изменение состояния и свойств грунтов происходит в результате передачи нагрузок от сооружений, загрязнения грунтов различными веществами, при их увлажнении или обезвоживании, термическом воздействии. Эти изменения приводят к снижению прочностных характеристик грунтов, требуют специальных мероприятий по стабилизации и упрочнению оснований и фундаментов сооружений. Экзогенные геологические процессы при строительстве различных объектов могут активизироваться и требуют проведения определенных защитных мероприятий. Активизация этих процессов зависит от особенностей рельефа, геологического строения территории, гидрогеологических условий, параметров сооружений и характера их размещения на местности. Мероприятия по инженерной защите и подготовки территории разрабатываются в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 2.01.15-90, СНиП 11-02-96).

7.3. Охрана и рациональное использование почвенного слоя

Территории Елкинского сельского поселения свойственно преобладание аллювиальных луговых почв, расположенных в пойме Дона. Профиль этих почв заметно прогумусирован (особенно в слоях суглинистого аллювия), главным образом, за счет остаточного (аллювиального) гумуса, содержащегося в самом почвообразующем аллювии. Мощность гумусового горизонта составляет 60 - 100см.

Кроме интразональных почв на рассматриваемой территории представлены и два подтипа зональных почв: черноземы обыкновенные и черноземы южные, относящиеся к восточно-европейской фации.

Черноземы Багаевского района относятся к мощным (80-120см.) и среднемощным (60-80см.) видам. По запасам гумуса эти черноземы относятся к средне - и высокообеспеченным почвам.

Основными причинами развития эрозионных процессов являются, прежде всего, высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв без соблюдения почвозащищающих технологий, увеличение удельного веса пропашных культур.

К дегумификации земель, увеличению щелочности и карбонатности почв также приводят и недостаточное внесение органических и минеральных удобрений, несоблюдение структуры посевных площадей.

Земли сельского поселения относятся к I-му классу, то есть к землям с удовлетворительной степенью деградации – доля деградированных земель от общей площади составляет до 30 % .

Наиболее сильно развиты процессы засоления (до 20 % от площадипоселения). Имеются, также смытые почвы (4,5%), переувлажненные (5%) и нарушенные (0,1%).  Водная эрозия - процесс смыва и размыва почвы и пород поверхностным стоком временных водных потоков, возникающих главным образом в результате таяния снега или дождевых осадков. В естественных условиях почвообразование и эрозионный смыв сбалансированы, а плодородие почв стабилизировано. Степень эродированности распаханных почв зависит от расчлененности рельефа, характера выпадения и количества осадков и, что очень важно, нарушения норм ведения сельскохозяйственной деятельности.

При смыве 30-сантиметрового слоя чернозема с одного гектара теряется 6 т азота, 38 т фосфора и более 31 т калия. Для компенсации этой потери необходимо внесение (т): сульфата аммония – 29, суперфосфата – 23, калийной соли – 100. При эрозии почв запасы гумуса сокращаются на 26-30%, а на сильносмытых – на 61-65% по сравнению с неэродированными почвами. Содержание же азота и фосфора сокращается в 1,5-4 раза .

Смытые черноземы нуждаются в проведении противоэрозионных мероприятий по борьбе с водной эрозией. При создании водорегулирующих лесополос и полосном размещении посевов поперек склона необходимо учитывать особенности размещения каждого конкретного участка с тем, чтобы противоэрозионные мероприятия по борьбе с водной эрозией не способствовали развитию ветровой эрозии. В частности нельзя допускать, чтобы направление водорегулирующих лесополос и межполосных пространств совпадало с направлением господствующих в данной местности эрозионно-опасных ветров.

Процессы переувлажнения почв, расположенных в плакорных водораздельных и склоновых условиях, в последние годы получили широкое распространение. Считается, что процессы заболачивания вызываются естественными и антропогенными факторами. К антропогенным факторам относят различные техногенные мероприятия (строительство дорог в насыпях, сооружение дамб и прудов, водохранилищ и каналов, проведение планировок, обработка почву тяжелой техникой и т.п.), которые значительно изменяют естественный природный фон и в первую очередь дренированность территорий.

На большей части территории Елкинского сельского поселения ветровая эрозия развита слабо, лишь на небольших площадях достигает средних значений. Но в процессе возделывания сельскохозяйственных культур обязательны мероприятия по предотвращению возможного проявления и развития эрозии. К важнейшим из них относятся совершенствование системы полезащитных лесополос, плоскорезная обработка почвы и полосное размещение паров, пропашных и других культур с озимыми зерновыми или многолетними травами поперек эрозионно-опасных ветров. Ширина полос на неэродированных почвах 120-150м, на слабодефлированных – 100-120м, среднедефлированных – 75-100м. На пастбищных участках мероприятия по борьбе с ветровой эрозией на неэродированных и слабодефлированных почвах сводятся, в основном, к использованию их в системе пастбищеоборота, а на сильносбитых пастбищах с изреженным травостоем кормовых трав – к поверхностному или коренному улучшению. На среднедефлированных почвах, кроме того, необходимо уменьшение пастбищной нагрузки, а коренное или поверхностное улучшение травостоя следует проводить полосами 100-150м.

Машинная деградация – комплекс вредных последствий массированного воздействия на почву ходовых систем машин и рабочих органов почвообрабатывающих орудий. Сюда входят переуплотнение почвы и истребление почвенных организмов, нарушение структуры, снос перемолотой земли водой и ветром. Только из-за переуплотнения урожай зерновых снижается на 20%, бесполезно расходуется до 40% минеральных удобрений и 18% горючего.

Для предотвращения уплотнения почв необходимо проводить обработку при низкой влажности на разную глубину, ограничивать количество проходов почвообрабатывающих орудий. Необходим повсеместный переход на легкую почвооберегающую технику и отказ от плужной обработки почв.

Из всего комплекса противоэрозионных мероприятий лесомелиоративные являются важнейшими, а в некоторых случаях и основными. Высокая стоимость их применения компенсируется быстрой окупаемостью и долговременностью действия в отличие от традиционных агротехнических мероприятий.

Выводы:

  - Высокая степень сельскохозяйственной освоенности земель, интенсивная обработка почв без соблюдения почвозащищающих технологий, увеличение удельного веса пропашных культур являются основными причинами деградации почв.

  - Доля деградированных земель составляет 28,1% от площади района. Наиболее сильно развиты в районе процессы водной эрозии, смытые почвы составляют 17,3%

  - Для эффективной борьбы с эрозионными процессами на территории Багаевского района необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий: организационно-хозяйственных, агротехнических и лесомелиоративных.

  - Из всего комплекса противоэрозионных мероприятий лесомелиоративные являются важнейшими.

Мероприятия по снижению загрязнения почв

Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды обитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного сырья и пищевых продуктов.

В результате проведенной комплексной эколого-геохимической оценки Багаевского района были получены данные по загрязнению почв тяжелыми металлами. Обстановка на рассматриваемой территории характеризуется как напряженная, то есть наличие в почвенном покрове 1-2 контаминантов (свинец, медь), причем площадь загрязнения достигает 50%, а уровень – 2 ПДК.

По показателям микробиологического загрязнения почвы в 2005году Багаевский район, в целом, отнесен к неблагополучным территориям – доля нестандартных проб составила 25% (Экономический вестник Дона).

Основным источником химического загрязнения почвы является деятельность человека:

- выбросы производственных предприятий,

- автотранспорт,

- средства химизации сельского хозяйства (ядохимикаты, удобрения),

- отходы производства и потребления.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

- организация учета агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность,

- контроль внесения минеральных удобрений, учитывая нормативы затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил;

- обезвреживание непригодных к применению и запрещенных пестицидов;

- территорию скотомогильника (в соответствии с п.5.6 «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» от 4 декабря 1995г. №13-7-2/469) должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8-1,4м и шириной не менее 1,5м с устройством вала из вынутого грунта;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом, организация мытья и дезинфекцию мусоросборных контейнеров;

- утилизация и захоронение отходов производства и потребления;

- создания вдоль автомобильных дорог пылезащитных лесных полос.

Выводы:

- По показателям загрязнения почв тяжелыми металлами обстановка, в целом, в Багаевском районе оценивается как напряженное;

- По показателям микробиологического загрязнения почвы район отнесен к неблагополучным территориям;

- Основным источником загрязнения почвы является деятельность человека,

- Для улучшения существующей ситуации необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

В дальнейшем, оценка состояния почв населенных мест должна проводиться в соответствии с действующими нормативными документами (СанПиН 42-128-4433-87, ГОСТ 17.4.3.06-86) и быть направлена на выявление участков устойчивого сверхнормативного загрязнения, требующих санации для соответствующих видов функционального пользования. При оценки состояния почв определяются: физико-химическое и микробиологическое загрязнение почвы; радиоактивность почвы; влияние загрязнения почвы на качество поверхностных и подземных вод; пылеобразующие свойства почвы; способность почвы к самоочищению. Параметры схемы снятия плодородного слоя почвы определяются технологией и графиком проведения строительных работ и для каждого объекта подготавливаются индивидуально.

7.4. Охрана поверхностных и поземных вод

В соответствии с современным гидрогеологическим районированием Елкинское сельское поселение расположено в Ергенинском артезианском бассейне.

Поверхностные воды поселения, представленные рекой Дон в северной части поселения, притоком Дона - рекой Сусат, рекой Подпольной и более мелкими ериками, способствуют развитию рыболовства.

Река Дон протекает по широкой долине, сложенной легко размываемыми осадочными породами.

Самоочищающая способность оценивается для р.Дон, как «высокая», а для остальных рек - «низкая».

В условиях, когда поверхностные воды являются основным источником водоснабжения населения, санитарное состояние водоёмов одна из главных проблем водохозяйственного комплекса.

В результате сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в реки поступает огромное количество загрязняющих веществ.

По данным статистики, в водоёмы района поступило в 2006г.  59614 тонн загрязняющих веществ.

По санитарному состоянию река Дон на территории района оценивается по III классу, как «умеренно загрязненная».

Причиной загрязнения вод является сброс сточных вод с полей орошения, расположенных по берегам рек и частично природно-почвенным происхождением. Почти по всем показателям загрязняющих ингредиентов наблюдается двукратное превышение ПДК для рыбохозяйственных водоёмов.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Актуальность проблемы охраны водных ресурсов продиктована всё возрастающей экологической нагрузкой как на поверхностные водные источники, так и на подземные водоносные горизонты, являющиеся источником питьевого водоснабжения и включает следующие аспекты:

-обеспечение населения качественной водой в необходимых количествах;

-рациональное использование водных ресурсов;

-предотвращение загрязнения водоёмов;

-соблюдение специальных режимов на территориях санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоёмов;

-действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

Основными документами, регулирующими отношения в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, в том числе и водных ресурсов, являются Закон РФ «Об охране окружающей среды», принятый 20.12.2001 г. и Водный кодекс РФ, принятый 03.07. 2005 г.

Питьевое водоснабжение

Как указывалось выше, район, в целом, не обеспечен в полной мере как поверхностными, так и качественными подземными водами, что является самым серьёзным фактором ограничения освоения этой территории

Программой «Обеспечение населения питьевой водой» предусматривается:

-  реконструкция водозабора в ст. Багаевская с каптажем подземных вод питьевого качества;

-   устройство водоразводящих сетей по территории района;

-  реконструкция децентрализованных водохозяйственных сооружений в населенных пунктах, в т.ч., Елкинского сельского поселения и обустройство их СЗЗ;

-   прокладка новых и ремонт ветхих водопроводных сетей.

Рациональное использование водных ресурсов включает внедрение комплекса мероприятий по экономии питьевой воды всеми потребителями – установка водоизмерительных приборов на всех сооружениях водоподачи, включая внедрение систем поквартирного учёта воды, замена напорно-регулирующей арматуры на разводящих сетях, ремонт водоподающих сетей.

Все водопользователи и водопотребители должны иметь лицензии на вид водопользования и объём изъятия из источника в соответствии с лимитом, установленным МПР РФ письмом № 44-61/1801, в котором определено:

-   водоснабжение осуществляется в пределах установленных лицензией лимитов;

-  водоотведение разрешается только по выпускам с качественным составом отводимых вод, соответствующим утвержденным ПДС или их поэтапному достижению при реализации водоохранных мероприятий по улучшению очистки сточных вод.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с решением вопроса строительства очистных сооружений. В 2007г. была принята «Областная целевая программа в области охраны окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010гг.» (утверждена 08.10.07г. №782-ЗС), где предусмотрены мероприятия по водным объектам в пределах района.

В области защиты территории и населения от вредного воздействия вод предусматривается проведение первоочередных противопаводковых мероприятий за счёт субсидий областного бюджета; перечень мероприятий формируется ежегодно.

В области охраны водных объёктов с целью улучшения среды обитания биоресурсов предусматривается разработка проектно-сметной документации и осуществление мероприятий по улучшению среды обитания биоресурсов.

Безопасность гидротехнических сооружений

В соответствии с Федеральным законом «О безопасности гидротехнических сооружений» постановлением Правительства Российской Федерации от 6.11.98г. №1303 утверждено «Положение о декларировании безопасности гидротехнических сооружений. Согласно Положению МПР России организует проведение декларирования безопасности гидротехнических сооружений поднадзорных объектов, аварии на которых могут привести к возникновению аварийных ситуаций.

Государственный надзор и контроль за состоянием и эксплуатацией ГТС поднадзорных МПР России осуществляет Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ростовской области, поднадзорных другим министерствам – Управление по технологическому и экологическому надзору по Ростовской области.

Ведение мониторинга за ГТС возложено на водопользователей и на эксплуатирующие организации, в состав наблюдений входят предпаводковые обследования, а также обследования специально созданными комиссиями по надзору за безопасной эксплуатацией.

Наблюдения за состоянием мелиоративных насосных станций осуществляется филиалами ФГУ «Управление «Облмелиоводхоз», специализированными службами по эксплуатации и ремонту с наличием специальной техники для выполнения земляных, водоотливных и монтажных работ.

Целевой программой предусмотрен капитальный ремонт ГТС, находящихся в муниципальной собственности, которыми являются все ГТС района, за счёт субсидий Федерального бюджета. Перечень объектов формируется ежегодно по мере необходимости проведения капитального ремонта ГТС.

Организация водоохранных зон.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» водоохранные зоны по рекам района установлены:

-    р. Дон, -200 м;

-    р. Сусат, имеющая важное рыбохозяйственное значение -200м;

-    остальные водотоки -100м

В соответствии с «Водным кодексом» в водоохранных зонах запрещается:

-    размещение мест захоронения отходов производства и потребления,

-   радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

-    движение и стоянка транспортных средств, за исключением  их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос запрещается:

-     распашка земель;

-     размещение отвалов размываемых грунтов;

-   выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних ла    герей, ванн.

Важнейшая роль водоохранных зон заключается в том, что они играют существенную роль в борьбе с эрозией, являются биостанционными для многих видов флоры и фауны, сохраняют интрозональные ландшафты и являются экологическими транзитными коридорами, связывающими природную экологическую сеть региона.

Для каждого водного объекта разрабатывается проектно-сметная документация ВЗ и ПЗП, в соответствии с которой осуществляется вынос проекта в натуру, изготавливаются и устанавливаются водоохранные и предупреждающие знаки, доводится до землепользователей режим пользования водным объектом и водоохраной зоной.

Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает:

-     защиту водного объекта от воздействия объектов-загрязнителей;

-     обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны;

-      проведение лесопосадок и залужение пашни;

-      упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования;

-      другие специальные мероприятия.

Перечень мероприятий определяются в проектах, которые должны быть разработаны в соответствии с нормативами и согласованы с природоохранными организациями.

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяется санитарными правилами и нормами.

Состояние и охрана подземных вод

В гидрогеологическом отношении территория Багаевского района расположена в пределах Азово-Кубанского артезианского бассейна.

По условиям залегания водоносных горизонтов северное крыло Азово-Кубанского бассейна делится на две части: открытую, в которой породы выходят на поверхность (правобережье р. Дон) и закрытую погруженную часть (левобережье р.Дона), где все водоносные комплексы, за исключением азово-кубанских и четвертичных, залегают под водоупорными скифскими глинами и не вскрываются эрозионной сетью. Слабоминерализованные воды встречаются только в водоносных комплексах надмайкопского этажа.

Основными с точки зрения водоснабжения являются водоносные комплексы отложений азово-кубанской серии, понтического и сарматского ярусов.

Водовмещающие породы представлены суглинками, опесчаненными глинами и песками с прослоями иловатых глин. Общая мощность водоносного горизонта достигает 69м. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0-3 до 6м. Дебиты скважин колеблются в пределах 0,0017-13,9л/сек. Минерализация воды чаще всего находится в пределах 1 -4г/л. Повышение минерализации наблюдается по направлению к дельте р.Дона. Подземные воды широко используются населением для хозяйственных целей, полива огородов и садов, в редких случаях для питья.

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиальных, аллювиально-делювиальных отложений развит в долинах рек и балках. Приурочивается к отложениям поймы I и II надпойменных террас. Водовмещающие отложения представлены песками, суглинками. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,2 до 10м и более. Водообильность горизонта невысокая, дебиты скважин не превышают 6,0л/сек. Минерализация подземных вод изменяется от 0,7 до 14,5г/л. Грунтовые воды используются для питья, водопоя скота и хозяйственных нужд.

Водоносный комплекс мэотических отложений верхнего миоцена распространен местами к югу от долины р.Дон. Подземные воды приурочены здесь к прослоям песков, песчаников и известняков среди глин. В подошве их залегают глинистые породы сармата. Мощность водовмещающих пород до 31м. Воды безнапорные, вскрываются на глубине порядка 47м, дебит скважин 1,3 – 2,5 л/сек. Воды имеют минерализацию 2,1 г/л. По составу сульфатные натриевые. В силу невыдержанного распространения воды мэотических отложений практического значения не имеют.

Водоносный комплекс сарматских отложений верхнего миоцена распространен практически повсеместно, водовмещающими породами служат  пески. Мощность водовмещаюших пород достигает 40м, всего водоносного комплекса может достигать 100м. Водообильность изменяется в широких пределах. Дебиты скважин от 0,12 до 9,7л/сек., колодцев 0,19-0,25л/сек. Воды комплекса имеют пеструю минерализацию и химический состав. Диапазон минерализации от 0,6 до 8г/л. Возрастает минерализация в юго-западном направлении (более 5г/л) по мере увеличения глубины залегания комплекса.

Подземные воды нижележащих водоносных горизонтов и комплексов для хозяйственно-питьевого водоснабжения не пригодны в виду значительной минерализации Благодаря наличию в них специфических компонентов йода и брома они представляют интерес для использования в бальнеологических целях.

Организация крупного централизованного водоснабжения за счет подземных вод на рассматриваемой территории  представляется вполне возможной, однако для вопроса водоснабжения за счет подземных вод необходимо проведение специальных гидрогеологических изысканий, включающих в себя детальную разведку запасов подземных вод с последующим их утверждением.

Минеральные воды

На территории района минеральные подземные воды имеют практически повсеместное распространение и приурочены ко всем стратиграфическим подразделениям.

Выделяются две основные группы минеральных вод: без специфических компонентов и свойств и воды специфического состава с биологически активными компонентами. Воды первой группы встречаются в водоносных горизонтах и комплексах азово-кубанских, понтических, сарматских и среднемиоценовых отложений. Минерализация вод изменяется от 1 до 10 г/л Состав вод гидрокарбонатно-сульфатный, хлоридно-сульфатный, гидрокарбонатно-хлоридный с различным сочетанием катионов.

Таким образом, на территории района на глубинах до 200-300м распространены подземные минеральные воды лечебного и питьевого назначения.

Минеральные воды второй группы – специфического состава (с биологически активными компонентами) залегают на еще большей глубине и приурочены к пелеогеновым, верхнее-нижнемеловым отложениям, а также к коре выветривания (подмайкопский гидрогеологический массив). Минерализация вод достигает больших величин до 100г/л. Такие воды могут иметь двойное применение: при многократном разбавлении до 10г/л они могут использоваться как питьевые, лечебно-столовые или лечебные (если концентрация брома или йода останется выше минеральных лечебных). В этом случае они сопоставляются с известными типами питьевых лечебных вод: Талицким (бромные), Хадыженским (йодные), Урс-Донским (борные). В неразбавленном виде или при небольшом разбавлении бромные, йодно-бромные, борные воды могут служить бальнеологическим средством лечения многих заболеваний. Оптимальной для наружных процедур считается минерализация 30-50г/л.

К богатству поселения можно отнести теплоэнергетические подземные воды. Воды залегают на глубинах от 1000 м. и глубже и имеют хлоридно-натриевый состав и весьма высокую минерализацию – от 38 до 10 г/дм3.

При целенаправленном их изучении необходимо учитывать, что они являются комплексным минеральным полезным ископаемым, использовать которое можно в  бальнеологических целях, а так же в качестве сырья для получения ценных химических элементов (брома, йода, бора, фтора, лития).

Поверхностные воды (атмосферные осадки) перед сбросом в открытые водоемы подлежат очистке с учетом требований Правил охраны поверхностных вод.

При проведении строительных работ необходимо проведение ряда мероприятий, минимизирующих отрицательное воздействие на поверхностные и подземные воды путем обустройства временных подъездных дорог в сторону противоположную от водных объектов, своевременная проверка  используемой в строительстве техники с целью предотвращения  возможных утечек масла и бензина и других загрязняющих веществ, отвод загрязненного поверхностного стока с территории в специальные накопители или очистные сооружения, устройство защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, устройство пристенных или пластиковых дренажей при строительстве зданий и сооружений с отводом дренажных вод в гидрографическую сеть или на очистные сооружения,  своевременное обеспечение вывоза строительных  и бытовых отходов, непосредственно после их образования.

7.5 Охрана окружающей природной среды при складировании (утилизации) промышленных и бытовых отходов

При разработке генерального плана предусмотрены мероприятия по сбору, удалению, захоронению, переработке промышленных и бытовых отходов. На последующих стадиях проектирования необходимо провести оценку возможного воздействия отходов проектируемой деятельности на компоненты окружающей природной среды дать их характеристику с указанием сырья и условий образования. Характеристика отходов должна содержать наименование мест образования, периодичность образования и способ удаления, класс опасности, количество, физико-химические свойства и способы дальнейшего использования отходов. Мероприятия по созданию экологически безопасных условий размещения и утилизации отходов разрабатываются комплексно (от системы сбора и транспортировки от источника их образования до места переработки, захоронения). Также разрабатываются мероприятия по предотвращению неконтролируемого вывоза токсичных отходов на полигоны ТБО и образования несанкционированных свалок.

Источниками образования твердых бытовых отходов (ТБО) являются ежедневная жизнедеятельность населения, работа предприятий, санитарная очистка и уборка населенных мест.

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз бытовых отходов с территории поселения с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов проектом намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТБО.

- для группы малоэтажных домов целесообразно организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые контейнеры с последующей перегрузкой в мусоровоз. Необходимо организовать площадки для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения отходов следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно Концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Сбор и вывоз ТБО предлагается осуществлять специализированным лицензированным предприятием с использованием спецтехники.

Расчет  годового объема твердого мусора по поселению выполняется  из условия

количества мусора, приходящегося на 1 жителя в год - 300 кг или 1,0 м3.

Таким образом, накопление мусора в год составит:

-по х. Елкин - 300  × 3 890 = 1167 000 кг, или 1167,0 т;

-по х. Кудинов – 300 × 1040 = 312 000 кг, или  312 т;

-по х. Верхнеянченков – 300 × 460 = 138 000 кг, или 138 т.

Общее количество твердого мусора по поселению составит :1167 +312 +138=

1167 +312 +138=1617 т.

Площадь полигона твердых бытовых отходов, необходимая для их утилизации, исходя из условия  потребности - 0,05 га на 1 тыс. тонн и трехлетнего накопления с последующим послойным трамбованием составит:

1617×3×0,05=0,25 га

На территории полигона ТБО в Багаевском сельском поселении необходимо выделение 0,25 га для складирования  мусора  Елкинского сельского поселения.

В населенных пунктах поселения необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отходов и смета на полигон.

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение его на обочинах проезжих частей улиц.

# 8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ

Корректировка границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства для внесения сведений о границах в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Уточнены границы населенных пунктов х. Елкин, х. Кудинов, х. Верхнеянченков согласно кадастровым планам территории с целью исключения пересечений с границами земельных участков, в том числе:

- из границ х. Кудинов исключены пересекающие границы населенного пункта земельные участки категорий: земли населенных пунктов с кадастровым номером 61:03:0600002:14, земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:03:0600002:274.

- в границы х. Елкин включены земельные участки Земли сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами 61:03:0600002:546, 61:03:0600002:545; Земли населённых пунктов с кадастровыми номерами 61:03:0600002:427, 61:03:0030153:1,  61:03:0030153:3.

- в границы х. Кудинов включены земельные участки Земли населённых пунктов с кадастровыми номерами ЕЗ:61:03:0030201:247, 61:03:0030201:321; ЕЗ:61:03:0030201:40, 61:03:0030201:43; 61:03:0030201:348; 61:03:0030201:219.

- в границы х. Верхнеяченков включены земельные участки категорий: Земли сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 61:03:0600002:388, Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики с кадастровым номером 61:03:0600002:426.

Перечень земельных участков, исключаемых из границ х. Кудинов

Табл. №42

| № | Кад.номер участка | Площадь, га | Адрес | Категория | Вид разрешенного использования | Планируемая цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:03:0600002:14 | 0,25 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Кудинов, 63-й км. а/д Ольгинская - Волгодонск | Земли населённых пунктов | Под АЗС | Под АЗС |
| 2 | 61:03:0600002:274 | 2,032 | Ростовская обл., р-н Багаевский | Земли сельскохозяйственного назначения | Под тракторную бригаду | Под тракторную бригаду |

Перечень земельных участков, включаемых в границы х. Елкин

Табл. №43

| № | Кад.номер участка | Площадь, кв.м | Адрес | Категория | Вид разрешенного использования | Планируемая цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:03:0030153:3 | 5000 | Ростовская область, Багаевский район, х. Елкин, ул. Тимирязева, 49 | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | 61:03:0030153:1 | 5040 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Елкин, ул. Тимирязева | Земли населённых пунктов | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3 | 61:03:0600002:427 | 9994 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Елкин, пер. Северный, 31-г | Земли населённых пунктов | Под административное пользование (стадион) | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 4 | 61:03:0600002:545 | 28012 | Ростовская область, р-н Багаевский, Ёлкинское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | Для садоводства |
| 5 | 61:03:0600002:546 | 20000 | Ростовская область, р-н Багаевский, Ёлкинское сельское поселение | Земли сельскохозяйственного назначения | Для садоводства | Для садоводства |

Перечень земельных участков, включаемых в границы х. Кудинов

Табл. №44

| № | Кад.номер участка | Площадь, кв.м | Адрес | Категория | Вид разрешенного использования | Планируемая цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕЗ:61:03:0030201:247; 61:03:0030201:321 | 1281 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Кудинов, пер. Малый, 3 | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | ЕЗ:61:03:0030201:40; 61:03:0030201:43 | 1403 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Кудинов, ул. Школьная, 44 | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства |
| 3 | 61:03:0030201:348 | 2275 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Кудинов, ул. Школьная, 8-б | Земли населённых пунктов | Под расширение личного подсобного хозяйства | Под расширение личного подсобного хозяйства |
| 4 | 61:03:0030201:219 | 1318 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Кудинов, ул. Школьная, 8 а | Земли населённых пунктов | для ведения личного подсобного хозяйства | для ведения личного подсобного хозяйства |

Перечень земельных участков, включаемых в границы х. Верхнеяченков

Табл. №45

| № | Кад.номер участка | Площадь, кв.м | Адрес | Категория | Вид разрешенного использования | Планируемая цель использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 61:03:0600002:388 | 6600 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Верхнеянченков | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения личного подсобного хозяйства | Для ведения личного подсобного хозяйства |
| 2 | 61:03:0600002:426 | 10066 | Ростовская обл., р-н Багаевский, х. Верхнеянченков, 61-км а/д Ольгинская-Волгодонск + 150 м на восток от пер. Мирный №29 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики | Под административное пользование (кладбище) | Под административное пользование (кладбище) |

Таким образом согласно Проекту площадь территории х. Елкин в установленных границах составит 592,28 га, х. Кудинов в установленных границах составит 167,0 га, площадь территории х. Верхнеянченков в установленных границах составит 133,69 га.

Площадь территории сельского поселения с учетом внесения изменения в границы Елкинского сельского поселения согласно Областного закона Ростовской области от 14 декабря 2004 года N 217-ЗС «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования "Багаевский район" и муниципальных образований в его составе» (в ред. Областного закона Ростовской области от 23.05.2017 N 1114-ЗС) составит 13799,64 га.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, планируемое развитие Елкинского сельского поселения при соблюдении выше перечисленных мероприятий и требований, не только не приведет к ухудшению окружающей природной среды рассматриваемой территории, а наоборот улучшит ее состояние и даст возможность к рациональному использованию территории.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Изменение площадей Елкинского сельского поселения

| N п/п | Площадь | Прирост На расчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | 1аяочередь | Расчетный период 2030г |  |  |
|  | Всего земель | 13670 | 13670 | 13799,64 | +122,6 |  |
|  | Общая площадь населенных пунктов | 661,2 | 846 | 892,97 | +231,77 |  |
|  | х. Елкин, в т.ч. | 456,4 | 561,7 | 592,28 | +135,88 |  |
| 1 | Промышленные объекты, га. | - | - | 12,07 | +12,07 |  |
| 2 | Общественные здания, га. | 7,8 | 17,7 | 14,24 | +6,44 | Строительство на 1ую очередь. Общественные здания и сооружения, S= 9,9га., из которой: S= 6,4 га. - пустыри в жилой застройке; S= 3,5 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 3 | Жилое строительство, га. | 299,7 | 375,6 | 500,54 | +200,84 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь застройки S=75,9 га., из которой:: S= 35,3 га. - пустыри в жилой застройке; S= 11,3 га. –земли ЛПХ; S= 29,3 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 4 | Коммунально-складское хозяйство, га. | 4,5 | 20,3 | 23,19 | +18,69 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь S= 15 га., из которой: S= 15 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 5 | Водные ресурсы, га. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - |  |
| 6 | Объекты малого предпринимательства, га. | - | 8,0 | 8,0 | +8,0 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь S= 8,0 га., из которой: S= 8,0 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 7 | Сооружения транспорта: | 2,7 км, 1,6 га 34,2 км, 20,5 га | 48,9 км, 29,3 га - | 48,9 км, 29,3 га - | 12 км, 7,2 га - | Строительство на 1ую очередь. Строительство новых и реконструкция старых автомобильных дорог, L= 12 км., S= 7,2 га. |
|  | - асфальтированные дороги, км. - грунтовые дороги, км. |  |  |  |  |  |
|  | - комплексы дорожного сервиса | - | - | - | - |  |
| 8 | Зеленые насаждения общего пользования, га. Фруктовые сады Огороды (ЛПХ) | 2,0 0,6 6,5 | 15,2 0,6 6,5 | 11,66 0,6 6,5 | +9,66 - - | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь зелени S= 13 га., из которой: S= 13га. - пустырь в черте населенного пункта; |
| 9 | Зеленые насаждения специального назначения Кладбище, га. | - 2,0 | 25,0 3,0 | 10,0 3,36 | +10,0 +1,36 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь зелени S= 25,0 га., из которой: S= 25,0 га - пустырь в черте населенного пункта; Общая площадь кладбища S= 1,0 га, из которой: S= 1,0 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 10 | Прочее, га. | 111,1 | 60 | 60 | -51 |  |
|  | х. Кудинов, в т.ч. | 134,6 | 153,8 | 167,00 | +32,40 |  |
| 1 | Промышленные объекты, га. | - | - | - | - |  |
| 2 | Общественные здания, га. | 0,7 | 4,1 | 4,69 | +3,99 | Строительство на 1ую очередь. Общественные здания и сооружения, S= 3,4 га., из которой: S= 3,4 га. - пустыри в жилой застройке; |
| 3 | Жилое строительство, га. | 75,2 | 94,2 | 147,38 | +72,18 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь застройки S=19,0 га., из которой:: S= 13,5 га. - пустыри в жилой застройке; S= 5,5 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 4 | Коммунально-складское хозяйство, га. | - | - | 3,55 | +3,55 |  |
| 5 | Водные ресурсы, га. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |  |
| 6 | Сооружения транспорта: | 1,0 км, 7,1 га 11,8 км, 0,6 га | 15,5 км, 9,3 га - | 15,5 км, 9,3 га - | 2,7 км, 1,6 га - | Строительство на 1ую очередь. Строительство новых и реконструкция старых автомобильных дорог, L= 2,7 км., S= 1,6 га. |
|  | - асфальтированные дороги, км. - грунтовые дороги, км. |  |  |  |  |  |
|  | - комплексы дорожного сервиса | - | 6,5 | 6,5 | +6,5 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь S= 6,5 га., из которой: S= 6,5 га. - пашня |
| 7 | Зеленые насаждения общего пользования, га Фруктовые сады Огороды (ЛПХ) | 0,6 1,2 - | 14,3 1,2 - | 8,19 1,2 - | +7,59 - - | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь зелени S= 13,7 га., из которой: S= 1,2 га. - пустырь в черте населенного S= 12,5 га. - рекреационная зона; |
| 8 | Зеленые насаждения специального назначения Кладбище, га. | - 1,0 | 3,5 1,0 | 1,27 1,19 | +1,27 +0,19 |  |
| 9 | Прочее, га. | 47,8 | 19,3 | 19,3 | -28 |  |
|  | х. Верхнеянченков, в т.ч. | 70,2 | 130,6 | 133,6 | +63,49 |  |
| 1 | Промышленные объекты, га. | - | - | - | - | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь S= 7,5 га., из которой: S= 7,5 га. - пашня |
| 2 | Общественные здания, га. | 0,01 | 3,5 | 4,62 | +4,61 | Строительство на 1ую очередь. Общественные здания и сооружения, S=3,5 га., из которой:: S= 3,5 га. - пустыри в жилой застройке; |
| 3 | Жилое строительство, га. | 35,5 | 58,4 | 80,37 | +44,87 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь застройки S=22 га., из которой:: S= 15 га. - пустыри в жилой застройке; S= 7 га. - луговая растительность. муниципальные земли) |
| 4 | Водные ресурсы, га. | - | - | - | - |  |
| 5 | Коммунально-складское хозяйство, га. | - | 1,5 | - | - | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь S= 1,5 га., из которой: S= 1,5 га. - пашня (земли с/х назначения). |
| 6 | Сооружения транспорта: | 2,3 км, 1,4 га 5,0 км, 3,0 га | 11,2 км, 6,7 га - | 11,2 км, 6,7 га - | 3,9 км, 2,34 га - | Строительство на 1ую очередь. Строительство новых и реконструкция старых автомобильных дорог, L= 3,9 км., S= 2,34 га. |
|  | - асфальтированные дороги, км -грунтовые дороги, км |  |  |  |  |  |
|  | - комплексы дорожного сервиса | - | 2,2 | 2,2 | +2,2 | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь S= 2,2 га., из которой: S= 2,2 га. - пашня |
| 7 | Зеленые насаждения общего пользования, га. Сады фруктовые Огороды (ЛПХ) | 2,8 0,06 0,3 | 6,6 0,06 0,3 | 1,25 0,06 0,3 | -1,55 - - | Строительство на 1ую очередь. Общая площадь зелени S= 3,8 га., из которой:: S= 1,1 га. - пустыри в жилой застройке; S= 2,7 га. - рекреационная зона; |
| 8 | Зеленые насаждения специального назначения Кладбище, га. | - - | 6,7 - | 5,79 1,01 | +5,79 - |  |
| 9 | Прочее, га. | 27,13 | 44 | 44 | +16 |  |

# Footnotes

ФГУП РосНИПИУрбанистики, С-Петербург. – 2007.